勐海县自然资源局2023年预算重点领域财政项目文本公开

本单位2023年预算重点领域财政项目文本公开地质灾害治理专项资金包含4个地灾项目分别为勐海县布朗山乡新龙村曼捌村民小组不稳定斜坡地质灾害治理工程；勐海县格朗和乡苏湖村大贺拉村民小组滑坡及不稳定斜坡地质灾害治理工程；勐海县西定乡南弄村委会曼别村民小组地质灾害滑坡治理工程；勐海县格朗和乡帕沙老寨一二组滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理工程。具体项目文本内容公开如下：

- 立项依据

（一）4个地质灾害治理工程项目立项依据

- 勐海县布朗山乡新龙村曼捌村民小组不稳定斜坡地质灾害治理工程立项依据：《关于勐海县布朗山乡新龙村曼捌村民小组不稳定斜坡地质灾害治理工程施工图设计方案的批复》（西自然资复〔2020〕12号）文件；

- 勐海县格朗和乡苏湖村大贺拉村民小组滑坡及不稳定斜坡地质灾害治理工程立项依据：关于勐海县格朗和乡苏湖村委会大贺拉村小组滑坡及不稳定斜坡地质灾害治理工程施工图设计方案的批复》（西自然资复〔2020〕13号）文件；

- 勐海县西定乡南弄村委会曼别村民小组地质灾害滑坡治理工程立项依据：《关于勐海县西定乡南弄村委会曼别村民小组滑坡治理工程施工图设计方案评审的批复》（西自然资复〔2019〕8号）；

- 勐海县格朗和乡帕沙老寨一二组滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理工程立项依据：《动海县人民政府关于同意格朗和乡帕沙村委会帕沙老寨一、二组地质灾害治理工程列为2021年省、州地质灾害工程治理项目的批复》海政复〔2021〕253号。

- 项目实施单位

勐海县自然资源局

- 项目基本概况

（一）4个地质灾害治理工程项目基本情况

- 勐海县布朗山乡新龙村曼捌村民小组不稳定斜坡地质灾害治理工程位于勐海县布朗山乡新龙村曼捌村民小组，该项目涉及BW1～BW3三处不稳定斜坡治理，建设内容包括抗滑桩、挡土板、挡土墙及排水沟等工程，该项目地质灾害灾情等级为小型，险情等级为中型；

- 勐海县格朗和乡苏湖村大贺拉村民小组滑坡及不稳定斜坡地质灾害治理工程位于勐海县格朗和苏湖村大贺拉村民小组，项目建设内容包括锚杆框格梁、生态袋护坡、抗滑桩、挡土板、挡土墙、排水沟及谷坊坝等工程；该项目地质灾害灾情等级为小型，险情等级为小型；

- 勐海县西定乡南弄村委会曼别村民小组地质灾害滑坡治理工程项目位于勐海县西定乡南弄村委会曼别村民小组，该项目涉及一个滑坡（H1）和一个不稳定边坡（BW1）治理，主体工程建设内容包括抗滑桩、挡土墙及截排水沟等工程；该项目地质灾害险情等级为小型，地质条件复杂程度为复杂；

4、勐海县格朗和乡帕沙老寨一、二组滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理工程位于勐海县格朗和乡帕沙老寨一、二组之间，项目建设内容包括锚杆框格梁、生态袋护坡、抗滑桩、挡土板、排水沟等工程；该项目地质灾害灾情等级为小型，险情等级为小型。

- 项目实施内容

1、勐海县布朗山乡新龙村曼捌村民小组不稳定斜坡地质灾害治理工程实施内容：（1）BW1处不稳定斜坡A型抗滑桩：桩截面1.2×1.5m，桩长9.5m，共9根，C25砼浇筑。B型抗滑桩：桩截面1.2×1.5m，桩长10.5m，共8根，C25砼浇筑。C型抗滑桩：桩截面1.2×1.5m，桩长9m，共8根，C25砼浇筑。A型挡土板（5.4×0.5×0.3）：78块，C25砼浇筑。B型挡土板（5.1×0.5×0.3）：18块，C25砼浇筑。A型挡土墙：长4.4m，C25埋石砼浇筑。B型挡土墙：长5.8m，C25埋石砼浇筑。排水沟：长176m，沟内净尺寸0.4×0.5m，C25砼浇筑。（2）BW2处不稳定斜坡D型抗滑桩：桩截面1.2×1.5m，桩长10.2m，共9根，C25砼浇筑。A型挡土板（5.4×0.5×0.3）：35块，C25砼浇筑。B型挡土墙：长5m，C25埋石砼浇筑。C型挡土墙：长3.5m，C25埋石砼浇筑。D型挡土墙：长30.6m，C25埋石砼浇筑。排水沟：长81.13m，沟内净尺寸0.4×0.5m，C25砼浇筑。（3）BW3处不稳定斜坡A型抗滑桩：桩截面1.2×1.5m，桩长9.5m，共2根，C25砼浇筑。C型抗滑桩：桩截面1.2×1.5m，桩长9m，共1根，C25砼浇筑。A型挡土板（5.4×0.5×0.3）：10块，C25砼浇筑。B型挡土墙：长2.5m，C25埋石砼浇筑。

2、勐海县西定乡南弄村委会曼别村民小组地质灾害滑坡治理工程实施内容：（1）锚杆框格梁：框格梁尺寸0.4×0.4m，C25混凝土。设60根钢筋锚杆。（2）生态袋护坡：护坡面积305.2m2，设184根钢筋锚杆。（3）A型抗滑桩：桩截面1.2×1.5m，桩长11m，共3根，C25砼浇筑。（4）A型挡土板（5.4×0.5×0.3）：12块，C25砼浇筑。（5）A型挡土墙：长22.2m，C25埋石砼浇筑。（6）B型挡土墙：长43.1m，C25埋石砼浇筑。（7）C型挡土墙：长5m，C25埋石砼浇筑。（8）排水沟：长71.48m，沟内净尺寸0.5×0.5m，C25砼浇筑。（9）A型护堤：长68.3m，沟内净尺寸（0.8～1.2m）×1.5m，C25埋石砼浇筑。（10）谷坊坝：2座，C25埋石砼浇筑。

3、勐海县西定乡南弄村委会曼别村民小组地质灾害滑坡治理工程实施内容：抗滑桩23颗，挡土墙35米，排水沟281.7米，锚索544m，挡土板109块，框格梁349.40m。

4、勐海县格朗和乡帕沙老寨一二组滑坡、不稳定斜坡地质灾害治理工程实施内容：H1滑坡下部设置一排A、B型桩板墙，截面尺寸均为1.8×2.2m， A型桩桩长13m，共2棵，B型桩桩长10m，共5棵，总长76m，桩身砼强度C25。桩间设12块A型挡板（4.0×0.5×0.3），挡土板为C25砼预制。。滑坡中上部坡面设置5-6行12列框格梁，框格梁为C25混凝土现浇，纵横梁间距为3.0m，截面尺寸为0.4m×0.4m。共设置50颗锚杆，材料为3根直径32mm的HRB400钢筋，锚杆长度均为13.5m，锚杆钻孔灌注水泥浆或水泥砂浆，强度≥M35。在框格梁下方宾格石笼墙，总长24m。设置I、II型截排水沟（管）长度126.4m，设置消能池5个消能池，截面尺寸1×1×1m。

H2滑坡中下部中部设置一排C型桩板墙，截面尺寸1.4×1.8m，桩长10m，共3棵，总长30m，桩身砼强度C25。桩间设12块C型挡板（4.4×0.5×0.3），挡土板为C25砼预制。

BW1不稳定斜坡坡面设置9行14列框格梁， C25混凝土现浇，纵横梁间距为3.0m，截面尺寸为0.4m×0.4m。共设置70颗锚杆，锚杆材料为2根直径32mm的HRB400钢筋，锚杆长12m，锚杆钻孔灌注水泥浆或水泥砂浆，强度≥M35。设置III型排水沟（管）41.4m。

BW2不稳定斜坡道路上方设置6行11列框格梁，框格梁均为C25混凝土现浇，纵横梁间距为3.0m，截面尺寸为0.4m×0.4m。设置锚杆52根，锚杆类型为1根直径为32mm长度为9m的HRB400螺纹钢筋。道路下方设置坡脚挡土墙，长度22.10m，高度1.5m，C25 浇筑。

- 资金安排情况

4个地质灾害治理工程项目由县财政拨入项目资金200万元，拨入文号为海财建字〔2023〕35号。目前项目拨入资金已使用180.759万元，剩余19.241万元，按照项目合同约定将剩余19.241万元，全部支付完毕。

- 项目实施计划

4个地质灾害治理工程项目计划于2020年11月起陆续开工建设，2022年12月完工；目前4个项目已完工，并已完成验收。

- 项目实施成效

项目的实施，在一定范围内逐步消除了滑坡及不稳定斜坡地质灾害产生的威胁和隐患，避免了地质灾害造成较大的直接经济损失，效果较为显著，对维护当地社会的安定团结、改善当地群众的生活与生产环境、促进社会发展具有重要意义；项目的实施，有利于保证村民的生产、建设正常进行，促进当地经济的持续增长，具有良好的社会效益、经济效益、减灾效益。