云南省勐海县曼桂水库工程土地复垦方案

（公示稿）

勐海县水务局

2021年7月

第一部分  方案编制背景

## 一、任务的由来

曼桂水库地处云南省南部边陲勐海县，是云南省的粮食主产区之一。区内光热条件好，但现状缺乏水利基础设施，农业灌溉用水主要依靠有效降雨，极大限制了当地农业经济的良好发展。随着当地经济的大力发展，水资源供需矛盾已经成为制约片区经济发展的“瓶颈”，使得勐遮坝北部片区优越的土地资源得不到充分的发挥。同时，曼桂水库是一项兴边富民工程，对保障国家边境的安定具有重要作用。因此，曼桂水库工程建设十分必要。

经云南省发展和改革委员会对《勐海县曼桂水库工程项目建议书》审批，同意该项目建设，并于2015年1月23日下发了《云南省发展和改革委员会关于勐海县曼桂水库工程项目建议书》的批复（云发改农经〔2015〕72号，详见附件2）。曼桂水库枢纽主要由大坝、泄洪建筑物、输水建筑物及引水建筑物组成，坝型为黏土心墙风化料坝，拟建坝高66.50m，坝顶高程1332.40m，正常蓄水位1330.24m，总库容112.30万m3，正常库容1005.3万m3，兴利库容918.7万m3，死库容86.6万m3；水库总供水量1442.7万m3，其中农村人畜供水90.7万m3，农业灌溉供水1352.0万m3（规划区灌溉水量1352.0万m3，补充曼燕闸60.0万m3），设计灌溉面积2.43万亩（新增灌溉2.29万亩、改善灌溉0.14万亩）；下放下游河道生态水量97.8万m3。曼桂水库是一座以解决勐遮坝北部片区南哈河曼燕水闸以上共2.35万亩耕地的农业灌溉问题以及规划区内15089农村人口、27064头大小牲畜的农村人畜饮水问题。

2016年9月，云南省水利水电勘测设计研究院提交了《云南省勐海县曼桂水库工程初步设计报告》。该项目由勐海县水务局负责实施，受勐海县水务局的委托，云南岩土工程勘察设计研究院承担了《云南省勐海县曼桂水库工程土地复垦方案报告书》编制工作，受委托后公司组织相关技术人员对项目区及其周边环境进行了实地踏勘，收集了项目区的社会经济、土地利用规划、自然条件、林草植被分布等相关资料，有针对性的制定了复垦方案编制的技术路线。

根据所收集的资料，结合主体工程设计和施工特点，按照国土资源部《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》（【2007】81号）及《云南省国土资源厅转发国土资源部关于贯彻落实<土地复垦条例>的通知》（云国土资【2011】184号），云南省国土资源厅《关于进一步规范土地复垦方案审查工作的通知》（云国土资【2011】281号）要求，编制完成《云南省勐海县曼桂水库工程土地复垦方案报告书》，经评审批复后可作为指导本工程土地复垦工作的技术方案。

## 二、编制目的

为贯彻国务院第592号国务院令，及云南省政府关于建设项目造成土地损毁后，“谁损毁、谁复垦”的原则，对云南省勐海县曼桂水库工程建设项目生产建设过程中，因挖损、压占等造成损毁的土地，采取相应的整治措施使其恢复并达到可供利用的状态，特编制本实施方案并完成设计工作，本方案的参考资料为该项目已编制备案相关方案。其目的主要包含以下内容：

——落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策。有效遏制项目区土地损毁和水土流失，并对损毁的土地进行复垦，尽快恢复和重建项目区生态环境，保障项目区及周边地区水土资源得到持续利用。

——规范土地复垦活动，加强土地复垦管理。为更好的贯彻“加快建设资源节约型、环境友好型社会”的有关精神，落实《土地复垦条例》中提出的“生产建设活动应当节约集约利用土地，不占或者少占耕地；对依法占用的土地应当采取有效措施，减少土地损毁面积，降低土地损毁程度”的要求，切实加强生产建设项目土地复垦管理工作。

——提高土地利用的社会效益、经济效益和生态效益。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，基于对社会、对国家、对人民负责的态度，切实肩负起对损毁土地的复垦责任和义务，将复垦目标、任务、措施、资金等落到实处。

通过本方案的实施，达到项目建设与土地保护、水土保持和改善项目区生态环境相协调，项目区施工建设与项目区工农业生产和社会经济的综合发展相协调的目的，并为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。

第二部分  土地复垦方案报告表

| 项 目 概 况 | 项目名称 | 云南省勐海县曼桂水库工程土地复垦方案 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 勐海县水务局 |
|  | 单位地址 | 云南省勐海县 |
|  | 法人代表 |  | 联系电话 |  |
|  | 企业性质 | 事业单位 | 项目性质 | 建设项目 |
|  | 项目位置 | 勐海县西定乡、勐遮镇 |
|  | 投资规模 | 42892.04万元 |
|  | 项目立项文件批复文号 | 云发改农经【2015】72号 | 项目区面积 | 103.5385hm2 |
|  | 项目位置图幅号 | F47 G 047067、F47 G 047068、F47 G 048067、F47 G 049067 |
|  | 建设年限 | 3.5年（2017年1月-2020年6月） | 土地复垦方案 服务年限 | 4.5年（2021年6月-2025年12月） |
|  | 方案编制单位名称 | 云南岩土工程勘察设计研究院 |

| 复垦区土地利用现状 | 土地类型 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 | 占用 |
|  | 耕地 | 水田 | 2.2364 | 1.5766 | 0.6598 |  |
|  |  | 旱地 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0026 |  |
|  | 园地 | 茶园 | 31.6323 | 14.2341 | 17.3982 |  |
|  | 林地 | 有林地 | 16.4337 | 8.4792 | 7.9545 |  |
|  |  | 灌木林地 | 0.9549 | 0.6504 | 0.3045 |  |
|  |  | 其他林地 | 2.1861 | 1.2516 | 0.9345 |  |
|  | 草地 | 其他草地 | 0.4810 | 0.4810 |  |  |
|  | 交通运输用地 | 农村道路 | 0.0350 | 0.0350 |  |  |
|  | 水域及水利设施用地 | 沟渠 | 0.0015 | 0.0015 |  |  |
|  | 合计 | 53.9635 | 26.7094 | 27.2541 |  |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 | 面积(hm2) |
|  |  | 小计 | 已损毁或占用 | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁 | 挖损 | 29.6908 | 19.8849 | 9.8059 |
|  |  | 压占 | 24.2265 | 6.8093 | 17.4172 |
|  |  | 污染 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 53.9173 | 26.6942 | 27.2231 |
|  | 占用 | 0.0462 | 0.0152 | 0.0310 |
|  | 合计 | 53.9635 | 26.7094 | 27.2541 |
| 复垦土地面积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积(hm2) |
|  |  |  | 已复垦 | 拟复垦 |
|  | 耕地 | 水田 |  | 3.0880 |
|  |  | 旱地 |  | 0.5721 |
|  | 园地 | 茶园 |  | 30.2870 |
|  | 林地 | 有林地 |  | 6.4223 |
|  |  | 灌木林地 |  | 13.5479 |
|  | 合计 |  | 53.9173 |
|  | 土地复垦率（%） | 99.91 |
| 备注：复垦率计算扣除复垦责任范围内保留挡渣墙、部分施工便道等占地。 |

| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 1.土地复垦工程措施 根据项目特点，结合主体工程设计布局，工程措施部位主要布置在项目建设区和露天采场挖损区。具体针对工程措施如下。 a) 预防控制措施 （1）各种生产建设活动应严格控制在矿权范围（征地范围线）内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理。（2）规范化施工，减少不必要的人为损毁。在各种生产建设活动应严格控制在规划区域内，尽可能地避免土壤与植被的大面积损毁。（3）在各弃渣场、表土堆场等场地率先修建拦挡措施、排水措施等，防止坡体失稳、水土流失。（4）在拟损毁场地首先进行表土剥离，并集中堆放保存。（5）含有害物质的建材如水泥等不得堆放在沿线河流、灌渠等水体附近。堆放点应设蓬加盖，防止被雨水冲刷污染水体和土壤。（6）弃渣场弃料回填前，应设置拦挡工程的排水设施，弃料过程中，应布置一台推土机平土，弃料完成后，应在弃料场做好水土保持措施工作，本方案将补充本区施工结束后的覆土、绿化措施。 b) 复垦工程措施 （1）施工场地复垦工程措施：场地停止使用后，清除建（构）筑垃圾，整理场地，覆土回填。（2）石料场复垦工程措施：先对露天采坑边坡进行清理、稳固处理，整修采坑边坡台阶，保证边坡的稳定性；最后对边坡坡面行进绿化处理，种植爬藤植被，撒播草种，保证了整个采坑边坡的复垦整治。（3）弃渣场复垦工程措施：先对场地进行清理、整修台阶，并覆土回填，最后进行植树（草）等植被（草）恢复。（4）施工便道复垦工程措施：临时施工道路开挖前，应将所占旱地的表层熟土剥离，并妥善对土方保护，临时堆放在施工便道附近地形较高处，土堆边坡坡脚码砌装土编织袋，堆体表面采用塑料薄膜遮盖，或撒草籽保肥，土堆周围根据地形设置临时排水沟。待施工完成后，回填施工前剥离的表土，最后进行植被恢复工程。（5）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。 c) 生物化学措施 （1）对于绿化新增的林地、草地，优选当地优势种树，进行科学种植和精心管理。（2）对林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种。（3）土壤改良，采用绿肥法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 2. 土地复垦工作计划 曼桂水库建设项目总工期为42个月，跨四个年度，其中施工准备期10个月，主体工程施工期31个月，收尾工期1个月。截至目前，曼桂水库工程现阶段在主体工程施工期，已施工30个月，剩余施工期及收尾工期共12个月，复垦工作6个月完成，同时安排管护期为3年。各复垦单元根据面积、工程量及使用时间确定其工期和时点。具体复垦工程进度如下。 |
| --- | --- |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | a）准备期复垦工作安排 1）时间安排：0.5年（2021年6月—2021年12月）； 2）复垦投资：基本预备费31.43万元，监测费2.96万元，表土剥离费15.84万元； 3）复垦措施：成立专门的土地复垦管理机构，落实资金、人员及设备，建立监测系统，拟损毁土地进行表土剥离，做好弃渣场区的拦挡措施。 b）建设项目施工期复垦工作安排 1）时间安排：0.5年（2021年12月—2022年6月）； 2）复垦投资：静态65.32万元，动态69.89万元； 3）复垦措施：拟损毁土地进行表土剥离。 c）竣工后复垦工作安排及后期管护 1）时间安排：3.5年（2022年6月—2025年12月）； 2）复垦对象：枢纽工程区、引水工程区、渠系工程区、料场区； 3）复垦投资：静态460.62万元，动态528.44万元； 4）复垦措施：针对项目建设区复垦工程有砌体拆除、废渣清理、土地平整、农田水利设施修建、土壤培肥和后期管护，主要是人工看护、浇水、病虫害的防治及后期死亡树苗的补植。 3. 方案实施的保证措施 为保证本方案顺利实施，本方案在公众参与、组织领导、技术力量、资金来源和监督保证等方面制定了切实可行的实施保证措施。 ①公众参与：此次复垦方案规划设计充分吸收公众参与意见。首先积极宣传开发建设项目复垦政策，其次吸收当地村组群众参与到方案论证过程中。 ②组织领导：为保证方案的顺利实施，云南省勐海县曼桂水库工程建立健全组织机构和加强领导，明确分工、责任到人，结合复垦工程实际，成立专门的管理机构，并与当地土地部门密切协作，相互配合，加强《中华人民共和国土地管理法》的宣传工作，增强保护土地的意识。同时业主单位应制定方案实施的目标责任制，制定实施、检查、验收的具体方法和要求，杜绝边复垦边破坏的现象发生。 ③后续设计：本方案经政府主管部门批复后，建设单位委托设计单位按设计程序进行土地复垦初步设计和施工图纸设计工作，以便土地复垦方案能按详细的设计要求顺利实施。 ④工程管理：政府土地管理部门依法对复垦方案的实施进行监督管理。在方案实施过程中，建设单位加强与政府主管部门合作，自觉接受地方主管部门的监督管理。建设单位对主管部门的监督检查情况做好记录，对监督检查中发现的问题及时处理。复垦工程进行过程中，对复垦质量适时检查，对不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求。生物措施工程施工时，注意加强生物措施的后期抚育工作，抓好幼林抚育和管 |
| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 护，清除杂草，确保各种生物的成活率，发挥生物措施的水土保持效益。 对项目进行土地复垦监测，主要是对土地复垦区域内复垦前后的土地利用状况的动态变化进行定期或不定期的监测管理。土地复垦工作具有长期性、复杂性和综合性。土地复垦方案经国土资源行政主管部门批准后，建设单位进行进度安排，自觉接受国土资源行政主管部门的监督检查，确保土地复垦方案的实施。 ⑤技术保证措施：加强有关专业人员的业务培训工作，对每一项土地复垦的工程及植 物措施的实施都要有专业人员亲临现场，严把质量关，同时要接受政府主管部门的监督检真正做到严格要求，达到高质量、高标准。另外，还要加强复垦完成后的监护工作。 ⑥资金来源及管理使用办法：土地复垦资金将全部纳入矿山生产成本，每年的复垦费用应从专项复垦费用中列支，按复垦方案资金的需求合理安排，确保矿山土地复垦方案按计划实施。 4.复垦费用计提 依据《云南省国土资源厅关于进一步规范土地复垦方案审查工作的通知》（云国土资〔2011〕281号）规定：‘土地复垦方案经专家评审和国土资源部门审核通过后，州（市）国土资源局应尽快督促项目所在地的县级国土资源局与土地复垦义务人签订土地复垦工作监管协议’。 该项目土地复垦静态总投资为576.17万元，亩均投资为7124.12元。动态总投资为648.56万元，亩均投资为8019.19元。依据《土地复垦条例实施办法》2013年3月1日，由于该项目建设工期较短，复垦资金一次性全部计提完毕，资金全部来源勐海县水务局。 |

| 投资估算 | 测算依据 | 本方案投资估算，参照《土地开发整理项目预算定额》、《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》等。 材料价格依据《云南工程建设标准定额信息》（2021年5月）主要材料价格。 ①土地破坏类型 依据土地利用现状图，本项目复垦区的损毁土地类型主要是水田、旱地、茶园、有林地、灌木林地、其他林地、农村道路、沟渠。 ②预期复垦土地用途、面积及测算依据 根据土地适宜性评价结果，确定云南省勐海县曼桂水库工程土地复垦的目标任务，本方案复垦责任范围面积53.9635hm2，本方案规划复垦土地面积53.9173hm2，其中复垦水田3.0880hm2、复垦水浇地0.5721hm2、复垦茶园30.2870hm2、复垦有林地6.4223hm2、复垦灌木林地13.5479hm2，扣除保留的水工建筑用地面积0.0462hm2，土地复垦率达到99.91%（测算的依据为：在现状图和破坏程度图上量算出地类面积，结合主体工程设计情况确定工程部位和占地性质，在土地利用现状图上划定范围并计算。） |
| --- | --- | --- |
|  | 费用构成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用（万元） |
|  |  | 1 | 工程施工费 | 442.89 |
|  |  | 2 | 设备费 |  |
|  |  | 3 | 其他费用 | 73.43 |
|  |  | 4 | 监测与管护费 | 11.69 |
|  |  | （1） | 复垦监测费 | 2.96 |
|  |  | （2） | 管护费 | 8.73 |
|  |  | 5 | 预备费 | 118.76 |
|  |  | （1） | 基本预备费 | 31.43 |
|  |  | （2） | 价差预备费 | 71.62 |
|  |  | （3） | 风险金 | 15.71 |
|  |  | 6 | 静态总投资 | 576.17 |
|  |  | 7 | 动态总投资 | 648.56 |