建设项目环境影响报告表

# （报批稿）

项 目 名 称:    勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司扩建建设项目

建设单位(盖章):       勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司

编制单位：临沧尚德环境技术有限公司

编制日期：2021年1月

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司扩建建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 |
| 法人代表 | 樊露 | 联系人 | 陈帆 |
| 通信地址 | 勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园 |
| 联系电话 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 666299 |
| 建设地点 | 勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园 |
| 立项审批部门 | 勐海县科技发展和工业信息化局 | 项目代码 | 2020-532822-15-03-000190 |
| 建设性质 | 新建 改扩建( 技改 | 行业类别 及代码 | C1530 （精制茶加工） |
| 占地面积 （m2） | 101968.94 | 建筑面积 （m2） | 102974 |
| 总投资 (万元) | 20629.24 | 其中：环保投资(万元) | 127 | 环保投资占总投资比例 | 0.62% |
| 预期投产日期 | 2021年9月 |
| 工程内容及规模： 1.1 建设项目由来 茶业为我国优势产业之一，也是我国传统出口农产品。21 世纪以来，我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进一步调动和激发了云南茶农发展茶叶生产的积极性。近几年，勐海县的茶园栽培面积成两位数增长，平均增幅为 14%左右，茶叶生产量和品种逐年增多。近年来，科学技术的提升，使人们对茶与健康的研究取得了突破性进展，茶叶作为一种天然健康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。为了进一步加快勐海县茶叶加工业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，勐海县人民政府先后颁布了《关于促进农产品加工业发展的意见》、《勐海县主要农产品加工业“十三五”发展规划纲要》和《勐海县茶叶加工业“十三五”发展规划》，要求全县根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司在2016年委托昆明天杲环境咨询有限公司编制了《勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司项目环境影响报告表》，于2016年8月16日收到勐海县环保局关于《勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司项目环境影响报告表》的批复，（海环复[2016]107号），于2018年进行了建设项目竣工环境保护验收。结合企业自身发展的需求，勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司拟在原项目东侧扩建办公楼、厂房，仓库及相应的配套设施。 2020年9月，勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司取得《勐海县科学技术和工业信息化局关于同意勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司扩建建设项目备案通知》（项目代码：2020-532822-15-03-000190），同意本项目的备案，并尽快开展前期工作。 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年版规定及《建设项目环境影响评价类别确认登记表》，该项目应编制环境影响报告表；同时根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》要求，2021年1月勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司委托临沧尚德环境技术有限公司开展该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，开展了现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表，供建设单位上报审查。 1.2原有工程 1.2.1原有工程概况 根据勐海县环保局关于对勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司勐宋总部项目环境影响报告表的批复（海环复【2016】106号）、建设项目竣工环境保护验收调查表及实地勘踏，一期项目目前共建有茶文化交流中心（住宿、接待、展示）、仓库、车间、办公、员工宿舍、员工活动室、食堂、洗车场、会议室、门卫室以及包括管网管线（给水、排水、电力、电信等）、道路、停车场、照明、绿化等在内的相关配套工程。 一期项目规划总用地面积73667㎡，项目总建筑面积为39573.44㎡，一期工程未建设生产车间即未进行生产加工，所以不存在原有污染情况。 1.3 扩建后项目概况 1.3.1 建设项目基本情况 项目名称：勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司扩建建设项目 建设单位：勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司 建设性质：扩建 建设规模：茶叶加工能力为3000t/a，其中精制普洱生茶1000t/a，精制普洱熟茶1000t/a，红茶1000t/a。 建设地点：勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园 项目投资：项目总投资20629.24万元，其中环保投资127万元。 1.3.2 项目建设内容 勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司扩建建设项目总占地面积101968.94m2，总建筑面积102974m2，建设内容：新建厂房、研发楼、宿舍楼、办公楼、仓库等，生产设备均新购。扩建后共3条精制普洱茶生产线，生产规模为3000t/a。 项目主要经济技术指标见表1-1，建设项目工程组成内容详见表1-2： 表1-1 项目主要经济技术指标一览表 序号 项目内容 单位 数量 1 总用地面积 m2 101931.52 2 总建筑面积 m2 102974 3 建筑占地面积 m2 26523 4 绿化率 % 8.9 5 容积率 % 0.85 6 生产规模 t/a 3000 7 停车位 辆 178 8 项目总投资 万元 20629.24 9 劳动定员 人 60 10 全年运作天数 天 270 表1-2 建设项目工程组成内容 类别 建构筑物名称 建筑面积（m2） 内容 主 体 工 程 生茶加工厂 957 4F，钢混结构 熟茶加工厂 8003 4F，钢混结构 红茶加工厂 8003 4F，钢混结构 门卫 37 1F，钢混结构 职工宿舍楼（1#） 4372 5F，钢混结构 职工宿舍楼（2#） 4372 5F，钢混结构 1#生产车间 13704 4F，钢混结构 2#生产车间 13704 4F，钢混结构 3#生产车间 1832 2F，钢混结构 办公楼 5282 4F，钢混结构 1#厂房 3372 3F，钢混结构 2#厂房 3372 3F，钢混结构 3#厂房 3372 3F，钢混结构 4#厂房 7530 3F，钢混结构 5#厂房 3780 3F，钢混结构 6#厂房 12387 3F，钢混结构 配电房 117 1F，钢混结构 泵房 163 1F，钢混结构 公 用 工 程 供水 / 项目用水由当地自来水供给。 排水 / 项目雨水、污水实行分流制，雨水通过厂区雨水沟排放；项目生活污水经隔油池、化粪池处理后综合利用。 供电 / 由当地电网供给。 环 保 工 程 绿化 9075.24 / 雨污分流、隔油池、化粪池 / 项目隔油池容积为5m3，化粪池容积为10m3。 1.3 生产规模和产品方案 本项目建设精制紧压普洱茶生产线3条，生产规模为3000t/a。 产品方案：主要为精制普洱茶生茶、精制普洱茶熟茶、精制普洱茶红茶。具体产品方案见下表。 表1-3 项目产品方案表 产品名称 年加工量（t/a） 精制茶 3000 其 中 生茶 1000 熟茶 1000 红茶 1000 1.4 主要设备 主要设备见表1-4： 表1-4 主要设备情况一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 抖筛机 台 4 均为新购 2 圆筛机 台 4 3 风选机 台 2 4 阶梯拣梗机 台 3 5 液压压茶机 台 4 6 电热蒸汽发生器 台 6 7 电烘机 套 3 1.5 原辅材料及资源能源消耗 根据项目业主提供的资料，茶叶加工能力为3000t/a，精制普洱茶的生产原料为晒青毛茶，使用电热蒸汽发生器（电锅炉）和电烘机为压制和干燥工序提供蒸汽和热源。生产性主要物耗、能耗情况详见下表1-5。 表1-5 原辅材料及能源消耗统计 序号 名称 规格（或单位产品耗量） 年耗量 备注 1 晒青毛茶、鲜叶 1~10级，1.08t/（t熟、生茶产品） 3080t 当地市场 2 生产用水 2m3/t产品 6000m3 自来水 3 生产用电 520kw·h/t产品 156万kw·h 当地电网 4 包装物 棉纸 45cm×45cm等 80万张 当地市场 笋衣 — 若干 当地市场 纸袋 15×20cm 5万个 当地市场 纸箱 60×20×40cm 4万个 市场订购 扎篾 130cm 90万根 当地市场 5 设备润滑油 机械润滑油 2kg 当地市场 1.6 辅助工程及配套设施 （1）道路建设 项目用地紧邻勐宋线，在项目地块南侧的位置设置一个厂区出入口，与勐宋线道路连接，交通便利；地块内规划道路采用水泥路面。 （2）供、排水系统 供水：生产用水和生活用水由当地自来水管网供给。 排水：项目雨水、污水实行分流制，雨水通过厂区雨水沟排放；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入周边沟渠。 （3）电力供应 由当地电网供给。 （4）供热 本项目技改迁建后不涉及燃料燃烧供热，供热来自电烘机自带的额定功率为13.5kw的加热装置；压制车间热能供应为电能加热，拟配置6台额定蒸发量为50kg/h的蒸汽发生器。 1.7 总平面布置和功能分区 项目整个厂区按功能划分为研发区、生产区、仓库和办公生活区。 研发展示区布局在地块西部区域；生产区和生活区位于东部，方便各项工序的自然衔接；办公生活区位于项目区南侧。项目建设规划考虑了占地的地形条件，充分利用了场地，布局较为合理。详见附图“项目平面布置图”。 1.8 职工定员与工作制度 项目职工人数60人，其中入住厂区20人，项目精制茶生产线生产时间约270d/a，为8h工作制度，夜间不进行生产。 1.9 建设施工 项目施工期12个月，施工人数预计日均40人，不单设施工营地，只在项目用地内采用活动板房设置施工管理用房，预计入住施工现场人员20人，不入住施工现场人员20人；建设地点交通便利，不需修筑施工道路；所需建材由当地市场供给，不设采石场、采砂场；挖填方能够做到工程内平衡，不设取土场和弃土场。 1.10环保投资 项目总投资20629.24万元，其中环保投资127万元，环保投资占总投资的1.32%，项目具体环保投资详见表1-6。 表1-6 主要环保措施及投资估算 项目阶段 类别 主要内容 投资估算总额（万元） 施工期 废水 废水临时沉淀池 4 废气 洒水降尘 5 建筑材料防尘覆盖 4 出场车简易清洗 5 施工围挡 6 噪声 施工围挡 运营期 废气 袋式除尘 12 抽油烟机 1 电热蒸汽发生器 12 废水 雨污管网 20 隔油池（5m3） 4 化粪池（10m3） 10 固废 垃圾桶若干 1 噪声 减振垫片，厂房隔声 8 绿化 绿化面积9075m2 35 合计 / / 127 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本次扩建项目不在原项目用地内进行建设（在原项目东侧新建），项目不受原有项目的影响，也无遗留环境问题。 项目迁建地块位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园，周边主要为旱地，南侧为勐宋线交通干道，因此本项目主要受交通噪声气影响。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 勐海县位于云南省西南部、西双版纳傣族自治州西部，地处东经99°56′～100°41′、北纬21°28′～22°28′之间，全县土地总面积为5511km2。勐海县东北接普洱市，西北与澜沧县毗邻，西和南与缅甸接壤，国境线长146.556km。县境东西最大横距为76.2km，南北最大纵距为114.5km。 勐宋乡位于县境东部，地处东经100°17′42"~100°32′，北纬21°52′~22°9′之间，东依勐宋乡，东南与格朗和乡相连，西南与勐混镇相邻，西与勐遮镇、勐满镇交界，北与勐阿镇相接，是全县政治、经济、文化中心。勐海坝子面积7.8万亩，是全县的稻谷主产区之一。这里主要居住着汉族、傣族、回族等民族，还有当地特有的回傣较少民族，保留着浓郁的傣、回民族风俗习惯，民风纯朴。回傣居住在曼短村委会曼赛回、曼峦回村民小组。国道214线从景混二级公路穿境过，是全县通往各乡镇和边镜及内地的交通枢纽。 项目建设地点位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园，厂址中心地理坐标东经100.5745197°，北纬22.0528966°。地理位置图见附图1。 2、地形、地貌、地质 勐海县处在横断山系怒山山脉向南延伸的余脉部，属滇西南山原地貌区的西南边缘，为壮年后期圆顶丘陵和高原丘陵盆地。山地总面积占全县总面积的93.45%，河谷和盆地面积仅占6.55%。该县总的地势是西高东低，北高南低，但仍处于高原剥蚀切割山地，保存着高原地形。由于地壳长期活动的影响，抬升与剥蚀下切并存，县内四周为高地，中部及河谷切割地区较低，显示出群山环抱的高原山间盆地。最高点在县境东北部的滑竹梁子，主峰海拔2429m，最低点在县境西南角的南桔河与南览河交汇处，海拔535m，最高点和最低点相差1894m。勐遮镇总面积462平方公里，其中，坝子面积156平方公里，占总面积的33.77%，是云南省较大的坝子之一。 3、气候、气象 勐海县地处北回归线以南、低纬度地区，全年太阳投射角度变化小，接受太阳辐射多。夏秋季受来自孟加拉湾和北部湾的西南暖湿气流影响，多阴雨天气，气温不高；冬春季受来自印度半岛的干暖西风气流控制，加之北部有哀牢山和无量山的屏障作用，受冷空气影响的机会很少，因而天气晴朗，空气干燥，气候温和，形成了全年无四季之分、干湿季分明的季风气候，具有北热带气候、南亚热带气候、中亚热带气候等气候类型。一年内分干季和雨季，从当年11月至翌年4月为干季，5月至10月为湿季。多年来极端最高气温为35.7℃，极端最低气温为﹣5.4℃，平均气温为18.1℃，平均相对湿度为82%。由于受季风气候影响，降雨量时空分布不均，境内多年平均降水量为1354.4mm，85%的降水集中在5～10月的雨季，以6～8月降水量最多；多年平均蒸发量为1504.9～1834.1mm，除个别山区外，蒸发量都大于降水量，坝区蒸发量大于山区蒸发量。多年来平均日照时数为1782～2323h，年日照率为40～53%，在国内居中上水平。 勐海县境内历年最大风速26m/s、风向西北风，静风频率高达58%，常年主导风向不明显，风速随海拔的升高而增大，干季大、雨季小，大风天气主要出现在春季。境内多雾日，年平均雾日达160.2天，海拔900m以上的中、高海拔地区有霜，平均年霜日8.8天，山区的霜期较坝区稍长。 勐宋乡属亚热带高原季风气候，由于受来自勐加拉湾的潮湿气候和干暖的西风支急流的季节交替和控制，形成了“冬无严寒，夏无酷暑，年多雾日，雨量充沛，干湿分明，四季如春”的特点。全年平均气温18.4℃，平均最高温26.1℃，最低气温13.3℃，极端最高气温36℃，极端最低气温-5.8℃。年平均降雨量1201.9毫米，雾日约100天，相对湿度80%。年平均日照时数1980—2330小时。冬春少雨，夏秋多雨。 4、水文 勐海境内的所有河流都属于澜沧江水系，其中集水面积大于1000km2的一级支流有流沙河、南果河、南览河三条，均为大气降水补给型河流。 流沙河发源于勐海县布朗山乡班章山区的三垛山东麓，径流面积2163 km2，河流全长128.7km，年径流深456 mm，径流系数0.31～0.58，年径流量达8.34亿m3。距离项目最近的为北面40米的流沙河，流沙河是澜沧江一级支流，为大气降水补给型河流，主要水功能是农灌。 项目区域主要水体为流沙河，位于厂界西南面，最近距离1.03km。 项目区域内无泉眼，地下水主要是孔隙水，主要补给方式是大气降水，主要排泄途径是潜水蒸发。 5、动植物与生态 勐海县地形复杂，气候多样，森林种类也多种多样，可分为北热带季雨林带和南亚热带季风常绿阔叶林、思茅松林带。至2000年全县森林覆盖率达53%。 勐海县境内动物资源较丰富。全县境内哺乳动物9目27科67种，分别占全州哺乳动物的9目32科108种的100%、84%、62.04%；鸟类有16目44科249种，分别占全州19目55科455种的84.21%、80%、71.42%；昆虫有12目92科1136种，分别占全州12目119科2448种的100%、77.36%、46.41%。勐海县野生动物主要分布在布朗山的曼桑、巴达的小黑山、勐往的大屁股山，各种鸟类以曼搞自然保护区和各乡山区的国有林中较为集中。项目位于勐遮坝区，生物多样性一般。

社会环境概况（行政区划、人口与民族、经济发展状况等）： 1、行政区划 勐海县是一个多民族聚居的边疆县，有傣族、哈尼族、拉祜族、布朗族、彝族、回族、佤族、汉族等8个世居民族。勐海县下辖11个乡镇，4个居民委员会，85个村民委员会，929个村民小组。辖区内还有1个县级国营农场、1个中央和省属科研单位。 勐宋乡辖区面积357.59km2，全镇辖区总面积365.38平方公里。辖景龙、曼贺、曼袄、曼尾、曼真、曼短、曼搞、勐翁8个村委会和象山、沿河、佛双3个社区居民委员会，有93个村民小组（傣族村寨60个、汉族村寨13个、哈尼族村寨10个、拉祜族村寨7个、景颇族村寨1个、回傣村寨2个）和16个社区居民小组。下辖8个村委会，93个村民小组，3个社区居委会、16个居民小组，共有15738户、57498人，辖区内居住着傣族、哈尼、拉祜、汉、回、景颇等民族。 2、医疗文化教育 1、医疗 勐宋乡建有卫生院1个，在编医务人员8人，其中：执业医师3人，执业助理医师1人，医士2人，新型农村合作医疗管理办公室工作人员2人。辖区内设医疗服务网点9个，有乡村医生12人。参加新型农村合作医疗31724258067人，参合率98.55%。根据勐海县疾病预防控制中心关于孟海镇无地方病病例的说明，2012至2016勐海县勐宋乡无地方病病例报告。 2、文化教育 勐宋乡共有中学1所，小学7所，学前教育班14个。在职教职工266人，其中：中学教师90人，小学教师176人。在校学生3143人，其中：小学生1869人，中学生1274人。全镇小学适龄儿童入学率99.71%，巩固率99.91%，中学入学率98.8%，巩固率98.1%，小学生入学率、巩固率。升学率均达到98.7%以上。 3、社会经济 2017年，勐海县生产总值100.62亿元，比上年增长9.2%。其中，第一产业增加值26.74亿元，增长6.0%；第二产业增加值33.01亿元，增长12.0%；第三产业增加值40.86亿元，增长8.9%。人均生产总值29215元，增长8.4%。三次产业比重为26.6:32.8:40.6。非公有制经济增加值45.13亿元，占生产总值的比重达44.9%。固定资产投资53.07亿元，增长20.0%。社会消费品零售总额22.78亿元，增长12.0%。一般公共预算收入4.95亿元，增长4.2 %；一般公共预算支出29.93亿元，增长10.4%。金融机构人民币存款余额99.37亿元，增长12.8%；金融机构人民币贷款余额60.45亿元，增长14.6%。城镇常住居民人均可支配收入26691元，增长7.7%；农村常住居民人均可支配收入10935元，增长9.5%。接待国内外旅游者715.51万人次，增长103.2%；旅游综合总收入59.55亿元，增长41.3%。对外经济贸易总额1.01亿美元，下降33.6%。城镇登记失业率2.98%。单位GDP能耗下降 6.07%。居民消费价格指数累计上涨1.5%。 4、文物与景观 经现场踏勘和查阅资料，项目厂区及可能产生不利影响的区域内无国家和地方文物保护单位，无自然保护区、风景名胜区等重要景观。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1.1 环境空气质量现状 项目所在地位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园。根据当地环境功能区规划，所在区域环境空气质量功能区划为二类区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。 根据实地踏勘，项目区域附近无重大空气污染源，大气环境质量较好。 3.1.2 地表水环境质量现状 项目所在地区域主要地表水为南侧的曼丙河，为流沙河支流。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），流沙河为III类水域，执行III类水域要求，因此，本项目涉及的地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 根据现场踏勘，项目周边无污水排放企业，水质状况良好。 3.1.3 声环境质量现状 项目所在地位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园，所在地区域属2类声环境功能区，声环境质量现状评价适用GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准限值。南侧与勐宋线±30米执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类区标准限值。 据现场调查，项目区域无重大噪声源，主要受到道路交通噪声影响，声环境质量一般。 3.1.4 生态环境质量现状 项目所在地位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园，用地范围内主要植被为杂木林等，整个项目区内动物多为鸟类和昆虫类等活动性较强的动物种类，物种多样性不高，未发现仅在当地分布的特有种类及珍稀、濒危动物存在，也未发现受保护的古树名木分布，不属于国家保护物种的迁徙廊道范围内。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标 敏感因素 保护目标 方位及距离 经纬度 区域功能及执行标准 环境空气 曼迈村 西北侧320m 100.5703964°，22.0578124° 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 曼往村 东南500m 100.5799185°，22.0492034° 勐宋乡中学 西南侧633m 100.5676656°，22.0518498° 声环境 曼迈村 西北侧320m 100.5703964°，22.0578124° 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求 曼往村 东南500m 100.5799185°，22.0492034° 勐宋乡中学 西南侧633m 100.5676656°，22.0518498° 水环境 曼丙河 南220 \ 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 生态环境 周边农作物和植被 周边 周边 不影响周边农作物的生长

# 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量标准 环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 污染物名称 年均值 日均值 1小时值 一氧化碳 / 10 4 颗粒物(PM2.5) 35 75 / 颗粒物(PM10) 70 150 / 臭氧 / 200 160 二氧化硫（SO2） 60 150 500 二氧化氮（NO2） 40 80 200 （2）地表水环境质量标准 地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：除pH外，其余均为mg/L 项目 PH COD BOD5 NH3-N 总氮 总磷 粪大肠菌群 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.2 ≤10000 （3）声环境质量标准 项目区域距离勐宋线±30米范围执行行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类区标准限值，其他区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准，见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 声环境功能区划 等效声级Leq 昼间dB（A） 夜间dB（A） 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水排放标准 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排至农灌沟渠。 生活污水排放执行GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准，标准值见下表。 表4-4 污水综合排放标准 （单位：mg/L） 项目 pH SS BOD5 COD 氨氮 动植物油 一级标准 6～9 ≤70 ≤20 ≤100 15 ≤10 （2）废气 运营期：车间粉尘无组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》颗粒物排放监控浓度限值，见表4-5。 表4-5 大气污综合染物排放标准（摘录） 单位：mg/m3 项 目 监控点 最高允许排放浓度 颗粒物无组织排放浓度 周界外浓度最高点 1.0 噪声排放标准 施工期：噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期：噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值，限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间 夜间 60 50 （4）固废污染控制标准 项目营运期间固废按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年6月修改单中的相关要求进行处置。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目不设总量控制指标。 |

# 表五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述及污染工序分析 5.1.1 施工期工艺流程及污染工序分析 本项目主要建设内容：办公研发中心，职工宿舍、厂房、仓库、停车场、绿化等基础配套设施。 （一）施工方式 （1）施工条件 项目拟建场地位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园。场地较为平整且宽敞，有利于施工安排，有足够的施工场地组织施工。 （2）施工人员及进度 施工人员高峰期预计为40人，预计入住施工现场人员20人，不入住施工现场人员20人，施工期约12个月。 （3）施工机械 项目建设期间施工机械有挖掘机、推土机、打桩机、轻中重载车辆、振捣器、切割机、空压机、混凝土搅拌机、电钻电锯等。 （4）施工材料 项目施工所用建筑材料如砖、瓦、灰、砂、石、圆钢、铝、保温材料等材料在县市均有供应，运输方便，可提高本工程建设质量、保证工程工期、减少工程投资、降低工程成本。 （5）施工场地布置 项目在建设过程中存在部分面积的空闲空地，结合其建设特点，对场地内进行平整后，根据各功能区施工时序，在场地范围内合理布设施工场地，不另行征地。 （二）施工工艺流程 （1）地基开挖 地基开挖过程主要产生废土石方、扬尘、施工噪声、施工机械及车辆燃油尾气等污染物。 （2）基础打桩 基础打桩过程主要产生施工废水、扬尘、施工噪声、施工机械及车辆燃油尾气等污染物。 （3）主体工程建设 主体工程主要产生建筑垃圾、扬尘、施工废水、施工机械及车辆燃油尾气、施工噪声等污染物。 设备安装及装修 该阶段主要产生施工噪声、装潢垃圾、装修废气等污染物。 图5-1 项目施工阶段污染流程及产污节点图 5.1.2 运营期营运流程分析 项目技改迁建后设计年产精制紧压茶生产线3条，生产规模为3000t/a，其中精制普洱生茶1000t/a，精制普洱熟茶1000t/a、精制普洱红茶1000t/a。技改后3条生产线均采用电热蒸汽发生器（电锅炉）和电烘机为压制和干燥工序提供蒸汽和热源。 项目生产线工艺流程主要包括两个部分：生茶生产工艺流程、熟茶生产工艺流程、红茶生产工艺流程。 1、紧压生茶生产工艺流程及简述 图5-2 生茶生产工艺流程及产污工序图 主要生产工艺流程简述： （1）筛分：采用不同筛分机具，先抖后圆再抖，将外形混杂的毛茶分离，再分别整理成长短、大小、粗细近于一致，符合一定规格的各种筛号茶。 （2）拣剔：依次经风选机、拣梗机拣去或剔除不符合成品茶品质要求的茶梗、茶筋、朴片、茶子及非茶类夹杂物。 （3）拼配：将经过筛分、风选、拣剔工序后形成的各种规格的茶（俗称筛号茶），根据标准、市场的需求按一定的比例进行拼配，以达到统一的品质规格。 （4）压制（紧压茶）：控制压力，用力均匀。将准备好的原料通过蒸汽加热回软，趁热用模具压制成型。 （5）干燥（紧压茶）：控制温度和干燥时间，低温慢烘，控制产品的水分。 （6）包装：根据不同种类的茶叶，按照要求进行包装。 2、紧压熟茶生产工艺流程及简述 图5-3 熟茶生产工艺流程及产污工序图 主要生产工艺流程简述： （1）拼堆：根据标准和市场需求，对不同品质的晒青毛茶进行拼配，以达到统一的品质规格。 （2）发酵：晒青毛茶堆放于发酵车间，潮水发酵，严格控制渥堆的温度和湿度以及发酵程度。 （3）筛分：采用不同筛分机具，先抖后圆再抖，将外形混杂的毛茶分离，再分别整理成长短、大小、粗细近于一致，符合一定规格的各种筛号茶。 （4）拣剔：依次经风选机、拣梗机拣去或剔除不符合成品茶品质要求的茶梗、茶筋、朴片、茶子及非茶类夹杂物。 （5）拼配：将经过筛分、风选、拣剔工序后形成的各种规格的茶（俗称筛号茶），根据标准、市场的需求按一定的比例进行拼配，以达到统一的品质规格。 （6）压制（紧压茶）：控制压力，用力均匀。将准备好的原料通过蒸汽加热回软，趁热用模具压制成型。 （7）干燥（紧压茶）：控制温度和干燥时间，低温慢烘，控制产品的水分。 （8）包装：根据不同种类的茶叶，按照要求进行包装。 3、红茶生产工艺流程及简述 图5-4红茶生产工艺流程及产污工序图 主要生产工艺流程简述： （1）萎凋：萎凋是指将进厂鲜叶，经过一段时间失水，使一定硬脆的梗叶呈萎蔫凋谢状况的过程．萎凋既有物理方面的失水作用，也有内含物质的化学变化的过程。是红茶初制的第一道工序，也是形成红茶品质的基础工序。 （2）揉捻：揉捻是绿茶塑造外形的一道工序。通过利用外力作用，使叶片揉破变轻，卷转成条，体积缩小，且便于冲泡。同时部分茶汁挤溢附着在叶表面，对提高茶滋味浓度也有重要作用。 （3）发酵：发酵俗称“发汗”，是指将揉捻叶呈一定厚度摊放于特定的发酵盘中，茶坯中化学成分在有氧的情况下继续氧化变色的过程。揉捻叶经过发酵，从而形成红茶红叶红汤的品质特点。 （4）干燥：控制温度和干燥时间，低温慢烘，控制产品的水分。 （5）筛分：采用不同筛分机具，先抖后圆再抖，将外形混杂的毛茶分离，再分别整理成长短、大小、粗细近于一致，符合一定规格的各种筛号茶。 （6）拣剔：依次经风选机、拣梗机拣去或剔除不符合成品茶品质要求的茶梗、茶筋、朴片、茶子及非茶类夹杂物。 （7）包装：根据不同种类的茶叶，按照要求进行包装。 5.2主要污染工序及环节 5.2 污染物源强分析 5.2.1 施工期污染源强分析 1、施工期废水 施工期废水主来来自工艺废水（混凝土养护排水）、设备车辆冲洗废水、施工人员生活污水。工艺废水和冲洗废水的主要污染物是SS；施工人员生活污水的主要污染物是COD、BOD5、NH3-N、T-P等。 （1）施工生活污水 施工期有施工人员40人，施工期共12个月约为365天，参照DB53/T168-2013《云南省用水定额标准》，入住工地施工人员按人均生活用水量0.11m3/（人•d），不入住工地施工人员按人均生活用水量0.05m3/（人•d），则施工期生活用水量为1168m3，生活污水产生量根据经验值按用水量的80%估算，为934m3。 （2）施工工艺污水 根据DB53/T168-2019《云南省用水定额标准》，建筑施工用水定额为0.8m3/m2（其他结构）估算，废水产生量根据经验值按用水量的10%估算。 项目施工期废水产生情况，见表5-1。 表5-1 施工期废水产生情况 排放源 用水定额 用水量/m3 产污系数 废水产生量 工艺废水（其他结构102974m2） 0.8m3/m2 82379.2 用水量的10% 8237.9m3 生活污水 入住20人 0.11m3/人·d 1168 用水量的80% 934m3 不入住20人 0.05 m3/人·d 合计 — 70490 — 9171.92m3 项目设置施工废水沉淀池，将废水引入沉淀池处理，降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的废水全部回用于混凝土养护、设备车辆冲洗和场地洒水降尘，不外排。生活污水依托一期的设施，生活污水经化粪池处理后外排排污渠。 2、施工期废气污染源分析 建设工程施工扬尘可分为施工现场扬尘和道路运输扬尘两部分。施工现场扬尘主要是施工现场汽车运输、建材装卸堆放、垃圾清理等施工活动产生的扬尘；道路运输扬尘是施工运输车辆由于车轮车身附着灰土及物料遗撒，在交通道路上产生的二次扬尘。易产生扬尘污染的物料主要有水泥、砂石、灰土、灰浆、灰膏、建筑垃圾等，对大气环境的污染因子为颗粒物，排放具有无组织、多点源、阶段性、瞬时性，受天气、温度、风速、施工操作方式、施工队文明作业程度和管理水平等因素影响大的特征。因此，其排放量难以定量估算。 （2）施工机械废气 施工机械废气主要来自于打桩机、挖掘机、装载机等燃油工程机械和施工运输车辆发动机废气，主要污染物是NOx、CO和THC，排放方式为间歇式排放。 挖掘机、装载机等燃油工程机械排气中污染物产生量按照GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》中Ⅳ阶段排放限值进行核算，见表5-2。 施工运输车辆排气中污染物产生量分别按照GB17691-2005《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段）》中的Ⅳ阶段排放限值和GB14762-2008《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》中的Ⅳ阶段排放限值进行核算，见表5-3。 表5-2 柴油工程机械排气中污染物产生量 额定功率（Pmax） （KW） CO （g/kwh） HC （g/kwh） NOx （g/kwh） 颗粒物 （g/kwh） Pmax＞560 3.0 0.4 3.5 0.10 130≦Pmax≦560 3.5 0.19 2.0 0.025 75≦Pmax＜130 5.0 0.19 3.3 0.025 56≦Pmax＜75 5.0 0.19 3.3 0.025 37≦Pmax＜56 5.0 - - 0.020 Pmax＜37 5.5 - - 0.60 表5-3 施工运输车辆排气中污染物产生量 发动机类型 CO（g/kwh） HC（g/kwh） NOx（g/kwh） 颗粒物 （g/kwh） 柴油机 1.5 0.40 3.5 0.02 汽油机 9.7 0.29 0.70 — 项目地块平整，投入使用燃油工程机械主要是打桩机、挖掘机、装载机、重型运输车辆，数量不多，机械功率在130~250kw之间。结合表5-5和表5-6看，项目施工机械废气中污染物产生量较小。 （3）车间装修废气 装修废气是指装饰装修阶段使用的胶合板、涂料、油漆、粘合剂等装修装饰材料中产生的有机溶剂挥发气。主要污染物是甲醛、苯、甲苯、二甲苯，其产生量和产生浓度受污染物的释放、气候、通风、装修后时间等因素影响较大。项目在建设过程中采用环保合格的建材产品，装修废气污染物产生量和排放量很小，但较难定量核算。 3、 噪声 施工期产生的噪声主要来源于施工机械设备噪声，如粉碎机、挖掘机、打桩机以及运输车辆等产生的机械噪声，另外，在粉刷、贴壁砖和地砖等装修阶段，所产生的噪声主要为切割壁砖和地砖的机械噪声，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。主要施工机械噪声强度见表5-4。 表5-4 主要施工机械设备的噪声声级表 施工阶段 设备名称 噪声强度[dB(A)] （距声源1m处噪声级） 土石方及基础阶段 挖土机 89 打桩机 79 大型载重车 79 底板与结构阶段 振捣器 99 电锯 94 电焊机 89 空压机 79 中型载重车 74 装修、设备安装阶段 电钻 104 手工钻 99 无齿锯 84 多功能木工刨 89 轻型载重车 69 4、固体废物 建筑施工固体废弃物一般来自工程弃土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 （1）工程弃土 工程弃土是指在基础施工、管道开挖和道路建设等过程中，当挖方量大于填方量，且不能在工程内被消纳，需运出工程外另行处置的挖方量。 项目用地地势平坦，在施工过程中挖方可作为道路广场填方利用，能够在工程内实现挖填平衡，无弃土产生。根据项目规划方案，土方平衡估算情况见表5-5。 表5-5 土方平衡估算情况 单位：m3（自然方） 项目 挖方量 填方量 基础施工 38212 26212 管线施工 6210 5600 道路广场 0 12610 合计 44422 44422 （2）建筑垃圾 建筑垃圾产生量的核算，参照昆政办〔2011〕88号《昆明市人民政府办公厅关于转发<昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则>的通知》的计算方法：房屋主体施工：砖混结构按0.04m3/m2、钢筋混凝土结构0.02m3/m2。项目建筑垃圾产生情况见表5-6。 表5-6 建筑垃圾产生情况 排放源 产生系数m3/m2 产生量m3 垃圾容重t/m3 产生量t 建筑施工 102974m2，钢筋混凝土 0.02 2059.48 1.5 3089.22 合计 — — — 3089.22 （3）生活垃圾 施工人员生活垃圾是施工人员在日常生活中所产生的固体废弃物，主要成分为废弃包装物。 入住现场施工人员生活垃圾产生量按1.2kg/人•天进行核算。 不入住现场施工人员生活垃圾产生量按0.6kg/人•天进行核算。 项目在施工场地设置垃圾收集箱（桶），委托当地环卫部门清运处置，项目施工人员生活垃圾产生量情况见表5-7。 表5-7 施工人员生活垃圾产生量及处置情况 排放源 产污系数 产生量 处置措施 入住施工人员生活垃圾 （20人，365天） 1.2kg/人·天 8.76t 委托当地环卫部门清运处置 不入住施工人员生活垃圾 （20人，365天） 0.6kg/人·天 4.38t 合计 / 13.14t 5.2.2 运营期污染源强分析 1、废水 项目运营期主要用水单位可分为生产用水、生活用水、食堂用水三部分。 （1）生产用水 本项目运营期加工天数270d，精制熟茶年产量1000t，根据DB53/T168-2013《云南省用水定额标准》，精制茶加工用水量按2m3/t·熟茶产品计，则生产用水量2000m3/a，7.4m3/d（以年工作270d计）。生产用水主要用于茶叶发酵，无生产废水外排。 电热蒸汽发生器用水 根据业主提供资料，每台锅炉循环水量为24m3/h，补水量为循环水量20%，即4.8m3/h，本项目共有6台电热蒸汽发生器，工作时间为8h，则锅炉用水量为230.4m3/d，62208m3/a，均转换为蒸汽，无废水外排。 （3）生活用水 生活用水包括职工生活用水和接待及参观人员生活用水。 项目职工人数60人，其中入住厂区20人，不入住厂区40人。根据DB53/T168-2013《云南省地方标准-用水定额》，入住厂区职工生活用水量按110L/（人·d）计，不入住厂区职工按50L/（人·d）计，则生活用水量4.2m3/d，1134m3/a（以年工作270d计）。 根据业主介绍，项目平均每日接待及参观量约10人，生活用水量按20L/（人·d）计，则参观人员生活用水量0.2m3/d，54m3/a（以年工作270d计）。 综上所述，项目生活用水量约为4.4m3/d，1188m3/a。项目生活废水产生量按用水量的80%计，则项目生活废水为3.52m3/d，950.4m3/a。污水中主要污染因子为 COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。 （4）食堂废水 食堂废水参照类比《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第二卷关于餐饮业的调查数据以及HJ554—2010《餐饮业环境保护技术规范》的规定，本项目食堂污水产生量核算系数为0.08吨/餐位·天，污水量为用水量的90%。餐位以员工人数60位计，项目食堂用水量4.8m3/d，1296m3/a，污水量4.32m3/d，1166.4m3/a。污水中主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。 （5）绿化用水 绿化面积5231.85m2，根据DB53/T168-2013《云南省地方标准-用水定额》，绿化用水量按3L/（m2·次），年浇灌100次计，则绿化用水量15.7m3/d， 1570m3/a。 （6）水污染物排放及水量平衡 项目生活及生产用水量及废水产生排放情况具体见表5-8。 表5-8 项目生活及生产用水及废水产生排放情况 项目 规模 定额 新鲜用水量（m3/d） 废水产生（m3/d） 废水排放 （m3/d） 生产用水 — 2m3/t 7.4 — — 电热蒸汽发生器用水 __ 38.4/台.d 230.4 — — 生活用水 入住20人 不入住40人顾客10人 入住110 L/人·d 不入住50L/人·d 顾客20 L/人·d 4.4 3.52 3.52 食堂用水 60人 80L/人·d 4.8 4.32 4.32 绿化 9075.24m2 3L/（m2·次） 绿化天：10.1 — — 总计 绿化天：257.1 非绿化天：247 7.84 7.84 根据项目用排水状况绘制出水量平衡图，见图5-4。 图5-4 项目水量平衡图 （单位：m3/d） 本项目无生产性废水产生，废水产生主要为生活废水，本项目采用隔油池和化粪池处理。 2、废气 本项目普洱熟茶和生茶供热为电锅炉（全自动电加热蒸汽发生器），采用电能进行供热，属清洁能源，无锅炉废气产生。项目产生的废气主要为车间粉尘和食堂油烟。 （1）项目区内安装有全自动电加热蒸汽发生器 全自动电加热蒸汽发生器属于蒸汽锅炉，额定蒸发量为50kg/h。全自动电加热蒸汽发生器由炉胆、加热器、供水系统、控制系统、外壳五大部分组成。其安装示意图如下： （立面图） 全自动电加热蒸汽发生器使用时加热元件完全浸没在水中，热效率非常高，供水采用高压齿轮泵，加水时不需停止加热或者减压，且时间短、不影响蒸汽压力。控制系统同时设有断水报警，自动停止加水加热，只要接通电源、水源、启动开关就会自动工作，15~20分钟即可正常供汽。 全自动电加热蒸汽发生器通过电加热器产生蒸汽，使用只有热量产生，没有生产性废气排放。 （2）车间粉尘 车间粉尘来自于精制车间。车间内圆筛机、抖筛机和风选机作业对毛茶扰动，会使毛茶中细微尘粒产生扬尘，成分为茶末（茶尘）。根据经验系数计算，每生产1t精制茶叶产生800g粉尘，因此项目车间粉尘产生量约为2.4t/a。 如果不对车间粉尘收集治理，而是通过排风扇抽排到车间外，会对排风口附近环境空气质量造成不利影响，同时也不利于厂间生产环境的洁净化。因此，环评提出对筛分车间粉尘采取粉筛设备自带的布袋除尘治理措施。类比相同企业的治理效果，该措施粉尘治理效率能达到95%以上，车间粉尘得到有效控制。车间粉尘产排情况分析见表5-14。 表5-14 车间粉尘产排情况 排放源 污染物 产生量 治理效率 排放量 筛分车间 茶末（颗粒物） 2.4t/a 95% 0.012t/a （3）食堂油烟 项目食堂食用油用量约为1t/a，油烟产生量按使用量的5%计，则油烟产生量约0.05t/a。 本项目食堂属中型规模，食堂油烟废气经烟罩收集后先经自建的油烟油烟净化器处理，再由风机通过排气筒排放。厨房设大型油烟净化器1套，风量为10000m3/h，按每天作业4小时计算，则油烟废气量约为1460万m3/a，油烟产生量为0.04t/a，油烟产生浓度为2.74mg/m3，产生速率分别为0.0274kg/h。油烟净化器净化效率以75%计，经油烟净化设备处理后，食堂油烟的排放量为0.01t/a，排放浓度为0.68mg/m3、排放速率为0.0068kg/h。 3、噪声 噪声主要来源于茶叶生产车间生产设备运行时产生的机械噪声，经查阅相关资料，其源强见表5-13。 表5-15 生产设备噪声源强表 序号 设备名称 测量声级dB(A) 测量距离(m) 1 抖筛机 70-80 1 2 圆筛机 70-75 1 3 风选机 70-75 1 4 阶梯拣梗机 70-75 1 总体上，精制茶加工使用的机械设备数量少，噪声源强不大，并且全部生产过程均在密闭的车间内完成，厂房阻隔对噪声的消减量在20dB左右，厂界处噪声值很小。 4、固体废弃物 （1）生产性固废 项目生产性固体废弃物主要为茶梗、茶渣、茶末、废棉纸、废编织袋、废纸箱、废篾篓、废笋衣。根据物料衡算，生产性固废产生量情况见下表。 表5-16 生产性固废产生量情况表 序号 项目 产生量 处理方式 1 茶梗、茶渣、茶末 78.8t/a 作为农肥施用于茶地及厂区绿化 2 废纸箱 （主要为原料包装物） — 进入废品收购站 3 废棉纸 少量 进入废品收购站 4 废编织袋 少量 进入废品收购站 5 废篾篓 少量 当地环卫部门清运处置 6 废笋叶 少量 （2）生活垃圾 职工人数60人，其中入住厂区20人，年生产270d。入住厂区职工垃圾量按1.2kg/人·d计，不入住厂区职工垃圾量按0.6kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量为12.96t/a。生活垃圾收集后委托当地环卫部门清运。

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 预计排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | 颗粒物 | -- | -- |
|  |  | 施工机械废气 | HC、NOX、CO | 少量 | 少量 |
|  |  | 车间装修 | 装修废气 | 少量 | 少量 |
|  | 水污染物 | 施工人员 | 生活污水 | 934 m3 | 934 m3 |
|  |  | 施工场地 | 施工废水 | 8237.92m3 | 0 |
|  | 固体废物 | 施工场地 | 工程弃土 | 4910 m3 | 全部用于场地回填、场地路面硬化和绿化覆土 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 3089.22t | 建筑垃圾分类收集，分类处理。处置率100%。 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 13.14t | 委托当地环卫部门负责清运处理，处置率100% |
|  | 噪声 | 施工机械 运输车辆 | 噪声 | 69～104dB | 对外环境影响较小 |
| 运 营 期 | 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 0.8t/a | 0.08t/a |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 2.74mg/m3，0.4t/a | 0.68mg/m3，0.1t/a |
|  | 水污染物 | 生活污水 | 污水量 | 950m3/a | 950m3/a |
|  |  | 食堂废水 | 污水量 | 1166.4m3/a | 1166.4m3/a |
|  | 固体废物 | 生产车间 | 茶梗、茶渣 | 79.2t/a | 作为农肥综合利用于茶林及厂区绿化 |
|  |  | 生产车间 | 废纸箱 | 少量 | 进入废品收购站，处置率100% |
|  |  | 生产车间 | 废编织袋 | 少量 | 进入废品收购站，处置率100% |
|  |  | 生产车间 | 废棉纸 | 少量 |  |
|  |  | 生产车间 | 废篾篓 | 少量 | 统一收集后委托当地环卫部门清运，处置率100% |
|  |  | 生产车间 | 废笋叶 | 少量 |  |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 12.96t/a |  |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 70~80 dB（A） | 对环境影响较小 |
| 主要生态影响： 项目建设地点勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园，目前地块为旱地。地块敏感程度不高，并且本项目建设后将进行绿化，绿化面积达5231.85m2，对区域生态环境将产生有利影响。本项目的开发建设会不可避免地占用土地资源，但项目占地敏感程度较低，有利于提升该地块的价值。 |

# 表七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析与评价 7.1.1水环境影响分析 （1）施工废水 根据工程分析可知，施工废水主要为土方阶段排水，结构阶段混凝土养护排水、施工冲洗废水。施工废水中含有一定量的泥沙、悬浮物和少量石油类，如果未经处理外排，除了对受纳水体产生不利影响外，废水中的泥沙还可能造成城镇排污管道的堵塞。 根据工程分析，施工期废水的产生总量8237.92 m3。项目设置施工废水沉淀池，将废水引入池中的进行沉淀处理，有效降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水全部回用于混凝土养护、设备车辆冲洗和场地洒水降尘，不外排，对周边地表水环境影响很小。同时，项目建设地点区域无地下泉眼，建筑施工不会涉及潜水层，对地下水环境影响很小。 （2）施工人员生活污水 根据工程分析，项目施工期生活污水产生量为934m3，若不加强管理，随意排放，将对周围水环境造成直接污染影响。生活污水依托一期工程的卫生间，经化粪池处理后排至周边沟渠，对外环境影响较小。 7.1.2大气环境影响分析 （1）施工扬尘影响分析 建设施工产生的扬尘主要来源于施工期土方挖掘，建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放，运输车辆的装卸等造成施工期扬尘的污染，在干季风大的情况下，以上建筑过程会导致施工现场空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在区周围的空气环境质量。施工期扬尘的产生量与施工方法、土壤湿度、气象条件等有关。施工机械化程度高，扬尘的产生量少；土壤湿度大亦不利于尘土飞扬；雨季与旱季施工产尘量也大不一样；风速大小对扬尘也有显著影响，因此，施工期对扬尘的影响不确定因子较多，因此施工期扬尘的排放量很难确定。 根据勐海县气候背景分析，年平均风速为1.2m/s，静风率高，无主导风向，年内最多风向为西风。每年11月至次年5月为非雨期，气候干燥，易产生扬尘污染。根据类比分析，施工期无组织排放扬尘污染的范围主要集中在200m以内。 经过查阅相关资料，对项目易产尘区域定期洒水，可使空气中的扬尘减少70%左右，使影响范围缩小到20～50m的范围。采取措施后，施工扬尘影响降低。 结合《关于排污申报与排污费征收有关问题的通知》（环办〔2014〕80号）的附件6中建筑工程和市政工程扬尘控制措施达标标准，本环评要求建设单位将可能会产生扬尘的施工工序如装卸建筑材料等应远离项目南侧的方圆茶厂。道路硬化、边界围挡、裸露地(含土方) 覆盖、易扬尘物料覆盖、定期喷洒抑制剂、运输车辆冲洗等，避免施工扬尘对项目保护目标的影响。总的来说，作为短期行为的基础和建筑施工，施工扬尘影响持续的时间较短，施工期扬尘影响将随着施工的结束而停止。 （2）运输车辆扬尘影响分析 项目施工过程中可能会存在土路，运输车辆在土路上行驶时会引起比较严重的道路扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，会形成降尘而只影响近距离范围。据有关资料分析，未铺装路面泥土粉尘粒径分布为：5μm以下约占8%，5-30μm占24%，大于30μm的约占68%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆10t卡车，通过长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量如表7-1所示。 表7-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P 车速 0.1（kg/m2） 0.2（kg/m2） 0.3（kg/m2） 0.4（kg/m2） 0.5（kg/m2） 1（kg/m2） 5(km/h) 0.051056 0.085865 0.116380 0.144400 0.170715 0.287108 10km/h) 0.102112 0.171731 0.232764 0.288815 0.341431 0.474216 15(km/h) 0.153167 0.257596 0.349146 0.433223 0.512146 0.561323 25(km/h) 0.250279 0.429326 0.581910 0.722038 0.853577 1.435539 由表7-2可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。施工高峰期运输量大，车辆来往频繁时，道路扬尘污染十分严重。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表7-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 1.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 根据以上分析，环评要求建设方在施工时对施工区内运输道路进行硬化处理并及时洒水，以减少交通扬尘；限速行驶及保持路面清洁；施工场地内的车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净，防止沿程弃土满地，影响环境整洁，同时施工者应对工地门前的道路实行保洁制度，一旦有弃土、建材撒落应及时清扫；运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落，在严格采取本环评提出的扬尘防治措施的前提下，运输车辆扬尘对周围保护目标的影响可以得到有效地控制。 （3）机械、运输车辆尾气环境影响分析 施工机械主要有挖土机和各型运输车辆等。大部份施工机械使用柴油作为能源，少量使用汽油，大部份机械主要在土石方阶段使用，是主要的废气污染源。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的NOx、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6倍，其中NOx、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/m3、10.03mg/m3和1.05mg/m3。NOx、CO是《环境空气质量标准》中二级标准的2.2倍和2.5倍，烃类物质不超标。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30％，即影响范围为70m。 施工机械废气属于低架点源无组织排放，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。根据项目工程分析，项目单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NOx1340.44g/100km，烃类物质134.0g/100km。由于施工机械和运输车辆尾气排放相对较小，并且施工区域有利于施工机械和运输车辆尾气的污染物稀释扩散，因此施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。故一般情况下，对环境空气的影响轻微。 （4）装修废气环境影响分析 常用的装修材料，如油漆、涂料、地板革、壁纸、胶合板、塑料、类聚氯乙烯（PVC）板、保温材料，以及室内各种胶合贴面板、密度板等，都会释放出挥发性有机化合物，主要污染物为甲醛、苯、甲苯、二甲苯，其产生量和产生浓度受污染物的释放、气候、通风、装修后时间等因素影响较大。 项目在建设过程中采用环保合格的建材产品，装修废气污染物的产生量和排放量很小，对周边环境空气质量影响很小。 总的来说，项目施工期产生的大气环境影响具有阶段性、分散性和临时性的特征，并随施工活动的结束而结束。项目在严格采取环评提出的防治措施后，施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，对周围环境影响较小。 7.1.3 声环境影响分析 施工期间由于使用运输车辆及推土机、打桩机、电锯、电钻、混凝土振捣机等施工机械，会产生一定的噪声污染。不同的施工阶段，有不同的施工机械，其数量、地点经常发生变化，作业时间也不定，从而导致了噪声产生的随机性、无规律性，属不连续产生。运输车辆产生的噪声更具不固定性。 由于施工期施工机械作业点较分散且不固定，为简化计算，评价选取各施工阶段主要产噪设备进行预测分析。预测采用HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则声环境》中的推荐模式。预测情形仅考虑距离衰减（Adiv），不考虑大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）及其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 由此对各施工阶段的施工机械噪声影响范围预测结果见表7-3。 表7-3 主要施工机械噪声在不同距离处的贡献值 序 号 机械 名称 1m处噪声值 噪声随距离衰减预测情况(dB(A)) 施工 阶段 10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 1 挖土机 89 69 63 59 57 55 49 45 43 土石方及基础阶段 2 静压打桩机 79 59 53 49 47 45 39 35 33 3 大型载重车 79 59 53 49 47 45 39 35 33 多声源叠加值 89.8 69.8 63.8 59.8 57.8 55.8 49.8 46.3 43.8 1 输送泵 94 74 68 64 62 60 54 50 48 底板与结构阶段 2 振捣器 99 79 73 69 67 65 59 55 53 3 电锯 94 74 68 64 62 60 54 50 48 4 电焊机 89 69 63 59 57 55 49 45 43 5 空压机 79 59 53 49 47 45 39 35 33 6 中型载重车 74 54 48 44 42 40 34 30 28 多声源叠加值 101.1 81.1 75.1 71.1 69.1 67.1 61.1 57.6 55.1 1 电钻 104 84 78 74 72 70 64 60 58 装修与安装阶段 2 手工钻 99 79 73 69 67 65 59 55 53 3 无齿锯 84 64 58 54 52 50 44 40 38 4 多功能 木工刨 89 69 63 59 57 55 49 45 43 5 轻型载重车 69 49 43 39 37 35 29 25 23 多声源叠加值 105.4 85.4 79.4 75.4 73.4 71.4 65.4 61.9 59.4 由表7-3可以看出，项目施工期主要以土建工程为主，噪声源主要为大型施工机械设备。根据噪声衰减预测值可知，项目厂址区施工期土石方阶段、打桩阶段等对邻近施工场界50m范围内的声环境敏感目标有影响。结构阶段、装修阶段对200m范围内声环境敏感目标有影响。 鉴于施工机械在施工现场内一定区域内移动，预测值是以施工机械工作位置为项目厂界和施工机械同时运行计算，而实际运行过程中施工机械不会全部放置于项目厂界，实际运行过程中，由于声屏障、空气吸收等衰减（约削减10dB(A)），实际影响值会小于预测值。 为了尽可能减小施工期间噪声对保护目标的影响，本环评要求施工期间严格控制作业时间（中午（12：00-14：30）和夜间（22:00-8:00）禁止施工）。项目施工期有限，施工期产生的声环境影响程度有限、时段短，随施工活动的结束产生的声环境影响也将随之消失，项目在严格采取本环评提出的噪声防治措施后，施工期产生的声环境影响可以接受。 7.1.4 固体废弃物影响分析 项目施工期固体废弃物主要是施工建筑垃圾、工程弃土和施工人员的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾来源于建设施工阶段，废弃的砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质或木质建材等，本项目建筑垃圾量为3089.22t。建筑垃圾需按照中华人民共和国建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》中的有关规定妥善处置，废钢筋、废木材、废塑料、废包装材料等具有回收价值的可送废品收购站回收利用，无回收价值的部分，业主拟按城建部门的要求，运至规定的地点进行处置。 （2）工程弃土 项目土方开挖约44422m3左右，全部回填、绿化覆土利用，处置率100%。 （3）施工人员生活垃圾 本项目在施工期时产生的生活垃圾量为13.14t，本环评要求对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集、日产日清，委托当地环卫部门清运处置。 所以，本项目施工期产生的固废只要管理得当、收集清运及时，都可以得到有效处置，对外环境影响小。 7.2运营期环境影响分析与评价 项目运营期对环境的污染影响因素主要是筛分车间粉尘，其次还有少量的生产性固废、设备运行噪声及职工生活污水和生活垃圾。 7.2.1 运营期水环境影响分析与评价 项目无生产废水产生和排放。运营期废水来自于职工生活污水和食堂废水，本项目职工将大部分来自周边居民，少部分于厂区居住，因此项目废水产生量不大。生活污水经化粪池处理后委托周边农户清掏，综合利用。因此综上所述，项目产生的废水对外环境影响较小。 7.2.2 运营期环境空气影响分析与评价 本项目供热为电锅炉（全自动电加热蒸汽发生器），采用电能进行供热，属清洁能源。因此项目产生的废气主要为车间粉尘和食堂油烟。 1、车间粉尘影响分析 车间粉尘来自于筛分车间。粉尘产生于圆筛机、抖筛机和风选机对毛茶的扰动，成分为茶末（茶尘），产生量0.8t/a。 如果不对车间粉尘收集治理，而是通过排风扇抽排到车间外，会对排风口附近环境空气质量造成不利影响，同时也不利于厂间生产环境的洁净化。因此，环评提出对筛分车间粉尘采取筛分机器自带的布袋除尘治理措施。该措施粉尘治理效率能达到95%以上，使车间粉尘得到有效控制，对车间外环境空气质量影响很小。此外，为减轻分筛车间内粉尘对工人的影响，业主要加强工人劳动保护，如配戴防尘帽和口罩等，及时发放各种劳保用品，减少工作时间，按照有关部门的要求积极进行职业病的防治工作，以避免对工人身心健康产生负面影响。 2、食堂油烟 食堂油烟废气中主要污染物油烟的产生量为0.04t/a，产生浓度为2.74mg/m3。食堂油烟废气经烟罩收集后先经自建的处理效率约为75%的油烟油烟净化器处理，再由风机通过排气筒排放。食堂油烟废气的最终排放量为0.01t/a，产生浓度为0.68mg/m3。符合GB18483-2001《饮食行业油烟排放标准》中的相关规定。 7.2.3 运营期声环境影响分析与评价 营运期间噪声主要来源于筛分车间生产设备运行时产生的机械噪声，声源强度70～85dB（A）。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），采用点源衰减模式，预测计算生产车间声源至受声点的几何发散衰减，建筑隔音按20dB计，不考虑空气吸收等衰减，项目营运期噪声预测详见下表。 A预测模型及方法 预测模式： LA（r）＝LA（ro）－(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) 式中： LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LA（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv＝20lg（r/ro）； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB，Aatm＝α(r-ro)/1000，查表取α为5.0dB/km； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB，在此取值为20； Agr——地面效应引起的A声级衰减量，dB，在此取值为0（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）； Amisc——其他多方面原因引起的A声级衰减量，dB，在此取值为0。 B噪声影响预测结果及评价 表7-5 生产机械噪声预测一览表 序号 机械名称 1m处噪声值 车间外不同距离处的噪声预测（dB<A>） 10m 15m 20m 25m 30m 1 抖筛机 80 60 46 40 37 34 2 圆筛机 75 55 41 35 32 29 3 风选机 75 55 41 35 32 29 4 阶梯拣梗机 75 55 41 35 32 29 从预测看，生产车间外10m处能够达到2类区标准要求，根据项目平面布置图以及四邻关系图可知，项目生产车间距离厂超过10m，并且距离最近敏感目标距离为320m，因此项目噪声排放可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值，并且对敏感目标影响较小。 7.2.4 运营期固体废物影响分析与评价 （1）生产固废 项目生产性固体废弃物主要成分为茶梗、茶渣、茶末、废棉纸、废编织袋、废纸箱、废篾篓、废笋衣。 茶梗、茶渣、茶末作为农家肥施用于茶地及厂区绿化；废棉纸和废编织袋回收外售；废纸箱进入废品收购站；废篾篓、废笋衣同生活垃圾定期委托当地环卫部门清运处置。 生产固废处置合理，并能全部实现综合利用，对环境影响较小。 （2）生活垃圾 生活垃圾产生量13.14t/a。生活垃圾的污染主要来自垃圾中易腐有机物分解散发的臭气及沥水，恶臭程度和沥水量与垃圾清除时间及季节有很大关系，高温或长期堆放较容易产生。业主要加强管理，做到实施垃圾分类存放，使用加盖垃圾桶实现垃圾存放封闭化，垃圾收集点要定期清运处置。清运过程注意文明卫生，则生活垃圾不会对环境产生不良影响。 7.3 社会环境影响分析 项目的建设将会促进当地茶产业的发展，拉动社会经济增长，同时还能创造就业岗位，扩大当地群众增收渠道。 7.4 选址合理性分析 项目位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园，项目所选址及周围无生态保护区，集中式的供水水源地等环境敏感区，评价区域无珍稀动植物分布。项目产生的污染物在采取环评提出的各项污染防治对策措施下，产生的环境影响均可得到有效控制，能够满足当地环境保护的要求，且不会改变当地的环境功能，因此项目选址合理。 7.5 产业政策符合性分析 本项目为C1530（精制茶加工）项目，对照国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于鼓励类，符合国家产业政策。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 草帘、篷布遮盖 | 影响较小 |
|  |  | 施工机械废气 | HC、NOX、CO | 无组织排放 | 影响较小 |
|  |  | 车间装修 | 装修废气 | 无组织排放 | 影响较小 |
|  | 水污染物 | 施工人员 | 生活污水 | 依托一期的卫生间 | 影响较小 |
|  |  | 施工场地 | 施工废水 | 沉淀后由于洒水降尘 | 不外排 |
|  | 固体废弃物 | 施工场地 | 工程弃土 | 全部回填 | 处置率100% |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 合理堆放、建筑垃圾分类收集，分类处理 | 处置率100% |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 收集后由当地环卫部门清运处置 | 处置率100% |
|  | 噪声 | 施工机械 运输车辆 | 69~104dB（A） | 加强管理，合理安排工作时间 | 影响减轻 |
| 运营期 | 大气 污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 布袋除尘 | 对环境影响小 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器处理后排放 | 达标排放 |
|  | 水污 染物 | 生活污水、食堂废水 | COD BOD5 SS HN3-N TP | 食堂废水经隔油池处理、进入化粪池；生活污水经化粪池处理后综合利用 | 减小影响 |
|  | 固体 废物 | 生产车间 | 茶梗、茶渣 | 作为农肥综合利用于茶林及厂区绿化 | 100%处置 |
|  |  | 生产车间 | 废纸箱 | 进入废品收购站 | 100%处置 |
|  |  | 生产车间 | 废棉纸 | 进入废品收购站 | 100%处置 |
|  |  | 生产车间 | 废编织袋 | 进入废品收购站 | 100%处置 |
|  |  | 生产车间 | 废篾篓 | 统一收集后委托当地环卫部门清运 | 100%处置 |
|  |  | 生产车间 | 废笋叶 |  | 100%处置 |
|  |  | 生产车间 | 生活垃圾 |  | 100%处置 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 70~80dB（A） | 厂房隔声，加强管理 | 对周围环境影响较小 |
| 污染物防治对策措施： 施工期防治措施 1、水污染防治措施 （1）加强施工管理，合理安排施工时间和施工进度计划，避免雨天开挖、回填，施防止水土流失。 （2）在施工期间，施工废水要采取临时沉淀池等措施进行处理后回用于工程用水及场地降尘。优先完成区内外雨水截流沟，在施工场地内部修建排水沟或者撇水沟，使施工区内外的雨水分流。 （3）施工场地进出车辆应进行水冲洗，废水沉淀后循环使用。 （4）施工期间，临时设置挡土墙、截水沟等措施进行水土保持，以将施工所引起的水土流失降低到最小限度。将堆料堆放在不容易受到地面径流冲刷的地方，将容易冲刷堆料临时覆盖起来。 2、大气污染防治措施 （1）任何时候车行道路上都不能有明显的尘土；道路清扫时都必须采取洒水措施。 （2）任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞。 （3）每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；覆盖措施的完好率必须在90%以上。 （4）所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的场所内；防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。 （5）施工现场应当有专人负责保洁工作，配备洒水设备，定期洒水清扫。 （6）选取对周围环境影响较小的运输路线，妥善合理地安排工地建筑材料及其它物件的运输时间，确保周围道路畅通。并且限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10 km/h，其他区域减少至30 km/h。 （7）施工期间禁止抛洒建筑垃圾，在清理楼层建筑垃圾时，禁止将各种建筑垃圾直接向下倾倒，防止扬尘的产生。楼层垃圾清场时，将垃圾集中装好后用卷扬机或人工运送到楼底。 （8）为减小室内装修废气对工作人员及办公人员的影响，施工单位在材料选购和施工工艺选择时应严格按国家规定的要求进行施工操作，装修时严格按照国家规定的室内装饰装修材料类型合理进行材料的选用和施工，不得使用污染严重的装修材料。 3、噪声污染防治措施 （1）施工单位应合理安排好施工时间，严禁在12:00-14:30、22:00-次日8: 00期间施工。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前3日内报当地环境行政主管部门批准，并向施工场地周围的居民和单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 （2）施工运输路线的选择应注意对敏感目标的避让。 （3）施工现场合理布局，空压机、搅拌机、电钻、电锯等高噪设备应远离噪声敏感点布设，并采取相应的隔声屏障措施。 （4）加强施工现场管理，施工场地控制车速，并禁止鸣笛。 （5）优化施工方案，通过对作业时间、作业方式等方面的合理安排来缩减对周边环境的不利影响。 （6）施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部进行悬挂草帘围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 4、固废污染防治措施 （1）对于建筑废弃物中较为稳定的成分，如碎砖瓦砾等，可以与施工期间挖出的土石一起回填。对不能回填的建筑废弃物及时清运，缩短堆置时间，并到建设部门办理建筑废弃物倾倒和填埋相关手续，按指定地点和方法处理。 （2）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理。 （3）在施工过程中，建设单位应要求施工单位规范运输，禁止随意倾倒建筑废弃物，制造新的“垃圾堆场”。 （4）施工场地设置一些垃圾收集设施，避免垃圾乱丢。禁止焚烧建筑垃圾和生活垃圾。 运营期防治措施 1、大气污染物防治措施 （1）生产加工区供热设备采用电锅炉和电烘房，以电能的方式进行供热，减轻对环境的污染。 （2）对分筛车间粉尘采用设备自带的布袋除尘设备进行治理，并定期清理。 （3）食堂油烟经油烟净化器处理后外排。 （4）垃圾实现密闭式存放，并及时清运垃圾，保持垃圾堆放点周围的较好卫生状况，防止垃圾产生恶臭。 （5）禁止区内焚烧塑料袋、生活垃圾等。 （6）为了保护工人的身体健康，业主要合理安排工作时间，给工人佩戴防尘帽、防尘口罩等劳保措施，按照有关部门的要求积极进行职业病的防治工作。 2、水污染防治措施 区内排水系统采用雨污分流制，生活污水经化粪池处理后综合利用。食堂废水经隔油池处理后同生活污水一起经化粪池处理后综合利用。 （2）项目的雨污管网、隔油池、化粪池等纳污、排污设施均由有资质的单位进行设计施工，加强防渗措施，避免废水下渗污染地下水环境。 3、噪声污染防治措施 （1）业主在设备选型时，要考虑选择低噪声的设备，从源头降低噪声的污染强度。 （2）在车间内采取各种隔音降噪措施，如：车间门窗进行密封处理；给设备安装减振器和胶垫；各种设备定期维护，保持良好的运行状况等并注意对设备的维护和保养，合理操作，减小机械产生的噪声强度。 （3）加强对区内人员环保意识的培养，减少人为噪声污染的产生，减轻生活噪声的影响。 （4）项目车间外加强植树绿化，起到隔声降噪美化环境的作用。 （5）业主要加强劳动保护，合理安排作业，轮流操作或穿插高、低噪声环境的作业，及时发放防噪声耳塞和其它劳保用品等。 （6）项目运送物料时要避开休息时间，行经居民点和企业时避免鸣笛，通过加强管理，避免人为噪声的产生，减少对周围环境的影响。 4、固体废弃物影响的缓解措施 （1）生产固废进行综合利用。茶梗、茶渣、茶末作为农家肥施用于茶地及厂区绿化；废棉纸和废编织袋回收外售；废纸箱进入废品收购站；废篾篓、废笋衣委托当地环卫部门定期清运处置。 （2）区内采用分类垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集、存放，及时清运，做到日产日清，委托当地环卫部门定期清运处置。 （3）进行环境教育和宣传，使各个职工能够从自身做起，减少生活垃圾的排放量。 5、生态保护措施 （1）加强目前项目区内绿化措施，使用乔、灌、草结合的绿化种植方式，在一定程度可以改善和提高区域生态系统功能。合理对绿化区进行景观设计，将绿化与美化结合起来，通过绿化消除不良景观，减少水土流失，提高生态效益，并起到隔声降噪的作用。在实施过程中避免绿化单一化，因地制宜，采用乔~灌~草相结合的方法绿化，还要避免外来生物物种的入侵，绿化物种尽量采用本地物种和有优点的云南乡土树种； （2）绿化施肥和施药选择晴天进行，禁止使用国家明令禁止的剧毒、高残留农药。 |

# 表九、结论与建议

9.1 建设项目概况 本项目为勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司建设的勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司扩建建设项目，项目位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园，东经100.5745197°，北纬22.0528966°。用地面积101931.52m2，总建筑面积102974m2，主要建设内容：新建厂房、研发楼、宿舍楼、办公楼、仓库等，生产设备均新购。 项目总投资20629.24万元，其中环保投资127万元，环保投资占总投资的0.62%。 9.2 产业政策符合性分析 本项目为C1530（精制茶加工）项目，对照国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于鼓励类，符合国家产业政策。 9.3 环境质量现状 项目区域环境空气质量为二类，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，环境空气质量现状良好。项目所在区域纳污水体主要为项目南面约220m处的曼丙河，执行GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。项目位于勐海县勐宋乡曼迈村旁-雨林庄园，项目区域声环境功能为2类区，声环境现状评价执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值，项目区声环境质量较好。 9.4 环境影响预测与评价结论 9.4.1 施工期环境影响预测与评价结论 （1）水环境影响分析与评价 施工废水经沉淀池沉淀后可回用于设备车辆冲洗和场地洒水降尘，不外排，对周边地表水环境影响很小；区内设置旱厕，生活污水经简易排水沟外排，对水体水质有一定影响。但这种影响是短期性的，不会长期影响地表水体水质。 因此施工期废水不会对周边环境产生较大影响。 （2）环境空气影响与评价 项目施工期产生的大气环境影响具有阶段性、分散性和临时性的特征，并随施工活动的结束而结束。项目在严格采取环评提出的防治措施后，施工期产生的大气环境影响可以得到有效地控制，对周围环境影响较小。 （3）声环境影响分析与评价 施工噪声属间歇性的短期影响，具有对环境影响不积累、随施工活动停止而消失的特点，不会长期影响项目区的声环境质量。 （4）固体废物影响分析与评价 本项目施工期产生的固废只要管理得当、收集清运及时，都可以得到有效处置，对外环境影响小。 综上所述，施工期通过采取相应的防治措施后，各类污染影响得到有效控制，能够大幅度降低施工期不利环境影响的范围和程度。 9.4.2运营期环境影响预测与评价结论 （1）水环境影响分析与评价 项目雨水、污水实行分流制，雨水通过厂区雨水沟排放；项目无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后排至排污沟渠，对周边水环境质量影响较小。 （2）环境空气影响与评价 运营期大气污染源来自筛分车间粉尘和食堂油烟。车间粉尘经设备布袋除尘处理后排放放对周边区域及保护目标的环境空气质量影响很小。食堂油烟经油烟净化器处理后对外环境影响不大。 （3）声环境影响分析与评价 营运期间噪声主要来源于筛分车间生产设备运行时产生的机械噪声，在经过距离衰减和墙体阻隔等措施后生成设备噪声对外环境影响很小。 （4）固体废物影响分析与评价 项目产生的固体废物主要有生产固废和生活垃圾。 项目生产性固体废弃物主要成分为茶梗、茶渣、废棉纸、废编织袋、废纸箱、废篾篓、废笋叶。茶梗、茶梗、茶渣、茶末作为农家肥施用于茶地及厂区绿化；废棉纸和废编织袋回收外售；废纸箱进入废品收购站；废篾篓、废笋衣委托当地环卫部门清运。 项目生活垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运，合理处置。 因此，本项目固体废物采取上述措施后，营运期产生的固体废弃物对周围环境的影响较小。 9.5 结论 项目的建设符合国家和地方的产业政策、符合相关规划，项目建设符合国家的环保政策和相关法律、法规；符合区域功能区划；不降低当地环境功能；符合达标排放、总量控制等评价原则的要求。预测结果表明，拟建项目建成后，正常情况下对当地环境质量及主要关心点影响很小。 拟建项目只要严格执行国家规定“三同时”原则，在项目建成后，要严格进行环境管理，保证相应环保设施的正常运行；同时安排、培训专职的环保管理人员，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护起到促进作用。拟建项目在采用实施本评价所提出的所有污染治理对策措施后，从环境影响角度评价是可行的。 9.6 建议 （1）项目实施过程中，业主要加强国家有关环境保护政策、法规的学习，加强对工作人员的管理，增强环境保护意识，避免人为影响。 （2）加强车间卫生防护，保持车间良好的工作环境。 （3）生产固废处置合理，并能全部实现综合利用，对环境影响较小。 （4）按照资源节约型、环境友好型社会的要求，区域内公共设施选择使用节能、节水设备和产品，建设绿色厂区。 （5）项目竣工后，建设单位须根据（中华人民共和国国务院令第682号）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年10月1日起施行）,对配套建设的环境保护设施进行验收，环境保护竣工验收应为项目建成3个月以内，最长不超过12个月。经验收合格后，方可正式投入生产或者使用。

审批意见： 审批人： 经办人： 公 章 年 月 日