建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目

建设单位（盖章）：勐海津津食品有限责任公司

编制日期：          二零二四年五月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	37

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	77

六、结论	83

年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目地表水环境影响专项评价	85

1 总则	1

1.1评价由来	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律、法规及有关文件	1

1.2.2导则和相关标准	1

1.3评价目的及原则	2

1.3.1评价目的	2

1.3.2评价原则	2

1.4评价因子、评价等级及评价范围	2

1.4.1评价因子	2

1.4.2评价等级	2

1.4.3评价范围	3

1.4.4评价情景	4

1.5评价标准	4

1.5.1地表水环境质量标准	4

1.5.2污染物排放标准	4

1.6水环境保护目标	5

2 水环境影响预测分析	6

2.1地表水环境质量现状调查与评价	6

3 地表水环境影响预测	9

3.1施工期地表水环境影响分析	9

3.2运营期地表水环境影响预测与评价	9

4 环境管理	17

5 地表水环境影响评价结论	18

5.1地表水环境影响评价自查	18

附件：

附件1  项目环境影响评价委托书；

附件2  项目投资备案证；

附件3  勐海县自然资源局关于《查询勐海津津食品有限责任公司米线是否涉及占用“三区三线”的情况说明》；

附件4  企业营业执照；

附件5  现状监测报告；

附件6  勐海县勐遮镇自然资源管理所及勐海县勐遮镇人民政府同意选址证明；

附件7  项目与“三线一单”生态环境管控单元的位置关系查询结果；

附件8  专家评审意见；

附件9  生物质颗粒检测报告；

附件10  专家复核意见；

附件11  专家意见修改对照表；

附件12  土地租赁合同；

附件13  第二次评审会专家意见及签到表；

附件14  第二次评审会专家意见修改对照表；

附件15  进度管理表；

附件16  内部审核表。

附图：

附图1  项目地理位置图；

附图2  项目与周边环境关系图；

附图3  项目平面布置图；

附图4  项目现状监测布点图；

附图5  本项目与云南生物多样性保护优先区域位置关系图；

附图6  本项目与云南省生态功能类型区位置关系图；

附图7  本项目与云南省禁止开发区域分布的位置关系图；

附图8  本项目与云南省限制开发区域（重点生态功能区）分布位置关系图；

附图9  项目排水管走向图；

附图10  项目区域水系图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-532822-04-01-153647 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组 |
| 地理坐标 | （ 100 度 19 分 38.573 秒， 21 度 56 分 47.081 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1439 其他方便食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一食品制造业－21 方便食品制造中的“除单纯分装外的” |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 勐海县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2203-532822-04-01-153647 |
| 总投资（万元） | 2560 | 环保投资（万元） | 68.6 |
| 环保投资占比（%） | 2.7 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2866.7 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的原则 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不涉及有毒有害污染物，因此无需开展大气专项评价 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目外排的废水属于工业废水，因此需开展地表水专项评价 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 本项目涉及的有毒有害物质为次氯酸钠，但最大储存量未超过临界量，因此无需开展环境风险专项评价 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不涉及河道取水，因此无需开展生态专项评价 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 本项目不属于海洋工程建设项目 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。 综上所述，本项目需开展地表水专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策符合性分析 本项目为方便食品制造项目，经与《产业结构调整指导目录（2024年本）》进行对照，本项目不属于上述名录中规定的限制类和淘汰类行业。本项目不违反我国及云南省有关产业政策，项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类设备。项目已取得勐海县发展和改革局核发的云南省固定资产投资项目备案证（项目代码：2203-532822-04-01-153647），详见附件2。 因此，本项目的建设符合相关国家产业政策。 2、与“三线一单”符合性分析 1）本项目与生态保护线符合性分析 根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11号）及勐海县自然资源局关于《查询勐海津津食品有限责任公司米线是否涉及占用“三区三线”的情况说明》（海自然资便〔2024〕6号）（详见附件3）可知，项目用地未涉及占用永久基本农田，未涉及占用生态保护红线，未在城镇开发边界内，符合生态保护线的要求。项目拟建设的排水管道（管道直径110mm，长约1000m）占地为耕地，建设单位在开工建设前需按照勐海县自然资源局相关部门的要求办理相关手续。 2）本项目与环境质量底线符合性分析 ①水环境质量底线 到2025年，西双版纳州纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率（达到或优于Ⅲ类）比例继续保持100%，新增监测断面水质优良率100%。集中式饮用水水源地水质优良率100%。到2035年，全州水环境质量继续保持稳定，水生态系统功能保持良好状态，纳入国家、省控制的地表水优良水体断面优良率继续保持100%，新增监测断面水质优良率100%，集中式饮用水水源地水质优良率100%。 项目所在地区域的最近地表水体为北侧直线距离约911m的南哈河，南哈河属澜沧江一级支流流沙河的支流。根据《云南省水功能区划2014（水利厅）》，流沙河（流沙河勐海-景洪开发利用区）水质类别为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准，因此南哈河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 本次评价引用《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》全州12个国控、省控地表水监测断面水质优良（I-Ⅱ类）比率达到100%，全州12个国控、省控地表水监测断面水质优良（I-III类）比率达到100%，其中：II类监测断面9个，占75%；Ⅱ类监测断面3个，占25%。水质状况与2021年同期基本持平，水环境质量持续并列全省第一。因此流沙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 建设单位于2022年7月31日～2022年8月2日委托云南佳测环境检测科技有限公司对项目区北侧直线距离约911m的南哈河水质进行了监测，根据监测结果，南哈河水质现状满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。 本项目运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后再排入南哈河，不会突破水环境质量底线。 ②大气环境质量底线 到2025年，西双版纳州环境空气质量稳中向好，景洪市城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）控制在省下达指标内。到2035年，环境空气质量全面提升，各县（市）城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，细颗粒物（PM2.5）控制在省下达指标内。 本次评价引用《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》，勐海县全年有效监测天数358天，其中环境空气质量为优的天数292天，占81.6%，环境空气质量为良的天数65天，占18.1%，全年优良天数比率为99.7%，比2021年提升了1.7个百分点。轻度污染天数1天，占0.3%，污染天数较2021年减少6天，未出现中度及以上污染天气。主要污染物PM2.5年均值为17μg/m³，比2021年下降了29.2%。年均值可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及其修改单二级标准。 项目位于西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，项目所在地区域空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，项目运营期废气在采取本环评提出的防治措施后均能够实现达标排放，不会降低区域环境空气质量功能。 ③土壤环境风险防控底线 到2025年，西双版纳州土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境质量安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 本项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，项目运营期主要产生的污染物为生产废水、生活污水、废气、噪声、固废等。项目运营期实行雨污分流制，雨水经场内雨水沟收集后外排至南哈河，运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后排入南哈河；生物质锅炉废气经袋式除尘器处理后通过排气筒达标排放；设备噪声经厂房隔声能够达标排放；固废均得到妥善处理。 综上，本项目所在区域环境质量均满足质量标准。采取报告中提出的相关治理措施后，项目各类污染物能够达到相应的排放标准，对周边环境质量的影响可得到较好控制。本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，项目符合环境质量底线要求。 3）本项目与资源利用上线符合性 ①水资源利用上线 2020年，全州年用水总量控制在7.37亿m3以内；2030年，全州年用水总量控制在7.74亿m3以内。 ②土地资源利用上线 2020年，全州耕地保有量稳定在9.8645万hm2，基本农田保护面积7.8916万hm2，建设用地规模3.4339万hm2。 ③能源利用上线 2020年能源消费总量控制在216万吨标准煤以内，非化石能源消费占能源消费总量比重达到51%。 本项目位于景勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，本项目用水主要为生产用水和生活用水，项目用水取自当地自来水，年用量约为61209.5m3/a；项目用电由当地提供，年用量约为12万度/a；项目用地为租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，占地面积为2866.7m2（4.3亩），土地利用不会突破区域土地资源上线。 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，但不属于高能耗、高污染项目，项目通过内部管理、设备选择、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目资源的消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 4）本项目与《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11号）符合性分析 根据西双版纳州人民政府关于印发《西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11号），本项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，根据西双版纳傣族自治州生态环境科学研究所关于《津津食品年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目与西双版纳州“三线一单”符合性的回复》（详见附件7），项目属于“勐海县大气环境布局敏感重点管控单元”，本项目与“三线一单”相符性分析如下。 表1-2 本项目与《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11号）符合性分析 单元名称 管控要求 本项目对照情况 是否 符合 勐海县大气环境布局敏感重点管控单元 空间布局约束 1.限制新（改、扩）建燃煤电厂、钢铁、水泥、有色冶炼、铁合金冶炼、石化、化工等对大气污染严重的项目，确需建设该类项目应严格进行科学论证，确保不对周边敏感目标造成严重环境影响。 2.禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 3.严禁露天焚烧秸秆，推进综合利用。 1、项目属于方便食品制造项目，不属于煤电厂、钢铁、水泥、有色冶炼、铁合金冶炼、石化、化工等对大气污染严重的项目； 2、项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，项目不涉及焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、秸秆、落叶、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； 3、项目使用生物质锅炉提供热能，不涉及露天焚烧秸秆。 符合 综上所述，项目的建设与《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11号）是相符的。 3、项目与《云南省生态功能区划》符合性分析 根据叠图分析（详见附图6），项目属于《云南省生态功能区划》中的Ⅰ2-1南拉河、南朗河低山河谷农业生态功能区，存在的主要生态环境问题是土地利用不合理带来的景观破碎化和自然资源的破坏；生态环境敏感性为土壤侵蚀，生境高度敏感；主要生态服务功能为生态农业和以茶叶生产为主的生态经济林。保护措施与发展方向：合理利用土地资源、发展以热带经济作物为主的生态农业，保护农业环境、推行清洁生产，防止水土流失和面源污染。 本项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，不新增占地，且项目不涉及生态保护红线和基本农田，只要建设单位严格按照相关报告的要求和措施进行实施，则本项目的建设能够有效地减少和防护环境污染和景观破坏，保证区域的生态功能不受到破坏。故本项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突，符合要求。 4、项目与《云南省主体功能区规划》符合性分析 根据叠图分析，项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不属于《云南省主体功能区规划》中的禁止开发区域，属于国家重点生态功能区，其开发和管制原则：①对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不得损害生态系统的稳定和完整性；②开发矿产资源、发展适宜产业和建设基础设施，都要控制在尽可能小的空间范围内，并做到林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积不减少。 本项目选址位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目占地面积较小，不会损害生态系统的稳定和完整性，不会导致林地、草地、湿地、水面等绿色生态空间面积不减少。 5、项目与《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012—2030年）》符合性分析 根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012—2030年）》，云南省生物多样性保护的战略任务主要是：建立生物多样性保护长效机制，完善生物多样性保护的体系，构建生物多样性保护与利用科技支撑体系，加强生物多样保护调查评估与监测研究，促进生物多样性保护与资源开发利用相协调，弘扬民族传统生态文化，构筑生物安全防范体系，动员全社会广泛参与。 本项目位于西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不属于云南生物多样性保护优先区域（详见附图5）。根据现场调查，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、水产种质资源保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。项目区生态环境人为干扰频繁。区域植被主要以竹林、茶叶为主，动物以蛙类、田鼠、蛇类及常见鸟类等小型动物为主。评价范围内未发现国家级保护植物、省级保护植物及区域狭域物种、古树名木分布，也未发现国家级和云南省级重点保护野生动物分布，亦无其他珍稀濒危物种和地区特有种类分布，区域生物多样性程度一般，本项目建设符合《云南省生物多样性保护战略与行动计划（2012—2030年）》。 6、与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析 本项目为方便食品制造项目，位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不涉及生物多样性保护有关的自然保护区、风景名胜区、国家公园、森林公园、重要湿地、世界自然遗产地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等，符合云南省生物多样性保护条例管理要求。 7、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析见表1-3。 表1-3 项目与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析表 序号 与本项目相关的负面清单 本项目对应情况分析 是否符合要求 1 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不涉及自然保护区、风景名胜区核心景区 符合 2 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不涉及饮用水水源保护区 符合 3 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 本项目为方便食品制造项目，不属于以上所列的高污染项目 符合 4 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目为方便食品制造项目，经与《产业结构调整指导目录（2024年本）》进行对照，本项目不属于上述名录中规定的限制类和淘汰类行业。本项目不违反我国及云南省有关产业政策，项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类设备。 符合 根据表1-3可知，项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 8、与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 表1-4 项目与《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析 序号 负面清单指南实施细则 本项目 符合性 1 第一条 禁止建设不符合《全国内河航道与港口布局规划》等全国港口规划和《昭通市港口码头岸线规划（金沙江段2019年—2035年）》、《景洪港总体规划（2019—2035年）》等州（市）以上港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。 项目属于方便食品制造项目，不属于码头项目。 符合 2 第二条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止建设与自然保护区保护方向不一致的旅游项目。禁止在自然保护区内进行开矿、采石、挖沙等活动。禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设任何生产设施，禁止在自然保护区的试验区内建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区，不属于以上禁止建设的区域。 符合 3 第三条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在风景名胜区内进行开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动以及修建储存爆炸 性、易燃性、放射性、有毒性、腐蚀性物品的设施；禁止在风景名胜区内设立开发区和在核心景观区内建设宾馆、会所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的投资建设项目。 符合 4 第四条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线 和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，项目不涉及饮用水水源一级和二级保护区。 符合 5 第五条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填 海等投资建设项目。禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地；禁止在国家湿地公园内挖沙、采矿，以及建设度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园。 符合 6 第六条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在金沙江岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不涉及长江、金沙江流域河湖岸线、金沙江干流、九大高原湖泊保护区、保留区。 符合 7 第七条 禁止在金沙江干流、长江一级支流建设除党中央、国务院、国家投资主管部门、省级有关部门批复同意以外的过长江基础设施项目；禁止未经许可在金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域新设、改设或扩大排污口。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不涉及金沙江干流、长江一级支流、九大高原湖泊流域。 符合 8 第八条 禁止在金沙江干流、长江一级支流、水生生物保护区和长江流域禁补水域开展天然渔业资源生产性捕捞。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，本项目属于方便食品制造项目，不涉及捕捞作业。 符合 9 第九条 禁止在金沙江干流，长江一级支流和九大高原湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在金沙江干流岸线三公里范围内和长江一级支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，本项目属于方便食品制造项目，不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。 符合 10 第十条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，本项目属于方便食品制造项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸行业中的高污染项目。 符合 11 第十一条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止列入《云南省城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造名单》的搬迁改造企业在原址新建、扩建危险化学品生产项目。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，本项目属于方便食品制造项目，不属于石化、煤化工和新建、扩建危险化学品生产项目。 符合 12 第十二条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，依法依规关停退出能耗、环保、质量、安全不达标产能和技术落后产能。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放项目，推动退出重点高耗能行业“限制类”产能。禁止建设高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，严控尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等行业新增产能。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，本项目属于方便食品制造项目，不属于落后产能和产能过剩项目，不属于不达标产能和技术落后产能，不属于高耗能、高排放项目，不属于高毒高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置，不属于尿素、磷铵、电石、焦炭、黄磷、烧碱、纯碱、聚氯乙烯等。 符合 根据表1-4可知，项目的建设符合《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的相关要求。 9、与《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》符合性分析 表1-5 项目与《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》的符合性分析 序号 云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例 本项目对照情况 符合 性 1 第十二条，规划及建设项目实行环境保护申报登记和审批备案制度。县（市）环境保护行政主管部门对本辖区内的规划及建设项目实行登记。项目建设单位应当向县（市）环境保护行政主管部门如实申报登记材料。县（市）环境保护行政主管部门审批的环境影响评价报告书、报告表、登记表应当报自治州环境保护行政主管部门备案。新建橡胶加工、矿产采选和冶炼等对环境影响较大的项目，其环境影响评价报告书、报告表必须报自治州环境保护行政主管部门审批 本项目已取得勐海县发展和改革局出具的《云南省固定资产投资项目备案证》（2203-532822-04-01-153647），项目正在进行环境影响评价报告表的编制。本项目为方便食品制造项目，不涉及新建橡胶加工、矿产采选和冶炼等对环境影响较大的项目。 符合 2 第十五条 各级人民政府应当对居住在国家和省级自然保护区核心区以及重点生态公益林区的原有居民进行迁出；对不能迁出的应当划定生产、生活区域。禁止在所划定生产、生活区域以外的国家和省级自然保护区核心区以及重点生态公益林区种植砂仁等经济作物或者从事其它经营活动。 本项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不在国家和省级自然保护区核心区内。 符合 3 第十六条 在旅游景区（景点）、主要旅游公路沿线和城市的面山进行开发建设或者经营活动的单位和个人，应当采取有效措施，防止对环境的污染和破坏。禁止在旅游景区（景点）保护范围内从事采石、挖沙、烧山、取土、开垦等破坏自然景观的活动。 本项目不涉及该条款。 符合 4 第十七条 各级人民政府鼓励发展本地优良特色物种。推广非本地生物物种或者区域性连片种植经济林木20公顷以上的，应当进行环境影响评价。 本项目不涉及该条款。 符合 5 第十八条 各级人民政府应当加强对水生生物资源的保护，并对江河流域实行分段管理责任制。禁止以炸鱼、毒鱼、电鱼或者其他方式危害水生生物及其生存环境的活动。 本项目不涉及该条款。 符合 6 第十九条 自治州辖区内澜沧江流域水系和水库的水质按照本州水功能区划确定的标准进行保护。加强对生活饮用水源和村寨水井周围环境的保护，禁止在生活饮用水源保护区和村寨水井周围进行任何破坏环境和污染水体的活动。 本项目不在生活饮用水源保护区和村寨水井周围，项目产生的废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，废水排入南哈河。 符合 7 第二十条 各级人民政府应当加强农村环境的保护与建设，实施村寨和庭院绿化工程。逐步建立和完善农村公共卫生设施、实行垃圾集中堆放处置和牲畜厩养。 本项目不涉及该条款。 符合 8 第二十一条 禁止砍伐和破坏下列林木：（一）寺庙、佛塔、村寨和村寨旧址周围的；（二）竜山或者祭祀的。因建设确需砍伐前款所规定的林木，必须报经县（市）人民政府批准。 项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，不涉及林木砍伐。 符合 9 第二十二条 县（市）城镇新区、集镇规划区新建设项目的绿地率不得低于百分之三十五；旧城改造建设、集镇改扩建项目的绿地率不得低于百分之三十。 本项目不涉及该条款。 符合 10 第二十三条 县（市）人民政府应当根据城镇总体规划，建设城镇生活污水集中处理设施，使城镇生活污水达到国家规定的排放标准。禁止向孔雀湖、白象湖等湖泊或者澜沧江、南腊河、补角河、会岗河、南海河、流沙河等流经城区河段，直接排放未经处理的生活污水或者倾倒固体废物。 本项目不涉及该条款。 符合 11 第二十四条 在自治州水域内航行、停泊、作业的船舶或者浮动设施，不得向水体排放废油、残油、油水混合物或者倾倒垃圾、固体废物及其他有毒、有害物质。景洪港、关累等沿江码头必须配备含油废水、粪便和垃圾的处理设施。 本项目不涉及该条款。 符合 12 第二十五条 居民聚居区、重点旅游景区（景点）和主要旅游公路两侧1000米范围内不得新建橡胶加工厂，原建的橡胶加工厂应当搬迁。在旅游公路沿线和城镇运输泥杂胶的，必须采取密封等防护措施，避免和减少恶臭气体的逸散。 本项目属于米线系列产品加工，不涉及新建橡胶加工。 符合 13 第二十六条 县（市）人民政府所在地的城市建成区、重点旅游集镇、旅游景区（景点）禁止使用燃煤。已使用燃煤的单位和个人，应当改用清洁能源。 本项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不涉及县（市）人民政府所在地的城市建成区、重点旅游集镇、旅游景区（景点）；本项目使用生物质燃料，不涉及煤炭的使用。 符合 14 第二十七条 各级人民政府应当加强本行政区域内造成环境污染的塑料制品的监督管理。县（市）人民政府所在地的城市建成区、重点旅游集镇、旅游景区（景点）禁止销售和使用不可降解塑料袋等塑料制品。销售和使用不可降解地膜的单位和个人，按照谁污染、谁治理，谁使用、谁回收的原则，实行集中回收，统一处理。 本项目不涉及该条款。 符合 15 第二十八条 县（市）人民政府所在地的城市建成区、重点旅游集镇，应当实行生活垃圾集中处理。旅游车、出租车、公共车等公共交通工具必须配备垃圾袋（桶）。禁止在非指定地点堆放、弃置或焚烧垃圾。 本项目生活垃圾委托环卫部门进行处置。 符合 16 第二十九条 县（市）人民政府所在地的城区主要街道，禁止设置直接面向人行道的空调散热装置。确需设置的，其高度不得低于2.5米，空调冷凝水的排放也不得影响行人。 本项目不涉及该条款。 符合 根据表1-5可知，本项目的建设与《云南省西双版纳傣族自治州环境保护条例》要求相符。 10、与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 表1-6 与《云南省大气污染防治条例》符合性分析 条例 要求 本项目情况 符合性 第十四条 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当按照有关规定设置大气污染物排放口。 项目生物质锅炉按照相关规定设置废气排放口。 符合 第二十一条 钢铁、有色金属、建材、石油、炼焦、化工、铁合金、火电等工业企业以及燃煤锅炉使用单位应当按照规定配套建设、使用和维护除尘、脱硫、脱硝等装置 项目锅炉的燃料为成型生物质颗粒，不是燃煤锅炉。 符合 第三十七条 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当安装净化装置或者采取其他措施防止恶臭气体排放。 生产过程中产生的废米线、废卷粉、边角料未及时清运及一体化污水处理设施运营时均会产生恶臭，但项目生产的米线、卷粉基本是日产日销，暂存量很少，米渣和碎米线、卷粉及时清理也不会发生腐烂，通过加强车间通排风，异味经大气稀释扩散后，对环境影响较小；项目产生的边角料经收集后，统一交由环卫部门每日清运，因此排放的恶臭较少，恶臭经大气稀释扩散后，对环境影响较小；项目一体化污水处理设施为一体化污水处理设施，排放的恶臭较少，通过周边绿化吸收及大气稀释扩散后，对环境影响较小。 符合 根据表1-6可知，项目的建设与《云南省大气污染防治条例》要求相符。 11、项目与《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》符合性分析 表1-7 项目与《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》符合性分析一览表 序号 与本项目相关的要求 本项目对应情况分析 是否符合要求 1 推进重点行业脱硝，鼓励清洁利用。严控“两高”项目及行业产能，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。修定完善全州高污染燃料禁燃区范围；强化高污染燃料治理。 项目锅炉燃烧生物质颗粒产生烟气通过采用袋式除尘器处理后达标排放。不属于高耗能、高 排放产能落后的项目。 符合 2 全力做好堆场扬尘污染防治。严格管控企业物料堆场堆放行为。建立扬尘污染控制管理制度，配备专职环保工作人员，加强施工期和营运期的环境管理工作，确保扬尘防治措施落实到位。工业企业物料堆场必须建设密闭设施，进行密闭管理，防止大气污染物无组织排放。临时露天堆场必须建设喷淋、围挡、覆盖等设施，装卸物料必须实行湿法作业。进出料场运输车辆保持清洁整洁，严禁带泥上路。 项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，同时在勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社租赁范围的场地内新建办公楼、职工宿舍、值班室、排水管道（管道直径110mm，长约1000m）及配套环保设施，不新增占地，项目在施工期安排了1个环保专员对道路清扫定期洒水，对露天堆场均已用防尘网进行全面遮盖，施工场地设置了喷淋设施，场地四周设置了4面围挡，运输物料车辆使用篷布遮盖，厂区出入口设置了清洗池对运输车辆清洗后离场，运营期要求企业清洁工对道路保持整洁清扫洒水降尘，进出厂区运输车辆必须清洗保持清洁。 符合 3 控制工业噪声污染。认真贯彻落实《中华人民共和国噪声污染防治法》，加强新建项目审批，合理规划行业布局；加强西双版纳功能区内噪声管理；对高噪声设备进行隔音或消音处理，减少工业噪声外泄；推动企业采取有效减噪措施，对工业企业噪声源厂界噪声不达标的限期治理。控制建筑施工噪声污染。整顿建筑施工噪声扰民问题；综合考虑各种设备及其噪声影响范围，合理布局施工机械，以使噪声对周围敏感受体的影响最小；加强对企业施工的管理，城镇建成区内禁止中午和夜间进行产生噪声污染的施工作业。 项目施工机械严格选用低噪声机械，中午和夜间不施工。运营期使用低噪声设备，基础减震。 严格执行噪声排放相关标准，达标排放。 符合 4 控制工业行业二氧化碳排放，加大对企业低碳技术创新的支持力度，继续推进低碳产品认证，推进落实《国家重点推广的低碳技术目录》，鼓励节能减排创新行动。 项目锅炉采用生物质颗粒作为燃料为项目提供热量，属于《国家重点推广的低碳技术目录》（第二批）低碳燃料项目。 符合 5 深入打好碧水保卫战，推动“三水”统筹管理。落实国家、省水资源开发利用和用水效率控制红线，实施流域生态环境资源承载力监测预警管理。逐步建立水生态和水环境监测体系，对重要江河湖库开展水生态环境评价，增加生态用水保障，促进水生态修复，确保水环境质量只能更好、不能破坏。持续消减化学需氧量和氨氮等主要水污染物排放总量，因地制宜加强总磷、总氮排放控制。优化实施地表水生态环境质量目标管理，未达到水质目标要求的水体，制定并实施限期达标方案。 运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过管道排入南哈河。项目废水达标排放，对地表水环境影响较小。 符合 6 持续推进澜沧江西双版纳段流域水生态环境保护修复。落实“共抓大保护、不搞大开发”的要求，深入推进澜沧江流域生态保护修复和污染防治，保障干流水质稳定达到Ⅲ类。 项目所在地区域的最近地表水体为北侧直线距离约911m的南哈河，南哈河属澜沧江一级支流 流沙河的支流。根据《云南省水功能区划2014（水利厅）》，流沙河（流沙河勐海-景洪开发利用区）水质类别为Ⅲ类。项目运营期废水处理达标后外排，对地表水环境保护产生影响较小。 符合 7 全面整治饮用水水源保护区生态环境问题。清理整顿违法违规工业企业、畜禽养殖项目及排污口，确保饮水安全。 项目位于西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不涉及生活饮用水源保护区 符合 8 加强入河排污口排查整治。按照“取缔一批、合并一批、规范一批”要求，实施入河排污口分类整治。狠抓工业污染防治依法取缔不符合国家产业政策的小型严重污染水生态环境的建设项目。加强工业聚集区污染治理， 积极督促河流沿岸的工业企业落实水污染防治措施，进一步加强对企业的排污监管力度，确保水污染达标排放。 项目运营期废水处理达标后外排，对地表水环境保护产生影响较小；根据《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本评价要求，项目建成后，一体化污水处理设施进、出口每季度进行一次监测，确保废水能达标排放。 符合 9 加强保护优先保护类耕地。严格保护优先保护类耕地。将符合条件的耕地划为基本农田，在基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目。 本项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，不新增占地，不占用基本农田，不属于造成土壤污染的建设项目。 符合 10 完善一般工业固体废物处理处置体系。促进企业废物交换和综合利用，避免处理和利用过程中的二次污染；开展重点行业治理；同时积极筹划建立工业企业固体废弃物的分类收集、再利用、安全转运的管理体系，统一集中转运至工业固体废物处理中心，禁止工业固体废弃物与生活垃圾的混合收集、合并处理； 加强企业污染源环境监管，健全工业固废管理制度。 项目产生的边角料经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门每日清运；包装固废经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终出售给废品回收公司；生物质燃料灰渣炉渣经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门定期清运、处置；生活垃圾、餐厨垃圾统一收集后，由环卫部门定期清运处置；污水处理设施污泥委托环卫部门定期清掏、外运处置；废机油统一收集后暂存于危险废物贮存间，最终委托有资质的单位定期清运、处置。综上所述，项目产生的固体废弃物均得到合理的处置，处置率100%。 符合 根据表1-7可知，项目的建设符合《西双版纳傣族自治州“十四五”生态建设与环境保护规划》的相关要求。 12、项目与《云南省“十四五”食品工业发展规划》符合性分析 表1-8 项目与《云南省“十四五”食品工业发展规划》符合性分析一览表 序号 与本项目相关的要求 本项目对应情况分析 是否符合要求 1 主体功能区划。“十四五”食品工业规划定位和布局基本符合《全国主体功能区规划》《云南省主体功能区规划》和《云南省城镇体系规划》总体要求。从区域发展定位来看，绿色、融合发展符合主体功能区划相关要求，在布局上具有一定灵活性，按照不同区域的主体功能定位要求，有条件避开主体功能区规划中的禁止开发区域。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，不属于《云南省主体功能区规划》中的禁止开发区域，项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，项目占地范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区，与《云南省主体功能区规划》相符。 符合 2 生态功能区划。规划在布局上总体符合《全国生态功能区划》《云南省生态功能区划》《云南省生态保护红线划定方案》的要求，发展规划实施不会对农产品生态功能区、林产品提供生态功能区、土壤保持生态功能区、农业与集镇生态功能区、生物多样性保护生态功能区、水源涵养生态功能区和城市群生态功能区产生大的影响。 项目属于《云南省生态功能区划》中的Ⅰ2-1南拉河、南朗河低山河谷农业生态功能区，存在的主要生态环境问题是土地利用不合理带来的景观破碎化和自然资源的破坏；生态环境敏感性为土壤侵蚀，生境高度敏感；主要生态服务功能为生态农业和以茶叶生产为主的生态经济林。保护措施与发展方向：合理利用土地资源、发展以热带经济作物为主的生态农业，保护农业环境、推行清洁生产，防止水土流失和面源污染。 本项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，不新增占地，且项目不涉及生态保护红线和基本农田，只要建设单位严格按照相关报告的要求和措施进行实施，则本项目的建设能够有效地减少和防护环境污染和景观破坏，保证区域的生态功能不受到破坏。故本项目建设与《云南省生态功能区划》不冲突，符合要求。 符合 3 环境敏感区和生态保护红线。食品工业发展统筹全省高原农业、农产品加工、食品制造等相关产业发展，规划实施过程中可能涉及环境敏感区。在规划项目建设过程中，应尽量减少在敏感区域布点，尽量避让自然保护区、集中式饮用水源地等生态保护红线区域。 根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11号）及勐海县自然资源局关于《查询勐海津津食品有限责任公司米线是否涉及占用“三区三线”的情况说明》（海自然资便〔2024〕6号）（详见附件3）可知，项目用地未涉及占用永久基本农田，未涉及占用生态保护红线，未在城镇开发边界内，符合生态保护线的要求。项目拟建设的排水管道（管道直径110mm，长约1000m）占地为耕地，建设单位在开工建设前需按照勐海县自然资源局相关部门的要求办理相关手续。 符合 4 噪声污染。规划实施后，食品工厂生产设备噪声以及原料、产品运输产生的交通噪声将对区域声环境产生的影响。通过严格控制建设选址在所规定和允许工业区划，要求和指导食品企业在种养殖环节、生产加工、排放、交通运输等环节进行规范化管理，食品工业发展规划实施所产生的噪声污染影响总体可控。 项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，项目于2022年10月27日取得勐海县勐遮镇自然资源管理所及勐海县勐遮镇人民政府同意选址证明（详见附件6）；项目通过采取厂房隔声、基础减震等措施来减少噪声对周边环境的影响，噪声污染影响总体可控。 符合 5 水环境。规划实施过程中的主要水环境影响为原料清洗、配料、液化、发酵等单元操作、地面和设备清洗、热交换、冷却水等环节的废水产生和排放对受纳水体的影响。在优化食品工业产业布局、严格环保措施、规范排污环节和配套管网建设的情况下，规划实施对产生的水污染影响将大大降低，水环境容量可满足需要。 项目实行雨污分流制，雨水经场内雨水沟收集后外排至南哈河，运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达标后通过管道排入南哈河（管道直径110mm，长约1000m），项目外排的废水为处理达标后的废水，对南哈河影响不大。 符合 6 大气环境。规划实施过程中的工业锅炉、设备等产生二氧化硫、烟尘及种养殖环节产生大量二氧化碳排放，对区域环境空气产生一定的影响。但由于云南省环境空气质量优良，超标污染物主要为细颗粒物和臭氧，云南省大气环境容量较大，对食品工业特征废气污染物均具有一定承载能力，区域大气环境质量总体上可保障食品工业的发展 本项目锅炉废气经采用“袋式除尘器”处理后，由一根30m高的排气筒排放，排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放标准要求；食堂油烟经抽油烟机抽排；生产车间和污水处理系统产生的异味（恶臭）产量较小，经植物吸收净化及大气稀释扩散后，在厂区内呈无组织排放，对周边环境影响较小。 符合 7 固体废物。在采取严格的质量管理控制体系，提高副产物综合利用水平，规范固体废物处理方式后，食品工业固体废物可得到有效处置，规划实施的影响不大。 一般固废：边角料经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门每日清运；包装固废经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终出售给废品回收公司；生物质燃料灰渣炉渣经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门定期清运、处置；生活垃圾、餐厨垃圾统一收集后，由环卫部门定期清运处置；污水处理设施污泥委托环卫部门定期清掏、外运处置。 危险固废：废机油统一收集后暂存于危险废物贮存间，最终委托有资质的单位定期清运、处置。 综上，项目固体废弃物处置率100%，对周边环境影响不大。 符合 根据表1-8可知，项目的建设符合《云南省“十四五”食品工业发展规划》的相关要求。 13、项目与《云南省西双版纳傣族自治州澜沧江流域保护条例》（修订）的符合性分析 根据《云南省西双版纳傣族自治州澜沧江流域保护条例》（修订）第十八条在澜沧江水域保护范围内禁止下列行为： （一）弃置、堆放阻碍行洪的物体，种植阻碍行洪的林木及高杆作物； （二）弃置沉船、设置碍航渔具等； （三）擅自在水域内建设建（构）筑物； （四）排放超过国家标准的废水； （五）倾倒尾矿、渣土等废弃物和危险化学品； （六）航行船只直接排放生产生活污水、污物和废油等； （七）倾倒生活垃圾，抛弃病、死畜禽； （八）在航道内种植水生植物； （九）网箱养殖和规模化畜禽养殖； （十）在禁渔区和禁渔期内捕鱼； （十一）炸鱼、毒鱼、电力捕鱼； （十二）捕杀、捕捞和经营列入国家、省二级以上保护名录的野生水生动物。 本项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，澜沧江位于本项目东面直线距离约52319m处，距离较远，且本项目固废等均能得到妥善处置，不存在以上禁止行为，因此本项目的建设与《云南省西双版纳傣族自治州澜沧江流域保护条例》相符。 14、项目与《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》的符合性分析 表1-9 项目与《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》符合性分析一览表 序号 与本项目相关的要求 本项目对应情况分析 是否符合要求 1 严格环境准入。积极推行规划环境影响评价，新、改、扩建等项目的环境影响评价满足规划环评要求。强化无组织排放管控力度，落实清洁化生产要求，提升环境管理水平。严格控制城市建成区及周边新建水泥、制糖、橡胶、建材、木材、木炭、洗涤、塑料等企业。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，为新建项目，属于米线系列产品加工项目，且已取得勐海县发展和改革局核发的云南省固定资产投资项目备案证（详见附件2）。 符合 2 严控“两高”项目及行业产能，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。 本项目为方便食品制造项目，经与《产业结构调整指导目录（2024年本）》进行对照，本项目不属于上述名录中规定的限制类和淘汰类行业。本项目不违反我国及云南省有关产业政策，项目所使用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类设备；不属于落后产能和产能过剩项目，不属于不达标产能和技术落后产能，不属于高耗能、高排放项目。 符合 3 强化施工工地、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，提升城市保洁和清扫力度。加大餐饮油烟污染、噪声污染、恶臭异味治理力度。推进开展城市面山、矿山复垦绿化工程建设，提升城市绿化覆盖面积，加强矿山绿化修复，减尘抑尘。 项目施工扬尘采取洒水降尘措施后能有效防治扬尘对周边环境的污染；生产过程中产生的废米线、废卷粉、边角料未及时清运及一体化污水处理设施运营时均会产生恶臭，但项目生产的米线、卷粉基本是日产日销，暂存量很少，米渣和碎米线、卷粉及时清理也不会发生腐烂，通过加强车间通排风，异味经大气稀释扩散后，对环境影响较小；项目产生的边角料经收集后，统一交由环卫部门每日清运，因此排放的恶臭较少，恶臭经大气稀释扩散后，对环境影响较小；项目一体化污水处理设施为一体化污水处理设施，排放的恶臭较少，通过周边绿化吸收及大气稀释扩散后，对环境影响较小。 符合 4 强化扬尘精细化管控，严格执行“六个百分百”要求。 项目施工期严格执行“六个百分百”要求。 符合 5 严格落实“六个严禁、六个管控、一个加强”措施。实施严禁垃圾、秸秆焚烧，严禁施工扬尘，严禁道路扬尘，严禁烟油直排，春夏季大气污染期间（3-5月）严禁森林用火，严禁燃放烟花、爆竹等“六个严禁”措施；落实严格管控矿产开发行为，严格管控企业物料堆场堆放行为，严格管控企业废气排放行为，严格管控炉窑烟气排放行为，严格管控车、船尾气排放行为，严格管控臭气污染行为等“六个严控”措施；加强监测预警和人工增雨作业。 项目施工扬尘采取洒水降尘措施后能有效防治扬尘对周边环境的污染；项目不涉及垃圾、秸秆焚烧；本项目锅炉废气经采用“袋式除尘器”处理后，由一根30m高的排气筒排放，排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放标准要求。 符合 根据表1-9可知，项目的建设符合《西双版纳州深入打好蓝天保卫战攻坚方案》的要求。 15、项目平面布局合理性分析 本项目占地面积为2866.7m2，项目北面为生活办公区，中部及南面为生产区、成品区，东面为出货区以及成品仓库，西北面一体化污水处理设施。项目厂区四周已建设排水沟，雨水收集后排入南哈河。厂区设置2个出入口，均位于项目北面。项目在平面布置上功能布置相对独立，各工序互不干扰，综上所述，项目平面布局合理、可行。项目平面布置详见附图3。 16、项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）中对选址符合性分析 本项目的选址对比分析详见表1-10。 表1-10 本项目选址与《食品生产通用卫生规范》要求的相符性 序号 规范要求 本项目情况 是否相符 1 要选择地势干燥、交通方便、有充足的水源的地区。厂区不应设于受污染河流的下游。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，地势干燥，项目区北面约30m处为喀东线（219国道），交通方便，周边无受污染的河流。 相符 2 厂区周围不得有粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源；不得有昆虫大量孳生的潜在场所避免危及产品卫生。 项目生产车间全封闭建设，周边主要为茶地，周边无有害废弃物以及扬尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的污染源，项目所在区不存在昆虫害大量孽生的潜在场所。 相符 3 厂区要远离有害场所。生产区建筑物与外缘公路或道路应有防护地带。其距离可根据各类食品厂的特点由各类食品厂卫生规范另行规定。 项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，项目生产车间全封闭建设，周边主要为茶地，周边无有害场所，项目北厂界到喀东线（219国道）之间有约30m的防护地带，道路对项目影响较小。 相符 综上，项目附近无特殊保护区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。项目污染物经过相关环保措施处理后对周边环境的影响很小，项目选址合理可行。 17、项目选址合理性分析 项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，项目于2022年10月27日取得勐海县勐遮镇自然资源管理所及勐海县勐遮镇人民政府同意选址证明（详见附件6）。根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（西政发〔2021〕11号）及勐海县自然资源局关于《查询勐海津津食品有限责任公司米线是否涉及占用“三区三线”的情况说明》（海自然资便〔2024〕6号）（详见附件3）可知，项目用地未涉及占用永久基本农田，未涉及占用生态保护红线，未在城镇开发边界内，项目拟建设的排水管道（管道直径110mm，长约1000m）占地为耕地，建设单位在开工建设前需按照勐海县自然资源局相关部门的要求办理相关手续。项目用地无制约因素，符合勐海县土地利用总体规划，总体来说，项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 目前，随着我国农业现代化发展，传统农业向现代化农业转化，特别是近年来农村土地承包经营权流转进程加快，农业生产经营权规模不断扩大，农业设施不断增加，农业生产效益得到提高。根据国土资发〖2014〗127号文件精神，曼杭混村民小组有2500亩田，一年种植两季，早稻成熟收割时遇到雨季，稻谷不易晒干，为了增加家庭农业收入，勐海津津食品有限责任公司拟在云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组投资2560万元建设“年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目”，便于消化周边村寨的稻谷。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的规定，本项目应进行环境影响评价；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号），本项目属于第十一、食品制造业－21 方便食品制造中的“除单纯分装外的”，需编制环境影响报告表，勐海津津食品有限责任公司（以下简称“建设单位”）委托我公司承担了“年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目”环境影响报告表的编制工作，接受委托后我公司立即组织有关人员进行现场踏勘并收集了相关资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）及相关规定，编制完成了《年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目》（以下简称“报告表”），供建设单位上报审批。 2、基本概况 项目名称：年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目 建设单位：勐海津津食品有限责任公司 建设地点：勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组 建设性质：新建 项目内容和规模：项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，同时在勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社租赁范围的场地内新建办公楼、职工宿舍、值班室、排水管道（管道直径110mm，长约1000m）及配套环保设施，不新增占地，总占地面积为2866.7m2。项目建成后，年产11000吨米线系列产品。 项目总投资：2560万元，环保投资68.6万元。 施工进度：拟于2024年6月开始施工，于2025年5月建成投产，施工期12个月。 3、建设工程及内容 项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，同时在勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社租赁范围的场地内新建办公楼、职工宿舍、值班室、排水管道（管道直径110mm，长约1000m）及配套环保设施，不新增占地，生产厂房内仅需要安装设备即能进行生产。项目由主体工程，辅助工程、公用工程、储运工程以及环保工程组成，项目建设内容组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 名称 主要内容及功能 备注 主体工程 生产车间 占地面积约1266.69m2，主要布置干米线生产区、干米干生产区、鲜米线、米干生产区。 利用原有厂房，新安装设备 摊晾老化及成品区 位于生产车间内，占地面积约200m2，包括50个摊凉老化架及产品包装区。 利用原有厂房，新安装设备 储运工程 大米仓库 占面积200m2，用于储存大米。 利用原有厂房 成品仓库 占面积300m2，用于储存成品。 利用原有厂房 辅助工程 排水管道 新建1根排水管道（管道直径110mm，长约1000m），连接项目一体化污水处理设施出口到南哈河右岸，为地埋式，材质为PVC管。 新建 办公用房 占地面积200m2，为2层建筑物。 新建 职工宿舍 占地面积200m2，为3层建筑物。 新建 食堂 占地面积100m2。 新建 锅炉房 面积10m2，1台3t/h的生物质燃料锅炉。 利用原有厂房，新安装设备 值班室 占地面积50m2。 新建 杂物间、更衣室 位于职工宿舍内，占地面积30m2。 新建 卫生间 占地面积10m2，配置水冲厕。 新建 公用工程 供电系统 市政供电电网供给。 利用原有 供水系统 来自曼杭混村自来水供给。 利用原有 排水 项目实行雨污分流制，雨水经场内雨水沟收集后外排至南哈河，运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过管道排入南哈河（管道直径110mm，长约1000m）。 新建 环保工程 废水治理 隔油池 1个，容积0.3m3。 新建 化粪池 1个，容积2m3。 新建 一体化污水处理设施 建设1座地上式一体化污水处理设施，处理规模为150t/d，拟采用的工艺为“水解酸化+MBBR+过滤”。 新建 废气治理 锅炉废气 1个袋式除尘器（除尘效率为90%）+30m排气筒。 新建 食堂油烟 食堂油烟经抽油烟机抽排 新建 噪声治理 选用低噪声设备，安装减震垫，设备布置在加工车间内。 新建 固废治理 生活垃圾 带盖垃圾桶若干。 新建 危险固废 设置1间占地面积为3m2的危险废物贮存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设；危险废物统一收集后，暂存于危险废物贮存间内，最终委托具有相应处理资质的单位进行处理。 新建 一般固废 设置1间占地面积约5m2的一般固废贮存间，用于暂存生产过程中产生的边角料及包装固废，其中，边角料经收集后，统一交由环卫部门每日清运，包装固废经收集后，出售给废品回收公司。 新建 风险防范 设置1个容积为51m3的事故池，位于项目区西北面。 新建 地下水治理 厂区内按要求分区防渗，其中，危险废物贮存间为重点防渗区，其基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效材料；污水处理沉淀池、化粪池、隔油池、事故池、一般固废贮存间为一般防渗区，其等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7cm/s，或参照执行GB16889执行；生产车间、厂区道路、职工宿舍为简单防渗区，其地面混凝土硬化。 新建 4、产品方案 项目建成后，年产11000吨米线系列产品。 表2-2 产品及产量一览表 序号 产品名称 年产量 单位 1 干米线 740 t 2 干米干 1460 t 3 鲜米干、米线 8800 t 4 合计 11000 t 5、原材料及能源 本项目原辅材料及能源消耗情况详见表2-3，原辅料性质详见表2-4，2-5。 表2-3 本项目原辅材料及能源消耗情况 序号 名称 规格 年用量 最大储存量 储存位置 来源 1 大米 符合国家标准 6796t 1000t 大米仓库 外购 2 淀粉 符合国家标准 679.6t 100t 大米仓库 外购 3 成型生物质燃料 / 55t 20t 杂物间 外购 4 PAC（聚合氯化铝） 25kg/袋 0.3t 0.1t 仓库 外购 5 PAM（聚丙烯酰胺） 25kg/袋 0.2t 0.1t 仓库 外购 6 次氯酸钠（消毒剂） 25kg/袋 0.2t 0.05t 仓库 外购 7 水量 / 61209.5t / / 来自曼杭混村自来水供给 8 电量 / 12万度 / / 市政供电电网 根据生物质颗粒燃料检测报告（详见附件9），项目使用的生物质颗粒物检测结果详见表2-4。 表2-4 生物质颗粒检测结果 检测项目 检测结果 全水（Mt%） 5.8 分析水分（Mad%） 1.20 空干基灰分（Aad%） 3.82 干基灰分（Ad%） 3.87 空干基挥发分（Vad%） 76.64 干基挥发分（Vd%） 77.57 焦渣特征（1～8） 3 空干基固定碳（FCad%） 18.34 干基全硫（St，d%） 0.02 空干基恒容高位发热量（Qgr，v，ad MJ/kg） 19.71 收到基恒容低位发热量（Qnet，v，ar MJ/kg） 17.48 空干基氢（Had %） 5.97 空干基碳（Cad %） 48.43 次氯酸钠理化性质详见下表： 表2-5 次氯酸钠理化性质一览表 标识 中文名：次氯酸钠 英文名：sodium hypochlorite solution 分子式：NaCIO CAS号：7681-52-9 UV No：1791 理化性质 外观与形状：微黄色液体，有似氯气的气味 引燃温度（℃）：无资料 熔点（℃）：-6 溶解性：溶于水 沸点（℃）：102.2 相对密度（水=1）：1.10 饱和蒸气压（KPa，20℃）：30.66（21℃） 相对蒸汽密度（水=1）：无资料 临界温度（℃）：无资料 燃烧热（kJ/kg）：无意义 临界压力（MPa）：无资料 危险性类别：第8.3类，其他腐蚀品 爆炸上限［%（V/V）］：无意义 爆炸下限［%（V/V）］：无意义 稳定性和反应活性 稳定性：不稳定 禁配物：碱类 避免接触的条件：避免与碱类接触 聚合危害：不聚合 分解产物：氯化氢 6、项目主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-6。 表2-6 建设项目主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 1 旭众提升机 台 6 2 旭众SZX10洗米机 台 6 3 旭众滤水器 台 6 4 华日12型磨浆机 台 6 5 自制摊浆机 台 6 6 自制一号蒸箱 台 6 7 方瑞65型喂料机 台 6 8 天阳挤丝机 台 6 10 固元膏定型蒸箱 台 6 14 华恒磨粉机 台 4 15 自制搅拌机 台 4 17 自制自熟机 台 2 19 打包机 个 2 7、公用工程 7.1给水系统 项目用水由曼杭混村自来水供给。 7.2排水系统 项目实行雨污分流制，雨水经场内雨水沟收集后外排至南哈河，运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过管道排入南哈河（管道直径110mm，长约1000m）。 7.3供电系统 用电由市政供电电网供给，不设置备用发电机。 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目劳动定员12人，在厂区内食宿。 工作制度：工作制度为1班制，每班8小时，年工作360天。 9、施工进度 项目拟于2024年6月开始施工，于2025年5月建成投产，施工期12个月，截止目前，项目尚未开工建设。 10、项目平面布局 根据项目厂区总平面布置图（附图3），项目北面为生活办公区，中部及南面为生产区、成品区，东面为出货区以及成品仓库，西北面为一体化污水处理设施。项目厂区四周已建设排水沟，雨水收集后排入南哈河。厂区设置2个出入口，均位于项目北面。项目在平面布置上功能布置相对独立，各工序互不干扰，综上所述，项目平面布局合理、可行。 11、水量平衡 项目产生的废水分为生产废水及生活污水。 项目运营期间用水包括：生产用水、设备清洗用水、地面清洗用水、锅炉用水及生活用水；废水包括：生产废水、设备清洗废水、地面清洗废水、锅炉废水、生活污水。 （1）生产用、排水 项目生产过程中淘米、泡米等会产生一定量废水，废水量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“1439其他方便食品行业系数手册－方便米粉系数表”：废水量系数为4.25吨/吨－产品，项目年产11000吨米线系列产品，则废水产生量为46750t/a，129.86t/d，废水量按用水量的80%计，则项目生产用水量为58437.5t/a，162.33t/d。 （2）设备清洗废水 为保证食品卫生，项目生产设备，如磨粉机、磨浆机、米线机、水煮锅等需要每天清洗，清洗用水量约2m3/d，720m3/a，产污系数0.9，设备清洗废水产生量为1.8m3/d，648m3/a。 （3）地面清洗废水 项目生产车间地面需每天进行清洗，清洗用水量按2L/m2计算，生产车间总面积1266.69m²，则清洗用水量为2.5m³/d，900m³/a，车间清洗采用水冲洗方式，产污系数按0.9计算，则车间地面清洗废水产生量为2.25m³/d，810m³/a。 （4）锅炉用排水 项目设有1台3t/h的生物质锅炉，生物质锅炉产生的蒸汽将水加热煮熟米线或卷粉，锅炉日工作8小时，根据建设单位提供，项目锅炉补水约2m3/d，720m3/a，锅炉底部每天会进行废水排放，废水量约0.4m3/d，144m3/a。 （5）生活用、排水 项目职工人数为12人，均在厂区食宿，根据DB53/T168-2019《云南省地方标准-用水定额》，职工生活用水量按100L/（人·d）计，则生活用水量1.2m3/d，432m3/a，其中，食堂用水按生活用水的20%计，则食堂用水为0.24m3/d，86.4m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水为0.96m3/d，345.6m3/a，其中，食堂废水为0.192m³/d，69.12m³/a。污水中主要污染因子为 COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。 表2-7 项目用水及废水排放量 名称 用水量 产污 系数 废水量 废水去向 m3/d m3/a m3/d m3/a 生活 盥洗用水 0.96 345.6 0.8 0.768 276.48 通过管道排至南哈河 食堂 0.24 86.4 0.8 0.192 69.12 小计 1.2 432 0.8 0.96 345.6 生产 162.33 58437.5 0.8 129.86 46750 设备清洗 2 720 0.9 1.8 648 地面清洗 2.5 900 0.9 2.25 810 锅炉用水 2 720 / 0.4 144 总计 170.03 61209.5 / 135.27 48697.6 注：锅炉废水循环部分不计入合计中 从上表可以看出，项目用水量为170.3m3/d，61209.5m3/a，废水产生量为135.27m3/d，6622.6m3/a。运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过管道排入南哈河（管道直径110mm，长约1000m）。 项目水量平衡见图2-1所示 图2-1 项目水量平衡图 单位：m3/d 12、环保投资 本次项目总投资为2560万元，环保投资68.6万元，占总投资的2.7%，环保投资情况见表2-8。 表2-8 本项目环保投资一览表 类型 排放源 环保措施内容 环保投资（万元） 运 营 期 废气治理 锅炉废气 袋式除尘器+30m排气筒 10.0 食堂油烟 1套抽油烟机 0.3 废水治理 污水处理系统 1个化粪池，容积为2m3 1.5 1个隔油池，容积为0.3m3 0.2 1个事故池，容积为51m3 1.6 建设1座地上式一体化污水处理设施，处理规模为150t/d，拟采用的工艺为“水解酸化+MBBR+过滤”。 51.0 噪声治理 机械作业 低噪声设备、基础减振、厂房隔声 1.0 固废治理 带盖垃圾桶若干 0.2 地下水治理 厂区内按要求分区防渗 3.0 合计 68.6 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 （1）工艺流程及产污节点 本项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，并新建办公楼、职工宿舍、值班室、排水管道（管道直径110mm，长约1000m）及配套环保设施，施工期工艺流程及产污节点详见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 （2）施工期污染工序 本项目施工期环境影响主要为施工废水、废气、固体废物、噪声排放等对周围环境的影响，施工期污染因素具体见下表。 表2-9 施工期污染因素一览表 序号 污染源类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子 1 废水 生活污水 施工人员生活 COD、SS 2 废气 焊接废气、装修废气 地面施工 扬尘 3 噪声 设备噪声 施工过程 噪声 4 固废 生活垃圾 施工人员生活 生活垃圾 土石方、废料，建筑垃圾 施工过程 土石方、废渣、建材等建筑垃圾 2、运营期 （1）工艺流程及产污节点 项目营运期工艺流程及产污节点详见图2-3，2-4，2-5。 图2-3 运营期鲜米线、米干生产工艺流程及产污节点图 鲜米线、米干生产工艺流程简述 ①采购来的大米经洗米后去除砂石、灰尘糠皮等杂质，此过程产生洗米废水和糠皮砂石等固体废弃物； ②洗净的大米进行浸泡，浸泡完成后对大米进行沥干，此过程产生浸泡废水； ③大米沥干后进行磨浆，磨浆后需把米浆搅拌均匀后上机器挤压成型，由于大米含有一定的水分，过程中不产生粉尘，机器使用过程中产生噪声。 ④将成型的米线或卷粉晾干，后存放于半成品储存间； ⑤采用生物质锅炉产生的蒸汽将水加热煮熟米线或卷粉；此过程中产生废水及固体废弃物（碎米线）；生物质锅炉燃烧生物质燃料产生废气，废水，固废。 ⑥采用风扇将米线或卷粉冷却，过程中产生少量不可出售的碎米线或卷粉； ⑦将冷却米线或卷粉进行装箱； ⑧暂存于储存架装车外售 图2-4 运营期干米干生产工艺流程及产污节点图 干米干生产工艺流程简述 ①采购来的大米经洗米后去除砂石、灰尘糠皮等杂质，此过程产生洗米废水和糠皮砂石等固体废弃物； ②洗净的大米进行浸泡，浸泡完成后对大米进行沥干，此过程产生浸泡废水； ③大米沥干后进行磨浆，磨浆后需把米浆搅拌均匀后上机器挤压成型，由于大米含有一定的水分，过程中不产生粉尘，机器使用过程中产生噪声。 ④采用风扇将卷粉冷却； ⑤将成型的卷粉定型然后切块； ⑥将切好的卷粉进行装箱储存； ⑦装车外售。 图2-5 运营期干米线生产工艺流程及产污节点图 干米干生产工艺流程简述 ①采购来的大米经洗米后去除砂石、灰尘糠皮等杂质，此过程产生洗米废水和糠皮砂石等固体废弃物； ②洗净的大米进行浸泡，浸泡完成后对大米进行沥干，此过程产生浸泡废水； ③大米沥干后进行磨浆，磨浆后需把米浆搅拌均匀后上机器挤压成型，由于大米含有一定的水分，过程中不产生粉尘，机器使用过程中产生噪声。 ④将成型的米线晾干（老化）； ⑤将成型的米线松丝； ⑥将松丝好的米线进行装箱储存； ⑦装车外售。 （2）运营期污染工序 本项目运营期环境影响主要为生产废水、生活污水、废气、固体废物、噪声排放等对周围环境的影响，运营期污染因素具体见下表。 表2-10 运营期污染因素一览表 序号 产污种类 产污位置 主要污染物 1 废气 生物质锅炉燃烧 SO2 NOX 2 颗粒物 厨房 油烟废气 3 一体化污水处理设施、生产车间 恶臭 4 废水 生产废水 生产车间 BOD5 、CODcr 、SS 5 生活污水 生活区 BOD5 、NH3-N、CODcr 、SS、动植物油、阴离子表面活性剂 6 固废 一般固废 生产固废 碎米线、碎卷粉、无法使用的米浆等 7 包装固废 8 日常生活 生活垃圾、食堂餐厨垃圾 9 污泥 化粪池、一体化污水处理设施污泥 10 噪声 设备 生产车间 / |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，同时在勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社租赁范围的场地内新建办公楼、职工宿舍、值班室、排水管道（管道直径110mm，长约1000m）及配套环保设施，不新增占地，生产厂房内仅需要安装设备即能进行生产。 勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房在本项目入驻前为“勐海县勐遮镇曼弄村委会移民大米加工专业合作社建设项目”的生产地，项目未办理环保手续，因群众自筹款部分未到位，故该项目仅建好厂房后，未进行过生产。 现该场地现为闲置的场地，本项目入驻前，勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已将场地清理完毕，本项目建设前不存在原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 建设项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，根据环境空气质量功能区划分原则及项目周围环境情况，项目区环境空气质量属二类区，按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准进行保护。 根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》，勐海县全年有效监测天数358天，其中环境空气质量为优的天数292天，占81.6%，环境空气质量为良的天数65天，占18.1%，全年优良天数比率为99.7%，比2021年提升了1.7个百分点。轻度污染天数1天，占0.3%，污染天数较2021年减少6天，未出现中度及以上污染天气。主要污染物PM2.5年均值为17μg/m³，比2021年下降了29.2%。 根据现场踏勘，项目周边目前无其他大型废气污染源，项目区总体环境空气质量良好，大气环境能满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及其修改单二级标准，为达标区域。 且项目于2022年7月31日-8月2日委托云南佳测环境检测科技有限公司对项目厂址下风向特征污染物TSP进行的监测，监测结果如下： 表3-1 项目环境空气现状监测结果 项目 TSP监测结果mg/m3 2022.07.31 2022.08.01 2022.08.02 结果 0.130 0.123 0.133 标准限值 0.3 是否达标 达标 达标 达标 根据上述监测结果，项目区TSP日均值现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 2、地表水环境质量现状 项目所在地区域的最近地表水体为北侧直线距离约911m的南哈河，南哈河属澜沧江一级支流流沙河的支流。根据《云南省水功能区划2014（水利厅）》，流沙河（流沙河勐海-景洪开发利用区）水质类别为Ⅲ类，执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类水质标准，根据支流不低于干流的原则，南哈河参照执行地表水Ⅲ类标准。 根据《2022年西双版纳傣族自治州生态环境质量状况年报》全州12个国控、省控地表水监测断面水质优良（I-Ⅱ类）比率达到100%，全州12个国控、省控地表水监测断面水质优良（I-III类）比率达到100%，其中：II类监测断面9个，占75%；Ⅱ类监测断面3个，占25%。水质状况与2021年同期基本持平，水环境质量持续并列全省第一。因此流沙河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 （1）现状监测 建设单位于2022年7月31日～2022年8月2日委托云南佳测环境检测科技有限公司对排污口（DW001）处，及排污口上游500m、下游2500m的地表水的环境质量进行补充监测，其监测时间、布点、监测因子如下所示。 监测时间：2022年7月31日～2022年8月2日； 监测布点：HS1位于项目排污口（DW001）处，HS2位于项目排污口上游500m、HS3位于项目排污口下游2500m； 监测项目：pH、SS、水温、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、流量，共计12项。 （2）监测结果统计 地表水水质现在监测结果详见表3-2。 表3-2 项目受纳水体水质现状监测结果表 单位：mg/L 点位/时间/编号检测指标 HS1项目排污口入河处 标准值 达标情况 2022-07-31 2022-08-01 2022-08-02 2022-07092-HS1-1 2022-07092-HS1-2 2022-07092-HS1-3 pH（无量纲） 7.25 7.20 7.19 6~9 达标 SS 86 92 109 / / 水温（℃） 22.6 22.9 22.7 / / 溶解氧 5.5 5.4 5.2 ≥5 达标 COD 16 18 15 ≤20 达标 BOD5 3.6 3.5 3.7 ≤4 达标 氨氮 0.316 0.380 0.284 ≤1.0 达标 总磷 0.19 0.17 0.17 ≤0.2 达标 石油类 0.01L 0.01L 0.01L ≤0.05 达标 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0.05L ≤0.2 达标 粪大肠菌群（CFU/L） 100 180 210 ≤10000 达标 流量（m3/s） 16.1 12.4 9.8 / / 点位/时间/编号/检测指标 HS2排污口上游500m 2022-07-31 2022-08-01 2022-08-02 2022-07092-HS2-1 2022-07092-HS2-2 2022-07092-HS2-3 pH（无量纲） 7.15 7.18 7.20 6~9 达标 SS 61 72 54 / / 水温（℃） 22.5 22.7 22.8 / / 溶解氧 5.5 5.4 5.7 ≥5 达标 COD 14 15 12 ≤20 达标 BOD5 3.4 3.7 3.5 ≤4 达标 氨氮 0.141 0.180 0.118 ≤1.0 达标 总磷 0.13 0.12 0.13 ≤0.2 达标 石油类 0.01L 0.01L 0.01L ≤0.05 达标 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0.05L ≤0.2 达标 粪大肠菌群（CFU/L） 300 360 280 ≤10000 达标 流量（m3/s） 14.3 9.8 9.1 / / 点位/时间/编号/检测指标 HS3排污口下游2500m 2022-07-31 2022-08-01 2022-08-02 2022-07092-HS3-1 2022-07092-HS3-2 2022-07092-HS3-3 pH（无量纲） 7.13 7.20 7.11 6~9 达标 SS 4L 4L 4L / / 水温（℃） 22.4 22.6 22.8 / / 溶解氧 5.2 5.0 5.1 ≥5 达标 COD 13 12 15 ≤20 达标 BOD5 3.7 3.9 3.8 ≤4 达标 氨氮 0.271 0.201 0.268 ≤1.0 达标 总磷 0.15 0.13 0.14 ≤0.2 达标 石油类 0.01L 0.01L 0.01L ≤0.05 达标 阴离子表面活性剂 0.05L 0.05L 0.05L ≤0.2 达标 粪大肠菌群（CFU/L） 500 460 580 ≤10000 达标 流量（m3/s） 23.0 19.9 13.8 / / 备注：“数据+L”表示低于检测方法的检出限。 （3）现状评价结果 ①评价方法 采用单项水质参数标准指数法进行评价，计算公式如下： 一般污染物的标准指数 Si,j=Ci,j/Cs,i 式中：Si,j—单项水质参数i在j点的标准指数； Ci,j—污染物i在监测点j的浓度，mg/l； Cs,i—水质参数i的地表水水质标准，mg/l。 pH的标准指数 SpH,j=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd) pHj≤7.0 SpH,j=( pHj -7.0)/( pHsu-7.0) pHj＞7.0 式中：SpH,j—单项水质参数pH在j点的标准指数； pHj—pH的实测值； pHsd—地表水质标准中规定的pH值下限； pHsu—地表水质标准中规定的pH值上限。 水质参数的标准指数大于1，表示该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求，反之，则满足评价标准。 ②评价依据 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 ③监测结果统计分析 采用单项水质参数标准指数，结合超标率对地表水水质监测结果进行统计分析，低于检出限的统计时以检出限计。评价结果见表3-3。 表3-3 地表水水质评价结果 采样 地点 项目 pH SS 溶解氧 COD BOD5 氨氮 总磷 石油类 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群 标准值 6~9 — ≥5 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000 HS1项目排污口入河处 平均值 7.21 95.67 5.37 16.33 3.6 0.327 0.18 ＜0.01 ＜0.05 163 最小值 7.19 86 5.2 15 3.5 0.284 0.17 ＜0.01 ＜0.05 100 最大值 7.25 109 5.5 18 3.7 0.380 0.19 ＜0.01 ＜0.05 210 最大浓度标准指数 0.13 — 1.04 0.9 0.93 0.380 0.95 0.20 0.25 0.021 水质状况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 HS2排污口上游500m 平均值 7.18 62.3 5.53 13.7 3.53 0.146 0.127 ＜0.01 ＜0.05 313 最小值 7.15 54 5.4 12 3.4 0.118 0.12 ＜0.01 ＜0.05 280 最大值 7.20 72 5.7 15 3.7 0.180 0.13 ＜0.01 ＜0.05 360 最大浓度标准指数 0.1 — 1.08 0.75 0.93 0.180 0.65 0.20 0.25 0.036 水质状况 达标 — 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 HS3排污口下游2500m 平均值 7.15 ＜4 5.1 13.3 3.8 0.247 0.14 ＜0.01 ≤0.2 513 最小值 7.11 ＜4 5 12 3.7 0.201 0.13 ＜0.01 ＜0.05 460 最大值 7.2 ＜4 5.2 15 3.9 0.271 0.15 ＜0.01 ＜0.05 580 最大浓度标准指数 0.1 — 1 0.75 0.98 0.271 0.75 0.20 ＜0.05 0.058 水质状况 达标 — 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 根据表3-3可知，南哈河监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 3、声环境质量现状 建设项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，为工业农业混杂区，北面为喀东线（219国道），根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能区分类，属2类声环境功能区，项目区北面一侧35m±5m范围内声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其他区域执行2类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目周边50m范围内无声环境保护目标，故未开展声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 经现场调查，项目区域受人为活动影响较大，周边已无原生植被分布，项目周边及排水管占地现状以耕地为主，主要种植甘蔗、茶树等。评价区动植物以区域常见广布种类为主，无国家及云南省重点保护野生动植物名录所列的物种、《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种以及国家和云南省政府列入拯救保护的极小种群物种、地方狭域特有种以及古树名木等重要物种分布。 5、地下水环境、土壤环境 项目属于《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A中的Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价，未对地下水环境进行现状调查。项目属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A的Ⅳ类建设项目，可不开展土壤环境影响评价，未对土壤环境进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境影响报告表环境保护目标设置范围如下： 1、大气环境：项目区500m范围内大气环境保护目标有东侧202m处的曼杭混村，西侧500m处的曼列村； 2、地表水环境：项目所在地区域的最近地表水体为北侧直线距离约911m的南哈河。 3、声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标； 4、地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源标。 5、生态环境：项目场地及周边200m范围内无国家级和省级保护植物物种，以及地方狭域植物种类分布，也无古树名木。无大型野生哺乳动物、受国家和云南省重点保护及关注物种，同时也无当地特有物种。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 曼杭混村 100°19'45.796" 21°56'45.845" 居民 约280户，1100人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 东侧 202 曼列村 100°19'19.377" 21°56'49.746" 约190户，750人 西侧 500 地表水环境 南哈河 100°19'50.469" 21°57'17.864" 地表水体 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水功能区 北侧 911 声环境 项目50m范围内无声环境保护目标。 地下水环境 项目涉及的潜水含水层和下游的地下水出露点，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 项目区外200m范围内的植被、动物、土壤。 土壤环境 项目区域及周边200m范围内农田。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 1.1施工期 项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级，无组织排放监控浓度限值颗粒物≤1.0（mg/m3）。 1.2运营期 （1）生物质锅炉废气 项目使用1台3t/h的生物质锅炉为生产提供热源，废气经过1根不低于30m高的排气筒排放，生物质锅炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准，标准限值见表3-5。 表3-5 燃煤锅炉污染物排放标准 单位 mg/m3 项目 锅炉类别 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 烟气黑度 排放标准 燃煤锅炉 50 300 300 ≤1 排气筒高度不低于30m （2）异味 项目生产车间、一体化污水处理设施散发的异味排放执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1中的二级标准，标准限值见表3-6。 表3-6 恶臭污染物排放标准 序号 项目 厂界无组织标准限值（mg/m3） 1 臭气浓度 20（无量纲） （3）食堂油烟 项目配套建有食堂，项目食堂设有1个灶头。食堂油烟经抽油烟机抽排，不设排放标准。 2、废水 2.1施工期 项目施工期污水主要为施工人员洗手废水，通过临时沉淀池处理后回用于项目区洒水降尘，不外排，不设废水排放标准。 2.2运营期 项目实行雨污分流制排水，雨水经场内雨水沟收集后外排至南哈河。运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过管道排入南哈河。项目外排水质执行标准详见表3-7。 表3-7 外排废水污染物排放限值 序号 控制项目名称 单位 （GB8978-1996）表4一级标准 1 pH值 — 6~9 2 SS mg/L 70 3 五日生化需氧量（BOD5） mg/L 20 4 化学需氧量（CODcr） mg/L 100 5 动植物油 mg/L 10 6 氨氮（以N计） mg/L 15 7 磷酸盐（以P计） mg/L 0.5 8 阴离子表面活性剂（LAS） mg/L 5.0 3、噪声 3.1施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011），具体标准限值详见表3-8。 表3-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级[dB（A）] 昼间 夜间 70 55 3.2运营期 本项目位于勐海县勐遮镇曼恩村委会曼杭混村小组，北面为喀东线（219国道），为农村地区。项目区北面一侧35m±5m范围内噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准，其他区域执行2类标准，标准值详见表3-9。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 噪声排放类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 4类 70 55 4、固体废物 一般固体废物：项目产生的固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险固体废物：危险固废储存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： 根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标： （1）废气 有组织废气：废气量为34.32万Nm³/a，废气总量控制指标建议为：二氧化硫：0.0187t/a，氮氧化物：0.0516t/a，颗粒物：0.00275t/a。 （2）废水 废水排放量4.86976万t/a，其中：COD 2.92t/a，NH3-N 0.63t/a。 （3）固体废物：无。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，并新建办公楼、职工宿舍、值班室、排水管道（管道直径110mm，长约1000m）及配套环保设施，施工期各污染物的防治措施如下： 1、施工期废气污染防治措施 （1）施工单位根据《建设工程施工现场管理规定》的规定，制定扬尘污染防治方案，建立相应的责任制度和作业记录台账，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作； （2）施工过程中对施工场地勤洒水，降低扬尘产生。根据相关要求，强化工地扬尘污染防治，严格落实施工工地“六个百分之百”： ①工地周边百分之百围挡：施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡，围挡高度不低于1.8m，围挡上部应设置喷淋装置，保证围挡喷淋全覆盖，每组间隔不宜大于4m； ②物料堆放百分之百覆盖：施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内，专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地，不能按时完成清运的，应及时覆盖； ③出入车辆百分之百冲洗：施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置沉淀池、排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥； ④施工现场道路百分之百硬化：施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其他功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞； ⑤拆迁工地百分之百湿法作业：旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。 ⑥渣土车辆百分之百密闭运输：进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。车斗应用苫布盖严、捆实，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。 （3）施工现场必须做到“两个禁止”，即：禁止现场搅拌混凝土，禁止现场配制砂浆。 项目在严格管理，切实落实上述措施的情况下，施工扬尘可得到有效控制，对周围空气环境质量影响较小。 2、施工期水污染防治措施 本项目在施工过程中产生的废水经沉淀池（3m³）收集处理后，回用于项目区洒水降尘或施工用水等，不外排。在施工场地内设置临时截洪沟，引排施工场地雨天产生的地表径流水，施工场地雨污水经截洪沟末端设置的沉淀池沉淀处理后用于项目区洒水降尘。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排。 （3）合理布置施工作业面和安排施工时间，禁止昼间12:00～14:30及夜间22:00～次日6:00 进行施工。 （4）应强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响。 （5）施工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。 采取以上措施后，项目施工期噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB1252-2011）标准要求，即：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 4、固体废物防治措施 施工期产生的固废主要是开挖的土石方、建筑垃圾、生活垃圾。 （1）土石方 根据建设单位提供资料显示，项目基础建设挖方量为102m³，排水管建设挖方量为90m³，项目开挖的土方全部回填，不外排。 表4-1 项目表土平衡分析表 分区 挖方量（m3） 回填量（m3） 去向 项目区 102 102 回填于项目区 排水管 90 90 待埋好管后全部原地回填 合计 192 192 全部回填 （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾应集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的部分建筑定期清运至当地管理部门指定的建筑垃圾堆放场堆存。 （3）生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾利用加盖垃圾桶集中收集后，委托当地环卫部门定期清运处置。 采取以上措施后，固废的处置能满足一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 5、生态环境影响防治措施 根据现场调查及咨询相关部门，项目选址及排水管道占地均无原生植被存在，不涉及生态保护红线和基本农田，占地类型为耕地，项目拟建设的排水管道占地面积不大，管道直径110mm，长约1000m，为地埋式，排水管道建完后立即将开挖的土方原地回填，因此项目的建设对周边生态环境影响不大，但为了降低项目的建设对周边生态环境的影响，本项目采取以下生态环境影响防治措施： （1）施工过程中涉及土石方开挖和回填的活动，必须做到对管沟区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。尽可能降低对土壤养分的影响，使土壤得以尽快恢复。 （2）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路基础设施。 （3）合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度。 （4）施工期挖沟应尽可能选择在旱季，尽量避开雨季，既可减小施工难度，又加快施工的进度；减少水土流失。 （5）施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目运营期对环境产生的影响主要有废水、废气、噪声、固体废物。 1、废气 1.1废气污染源分析 本项目运营期产生的废气主要为锅炉燃烧废气、生产车间和一体化污水处理设施产生的异味（恶臭）、食堂产生的油烟废气等。 （1）锅炉废气 项目设置1台3t/h的生物质燃料锅炉为项目提供热源，根据建设单位提供资料显示，生物质燃料使用量为55t/a。燃烧生物质燃料产生的SO2、NOx、颗粒物产生系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表生物质工业锅炉－层燃炉”，各污染物的产污系数及项目污染物源强详见表4-2。 表4-2 污染物的产污系数及项目污染物源强一览表 污染物指标 原料名称 单位 产污系数 产生量 废气量 生物质燃料 标立方米/吨－原料 6240 34.32万m³/a SO2 千克/吨－原料 17S① 0.0187t/a 颗粒物 千克/吨－原料 0.5 0.0275t/a NOx 千克/吨－原料 1.02 0.0561t/a 注：①二氧化硫的产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.1%，则S=0.1。根据生物质颗粒燃料检测报告，本项目S取0.02%计算。 项目拟设置1套袋式除尘器对锅炉燃烧废气进行处理，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表生物质工业锅炉-层燃炉”，袋式除尘器的去除效率为99.7%，考虑到实际运行时，可能会有一定的下降，保守估算项目布袋除尘器去除率取90%。根据表4-2，计算本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的产排污情况。 表4-3 生物质锅炉废气产排情况一览表 装置 生物质锅炉 排放形式 有组织排放 污染物名称 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 污染物产生 废气产生量m³/a 34.32万 产生浓度mg/m³ 80.1 54 150 产生速率kg/h 0.009548611 0.006493056 0.017916667 产生量t/a 0.0275 0.0187 0.0516 治理设施 采取的治理措施 袋式除尘器+30m高排气筒 处理能力 / / / 收集效率 / / / 治理工艺去除率 90% / / 是否为可行技术 是 / / 污染物排放 废气排放量 m³/a 34.32万 排放浓度 mg/m³ 8.0 54 150 排放速率kg/h 0.000954861 0.006493056 0.017916667 排放量t/a 0.00275 0.0187 0.0516 排放口基本情况 高度（m） 30 排气筒内径（m） 0.25 温度（℃） 40 编号及名称 DA001生物质锅炉排气筒排放口 类型 一般排放口 地理坐标 100°19′38.438″，21°56′49.408″ 排放标准 mg/m³ 50 300 300 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 中燃煤锅炉标准。 达标情况 达标 达标 达标 （2）恶臭 生产过程中产生的废米线、废卷粉、边角料未及时清运及一体化污水处理设施运营时均会产生恶臭，呈无组织排放。 生产过程异味：米线、卷粉在挤压成型、蒸过程中会逸出一定的异味，异味来自米制品本身，不含有毒有害物质。项目生产的米线、卷粉基本是日产日销，暂存量很少，米渣和碎米线、卷粉及时清理也不会发生腐烂，通过加强车间通排风，异味经大气稀释扩散后，对环境影响较小。 边角料：项目产生的边角料经收集后，统一交由环卫部门每日清运，因此排放的恶臭较少，恶臭经大气稀释扩散后，对环境影响较小 一体化污水处理设施：项目污水处理设施为一体化设备，排放的恶臭较少，通过周边绿化吸收及大气稀释扩散后，对环境影响较小。 （3）油烟废气 本项目建成后，食堂每天就餐的人数约12人。项目食堂使用的能源为电，属于清洁能源，根据《中国居民膳食指南》推荐，每人每天食用的食用油量为25～30g，本项目按30g计，一般油烟挥发量占耗油量的2%~4%，平均为2.83%。食堂主要供员工就餐，项目员工12人，每天耗油0.36kg/d，则油烟产生量为0.01kg/d（0.003kg/h），3.6kg/a（0.0036t/a）。排风量按《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，本项目设有1个灶头。每天按3小时计，则油烟的产生浓度1.5mg/m3，产生的浓度较低，经抽油烟机抽排后，对周边环境影响不大。 1.2废气治理措施及可行性分析 本项目采用袋式除尘器治理锅炉燃烧产生的颗粒物，燃烧后气体从内径为0.25m的30m高的排气筒排出。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表3中明确规定“袋式除尘器”为可行技术。 本项目排气筒高度为30m，参照《锅炉大气污染物排放标准》4.5 节中要求燃煤锅炉排气筒高度根据锅炉房装机总容量确定（表 4 燃煤锅炉烟囱最低允许高度），项目锅炉房装机总容量为3t/h*1台，烟囱最低允许高度为30m（装机总容量在2~＜4t/h之间），高出200m范围内最高建筑物3m。因此，本项目排气筒高度符合《锅炉大气污 染物排放标准》4.5 节中的要求。 本项目废气治理措施均采用了明确规定了可行技术的措施，废气治理措施可行。 1.3建成后废气达标情况分析 根据表4-3可知，项目锅炉废气经采用“袋式除尘器+30m高的排气筒”处理后，排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放标准要求。 食堂油烟产生的浓度较低，经抽油烟机抽排后，对周边环境影响不大；生产车间和一体化污水处理设施产生的异味（恶臭）产量较小，经大气稀释扩散后，在厂区内呈无组织排放，排放浓度能满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1中的二级标准要求。 综上所述，项目各大气污染源均采取有效治理措施处理后，能够做到达标排放，对周边大气环境质量影响较小。 1.4大气环境影响结论 根据“表三 大气环境质量现状”章节分析，项目所在区域环境质量现状良好，能满足环境功能区划要求；本项目锅炉废气经采用“袋式除尘器”处理后，由一根30m高的排气筒排放，排放浓度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放标准要求；食堂油烟经抽油烟机抽排；生产车间和污水处理系统产生的异味（恶臭）产量较小，经植物吸收净化及大气稀释扩散后，在厂区内呈无组织排放，对周边环境影响较小。 综上所述，项目各大气污染源均采取有效治理措施处理后能够达标排放，对周边大气环境质量影响较小，对环境影响是可接受的。 1.5废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）中相关自行监测要求，依据项目的污染源分布、污染物性质与排放规律，以及厂区周边环境特征，建议项目废气监测计划见表4-4。 表4-4 项目废气监测计划一览表 污染源名称 监测点位 监测项目 执行标准 监测频次 有组织废气 DA001生物质锅炉排放口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放标准限值 月/次 无组织废气 厂界（上风向设1个参照点，下风向设1个监控点，侧风向设2个监控点） 臭气浓度 执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1中的二级标准 年/次 2、废水 2.1废水源强分析 根据工程分析，项目总用水量为170.03m3/d，61209.5m3/a，废水总量为135.27m3/d（48697.6m3/a），其中生产废水产生量为134.31m3/d（淘米、泡米废水129.86m³/d，设备清洗废水1.8m³/d，地面清洗废水2.25m³/d）、生活污水产生量为0.96m3/d（食堂废水0.192m3/d，盥洗废水0.768m3/d）。 类比《宜良县佳亿米制品加工厂年产1800吨米线加工和年产1000吨卷粉生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》项目，综合废水浓度分别为CODCr 1135.30 mg/L、BOD5 410.72mg/L、氨氮21.31mg/L、SS 434.11mg/L、动植物油0.68 mg/L、总磷0.24mg/L，根据建设单位提供资料显示，项目拟建设1座地上式一体化污水处理设施，处理规模为150t/d，拟采用的工艺为“水解酸化+MBBR+过滤”。 表4-5 废水源强核算一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生 治理设施 污染物排放 排放方式 排放去向 排放规律 产生量t/a 产生浓度mg/L 处理能力 治理工艺 去除率% 可行技术 排放量t/a 排放浓度mg/L 综合 废水 废水量 48697.6 / 150m3/d 水解酸化+MBBR+过滤 / 是 48697.6 / 直接排放 南哈河 间歇排放 CODCr 55.29 1135.30 94.7 2.92 60 BOD5 20.0 410.72 95.8 0.83 17 NH3-N 1.04 21.31 42.8 0.63 13 SS 21.14 434.11 85.1 3.17 65 动植物油 0.03 0.68 进入污水处理 站处理前未超 标，未对出水 水质进行设计 0.03 0.68 总磷 0.01 0.24 0.01 0.24 表4-6 废水排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 类型 排放口地理坐标 经度 纬度 DW001 综合废水总排口 废水排放口 100°19′38.087″ 21°56′48.490″ 2.2废水达标排放分析 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后，与生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过管道排入南哈河。具体产排情况见表4-7。 表4-7 废水达标分析 排放口编号 排放口名称 类型 污染物排放 排放标准 达标情况 污染物 排放浓度mg/L 浓度限值mg/L DW001 综合废水总排口 废水排放口 CODCr 60 100 达标 BOD5 17 20 达标 SS 65 70 达标 NH3-N 13 15 达标 动植物油 0.68 10 达标 2.3废水处理措施可行性分析 （1）一体化污水处理设施处理工艺可行性分析 本项目废水主要污染成分为COD、BOD5、SS。项目拟采取的废水处理工艺为“水解酸化+MBBR+过滤”，具体工艺流程详见图4-1。 图4-1 拟采取的废水处理工艺流程图 工艺流程简述： ①预处理单元 由三级沉淀池、调节池、气浮机组成。通过格栅池去除水中较大的悬浮物、漂浮物和带状物，防止后续管路设备堵塞，同时还可以大大降低一体化污水处理设备处理负荷。采用调节池来调节污水的水量、水质。通过气浮机进一步去除水中悬浮物。 ②水解酸化+MBBR+过滤 水解酸化+MBBR+过滤工艺分为：预脱硝池、厌氧池、缺氧池、好氧流化床（MBBR）及过滤系统； 生物接触氧化法是传统的生化处理方法，生物填料为固定床上的半软性填料。利用半软性填料作为微生物的附着载体。生物均匀分布在生物填料上，这样就避免了微生物分布不均的现象，同时，生物附着在填料表面，不随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需回流也不膨胀、耗电小等优点。其特点主要有： 容积负荷高，耐冲击负荷能力强； 具有膜法的优点，剩余污泥量少； 具有活性污泥法的优点，辅以机械设备供氧，生物活性高，泥龄短； 能分解其他生物处理难分解的物质； 容易管理，消除污泥上浮和膨胀等弊端。 预脱硝池：可以将回流的污水中携带的溶解氧和碳源在该处消耗掉，消除其直接进入厌氧池对厌氧菌的不利影响；另一方面，经好氧反应之后的污水中仍含有部分硝态氮，预脱硝池可以充分利用原污水中含有的碳源进行异养脱氮，进一步提高了系统的脱氮效能。 厌氧池：污水与回流污泥先进入厌氧池（DO<0.2mg/L）完全混合，经一定时间的厌氧分解，去除部分BOD，使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求。 缺氧池：然后污水流入缺氧池（DO≤0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。 好氧池（MBBR）：接下来污水流入好氧池（DO，2—4mg/L），水中的NH3-N（氨氮）进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。 MBBR工艺原理是运用生物膜法的基本原理，通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体，提高反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好氧菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。 污水进入中间池，经过滤系统的过滤，微生物被完全截留在生物反应器中，实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离，消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。 过滤系统运行稳定，清洗周期长，产水能耗低，不需投加混凝剂，助凝剂等化学药剂，降低了运行成本。 ③消毒池单元 采用次氯酸钠消毒，消毒是生活污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭废水中的各种致病菌。 综上，项目拟采取的废水处理工艺是可行的。 （2）处理规模可行性分析 ①一体化污水处理设施处理规模可行性分析 本项目一体化污水处理设施的处理规模为150m³/d，根据前文分析可知，项目建成后，废水量为135.27m3/d，废水量小于污水处理设施的处理能力，故项目一体化污水处理设施的处理规模是合理可行的。 ②化粪池容积可行性分析 项目食堂废水产生量为0.192m³/d，盥洗废水产生量为0.768m³/d，因此，生活污水总产生量为0.96m3/d，345.6m³/a，项目产生的生活污水需经化粪池处理，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）第4.8.4～4.8.7条，废水在化粪池中停留时间宜为12h～24h，项目拟建的化粪池容积为2m3，能够满足污水在化粪池的停留时间为24h的要求，因此，拟建化粪池的容积为2m³是可行的。 ③隔油池容积可行性分析 项目拟设置1个隔油池，容积为小于0.3m3，根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554--2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定： a、含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h； b、池内水流流速不宜大于0.005m/s； c、池内分格宜取两档三格； d、人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25%，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 经计算，项目需进入隔油池处理的废水量约为0.192m3/d。项目内拟建的隔油池容积为0.3m3，厨房废水可在隔油池里停留0.5小时以上，厨房废水停留时间满足《饮食业环境保护技术规范》中7.2.4条中a）款中的规定：含油污水的停留时间不宜小于0.5小时的要求，故本项目含油废水可得到有效的预处理，隔油池的容积设置合理，可行。 ④事故池容积可行性分析 项目拟建设一个容积为51m³的事故池，用于暂存一体化污水处理设施故障时暂存废水，项目废水量为135.27m3/d，事故池的容积能够容纳3h的废水（项目一天运行8h），设备故障时一般2h内能维修完成，若2h内故障未能维修完成将进行停产，待设备能正常运行时再恢复生产，因此，事故池的容积能够满足事故状态下废水的暂存要求，杜绝不达标废水外排，容积为51m³是可行的。 ⑤废水排入南哈河的可行性分析 项目最近地表水体为北面约911m的南哈河，为流沙河支流，根据建设单位于2022年7月31日～2022年8月2日委托云南佳测环境检测科技有限公司对排污口（DW001）处，及排污口上游500m、下游2500m的南哈河水质进行的补充监测可知，南哈河水质现状能满足《地表水环境质量标准》III类标准限值，尚有一定的环境容量，且本项目废水经隔油池、化粪池、一体化污水处理设施等设施处理后，能做到达标排放。 根据预测结果，废水正常排放情况下，废水排入南哈河，完全混合断面、控制断面处COD、氨氮浓度均可以满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求，不会造成地表水环境质量超标，对地表水环境影响可接受。 废水非正常排放情况下，废水排入南哈河，完全混合断面、控制断面处氨氮浓度可以满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求，COD浓度不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求，因此，为了减少污水对南哈河的影响，一体化污水处理设施应尽量避免发生非正常工况。 因此，只要建设单位严格执行“三同时”制度、认真落实本报告提出的水污染防治措施、加强运行期的环境管理、保证水污染治理设施正常运行和废水稳定达标排放，项目运营期废水达标外排对南哈河和流沙河的水质的影响是可接受，废水达标排至南哈河是可行的。 2.4废水监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）和本项目情况，对本项目废水的日常监测要求见表4-8。 表4-8 废水监测计划 监测要素 排污口编号 监测点位 监测项目 频率 执行标准 地表水 - DW001排污口上游500m，DW001排污口下游2500m处 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量 年/次 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 综合废水 DW001 一体化污水处理设施进、出口 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量 季度/次 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为生产和辅助设备运行时产生的噪声，较大噪声源设备主要有搅拌机、提升机、磨浆机等，噪声源强75~85dB（A），具体见下表。 表4-9 项目主要噪声源强一览表dB（A） 噪声源 数量 单机源强dB（A） 噪声控制措施 削减效果dB（A） 降噪后dB （A） 旭众提升机 6台 80 厂房隔声、基础减震、加强管理 等措施 15 65 旭众SZX10洗米机 6台 75 60 华日12型磨浆机 6台 85 70 自制摊浆机 6台 75 60 方瑞65型喂料机 6台 80 65 天阳挤丝机 6台 75 60 华恒磨粉机 4台 85 70 自制搅拌机 4台 85 70 自制自熟机 2台 75 60 打包机 2台 80 65 3.2厂界噪声达标情况分析 项目从噪声源上控制降低噪声，即选购低噪声设备，对主要噪声源采取隔声减振等降噪措施（详见表4-9），加强设备的运行管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。 在考虑噪声扩散衰减的情况下，声环境预测模式按点声源模式预测，预测模式如下： L A（r）= L A（r0）－20lg（r/r0）-△L 式中：LA（r）——距离声源r处的A声级，dB（A）； LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB（A）； ro、r——距声源的距离，m。 △L——其它衰减因素 多个机械同时作业的总等效连续A 声级计算公式为： 式中：Lpi－预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi－第i倍频带的A计权网格修正值，dB，本项目取0； 根据调查项目厂界外50m范围内无声敏感目标，因此本项目只对厂界噪声影响值进行预测。 （1）生产设备与厂界的距离 本次评价预测点为项目厂界东、南、西、北4个预测点，运营期噪声源与预测点距离见表4-10。 表4-10 运营期各噪声源与预测点距离表 编号 名 称 厂界（m） 东 南 西 北 1 旭众提升机 33 19 25 20 2 旭众SZX10洗米机 32 16 26 21 3 华日12型磨浆机 30 15 28 23 4 自制摊浆机 28 17 32 24 5 方瑞65型喂料机 33 18 27 22 6 天阳挤丝机 29 16 33 25 7 华恒磨粉机 31 15 27 18 8 自制搅拌机 30 15 28 23 9 自制自熟机 34 20 24 26 10 打包机 15 18 40 25 （2）厂界噪声预测结果 表4-11 项目运营期固定设备各厂界噪声值预测结果 设备噪声 降噪后设备噪声源强dB（A） 厂界处噪声预测值dB（A） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 旭众提升机 65 34.6 39.4 37.0 38.9 旭众SZX10洗米机 60 29.8 35.9 31.7 33.5 华日12型磨浆机 70 40.4 46.4 41.0 42.7 自制摊浆机 60 31.0 35.3 29.8 32.3 方瑞65型喂料机 65 34.6 39.8 36.3 38.1 天阳挤丝机 60 30.7 35.9 29.6 32.0 华恒磨粉机 70 40.1 46.4 41.3 44.8 自制搅拌机 70 40.4 46.4 41.0 42.7 自制自熟机 60 29.3 33.9 32.3 31.7 打包机 65 41.4 39.8 32.9 37.0 叠加值 76.3 47.4 52.3 47.4 49.7 标准值dB（A） / 昼间≤60 昼间≤60 昼间≤60 昼间≤70 达标情况 / 达标 达标 达标 达标 项目夜间不生产，由上述计算可知，运营期设备通过采取相关措施后，本项目厂界东面、南面、西面各厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值，即：昼间≤60dB（A），北面厂界昼间噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准限值，即：昼间≤70dB（A）。因此，本项目运营期对周围声环境影响较小。 （3）噪声治理措施 为了进一步减少噪声影响，本次评价提出以下防治措施： ①在满足工艺设计要求的条件下，优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声对环境的影响。 ②定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染。 ③项目所有加工设备均设置在厂房内，基础减震。 ④进出项目区车辆应安排在白天，并在项目出入口设置减速带及禁鸣标识牌。 综上所述，项目运营期噪声厂界能够达标排放，且项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，通过采取本次环评提出的措施后，项目运营期产生的噪声影响对周围环境的影响较小。 3.3噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）中的要求，并结合本项目实际情况，本项目环境监测计划纳入企业整体制度中，噪声监测计划具体将表4-12。 表4-12 运营期声环境监测计划 监控项目 监控点位 监测项目 监测频次 执行标准 噪声 厂界东、南、西、北各设置1个点 等效连续A声级 1次/年 项目区北面一侧35m±5m范围内噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准，其余执行2类标准 4、固体废弃物 项目产生的固体废弃物主要有生产过程中产生的边角料、包装固废、生活垃圾、餐厨垃圾、污水处理设备污泥、布袋除尘尘渣、锅炉灰渣及废机油等。 4.1固体废物产排情况及环保措施 （1）一般固废 1）生产固废 ①边角料 生产固废主要包括生产包装过程中产生的砂石、碎米线、碎卷粉、设备上的边角料及设备清洗水沉淀产生的沉淀物，主要含淀粉等，为一般固废，类比同类项目，产生量约0.005t/d，1.8t/a。经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门每日清运。 ②包装固废 包装固废是包装过程中产生的大米拆袋的外包装，为一般固废，产生量为 0.00028t/d，0.1t/a，经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终出售给废品回收公司。 ③布袋除尘尘渣 根据前文分析，袋式除尘器的去除效率为99.7%，根据前文计算，布袋除尘尘渣产生量为0.01495t/a，布袋除尘尘渣经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门定期清运、处置。 ④锅炉灰渣 项目生物质锅炉以生物质颗粒为燃料，燃烧产生炉渣。其主要成分为䓍木灰。本项目生物质燃料的用量为55t/a，根据建设单位提供的生物质燃料检测报告，本项目拟采用的生物质燃料中空气干燥基固定碳为18.34%，则项目锅炉灰渣的产生量为10.1t/a。锅炉灰渣冷却后统一收集，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门定期清运、处置。 2）生活垃圾 ①生活垃圾 项目运营后设置员工12人。垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则项目运营期生活垃圾产生量为0.006t/d，2.16t/a。统一收集后，委托环卫部门定期清运。 （2）餐厨垃圾 项目运营后设置员工12人，年工作360天，餐厨垃圾产生系数按0.2kg/人·d 计，则餐厨垃圾年产生量为0.0024t/d，0.86t/a。统一收集后，委托环卫部门定期清运。 3）污水处理设施污泥 一体化污水处理设施和化粪池在运营过程中，会产生少量的污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥产生量按照6.7t/万t废水处理量计算。项目建成后废水量为4.86976万t/a，则污泥产生量为32.6t/a，委托环卫部门定期清掏、外运处置。 （2）危险固废 项目运营期设备维护和保养中会产生一定量的废机油，部分生产设备使用机油作为润滑剂，设备使用的机油将定期更换，废机油难以定量核算，根据建设单位的经验，项目废机油产生量约0.05t/a。 废机油属于《国家危险废物名录》（2021）中规定的废润滑油与含矿物油废物，危废代码HW08（900-214-08），统一收集后暂存于危废贮存间，最终委托有资质的单位定期清运、处置。 4.2固体废物环境管理要求 （1）一般固废环境管理要求 ①本项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）的相关规定要求。 ②固体废物贮存场所应采取防雨淋、扬散、流失、渗漏等措施。 ③记录项目固体废物的去向等。 （2）危险废物环境管理要求 1）危险废物的贮存 危废贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗处理：其基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效材料。 2）危险废物的堆放 ①危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 ②产生的危险废物必须设置有与其不相容的收集容器集中收集，并委托有危险废物处置资质的单位清运处置。危险废物在暂存场所内不能存储1年以上。 ③对于危险固废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物管理 ①企业应设置专门的危险固废管理人员，作为项目内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险废物情况的记录，设置危险废物管理台账，台账上应记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、出库日期以及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留5a。 ②危险废物临时储存场所必须按GB15562.2的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ③必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 4）危险废物的转移 危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中。经采取以上处理措施后，危险废物的储存对周围环境影响较小。 表4-13 本项目固体废物产生及处置情况 序号 来源 主要固废名称 性质 固废编码 产生量（t/a） 处置情况 1 生产车间 边角料 一般固废 900-999-99 1.8 经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门每日清运。 2 包装固废 一般固废 900-999-99 0.1 经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终出售给废品回收公司 3 布袋除尘器 布袋除尘尘渣 一般固废 900-999-99 0.01495 经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门定期清运、处置。 4 锅炉 锅炉灰渣 一般固废 900-999-99 10.1 5 污水处理设备 污泥 一般固废 900-999-62 32.6 委托环卫部门清运、处置 6 生活设施 员工产生的生活垃圾 生活垃圾 / 2.16 委托环卫部门清运、处置 7 餐厨垃圾 一般固废 / 0.86 委托环卫部门清运、处置 8 设备维护和保养 废机油 危险固废 900-214-08 0.05 统一收集后暂存于危废贮存间，最终委托有资质的单位定期清运、处置。 由上表可以看出，项目产生的固体废物分类收集，合理处置，本项目所产生的固废对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）环境影响 本项目为方便食品制造项目，厂内一体化污水处理设施设备泄漏可能会以垂直入渗的方式对周边土壤和地下水环境进行影响，污染因子为COD、氨氮。因此本项目运行期间应定期对设备污水处理设备进行检修，出现设备异常等情况及时发现和关闭设备，并将废水排入应急事故池，待故障修复后再回排；且本项目需建设满足要求的分区防渗，采用上述措施后，本项目对周边土壤和地下水环境的影响较小。 （2）保护措施 本项目分区防渗要求情况见下小4-14。 表4-14 本项目分区防渗要求情况 编号 防治区分区 装置或构筑物名称 防渗区域 防渗要求 1 重点防渗区 危险废物贮存间 地面 基础地面必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效材料。 2 一般防渗区 污水处理沉淀池、化粪池、隔油池、事故池、一般固废贮存间 地面 等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，K≤1×10-7，或参照执行GB16889执行。 3 简单防渗区 生产车间、厂区道路、职工宿舍 地面 地面混凝土硬化 综上所述，只要做好以上保护措施，做好防渗漏处理，并加强监督和管理，项目营运期不会对周围地下水环境和土壤产生影响。 6、环境风险 6.1风险调查 本项目为方便食品制造项目，产生的污染物主要为生产废水，生活污水、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。依据《危险化学品目录》（2015年）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目涉及的危险化学品为次氯酸钠，环境风险物质主要为废机油。 6.2危险源识别 （1）危险物质识别 依据《危险化学品目录》（2015年）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）以及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目涉及的危险化学品为次氯酸钠，环境风险物质主要为废机油。 （2）主要危险物质理化特性及危险有害性 主要危险物质次氯酸钠和废机油的理化特性及危险有害性分述如下： 表4-15 次氯酸钠理化性质一览表 名称 理化性质 燃烧爆炸性 毒性毒理 判定结果 次氯 酸钠 性状：无色液体带有强烈的气味；溶解性：与水混溶；熔点（℃）：-16；沸点（℃）：111； 燃烧性：本品不燃，具腐蚀性，危险特性：遇火会产生刺激性、毒性或腐蚀性的气体。加热时，容器可能爆炸。暴露 于火中的容器可能会通过压力安全阀泄漏出内容物。受热或接触火焰可能会产生膨胀或爆炸性分解。 LD50（经口）：5800mg/kg（小鼠）：LD50 （经皮）：无资料； LC50（吸入）无资料。 不是有毒 物质，不 属于易燃 物质爆炸 性物质 表4-16 废机油理化性质一览表 标识 中文名：废机油；链烷烃 危险货物编号：1202 分子式： 分子量： CAS号：68476-34-6 理化性质 外观与性状 高度挥发性无色液体，有汽油味。 熔点（℃） -95.3 相对密度 （水=1） 0.66 相对密度 （空气=1） 2.97 沸点（℃） 69 饱和蒸气压（kPa） 17（20℃） 溶解性 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂。 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、接触 毒性 LD50：2500—4700mg/kg（大鼠吸入） 健康危害 本品有麻醉和刺激作用。 急性中毒：吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性 慢性中毒：长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退；其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经－肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢 急救方法 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂、大量清水冲洗。 眼睛接触：抬起眼睛，用大量流动清水或生理盐水冲洗15分钟。就医。 吸入：将患者移至新鲜空气处，保持呼吸道通畅，若呼吸停止，施行呼吸复苏术，若心跳停止，施行心脏复苏术，立刻就医。 食入：饮足量温水，催吐。洗胃，导泻。就医。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 可燃 燃烧分解物 CO2、H2O、CO 闪点（℃） -22 爆炸上限（v%） 7.5 引燃温度（℃） 225 爆炸下限（v%） 1.1 危险特性 高闪点液体，可燃，并有腐蚀性、属于危险废物。 储运条件 与泄漏处理 储运条件：应严格按照国家危险废物暂存储存办法执行，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃.保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输时运输车应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 泄漏处理：消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在限制性空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，废弃物同属危废应委托处置。 灭火方法 用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 （3）生产设施风险识别 根据项目环境风险因子识别，项目生产设施风险单元主要为一体化污水处理设施。 6.3风险潜势初判 经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），该导则适用于“涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价”，因此，项目环境风险评价等级按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）确定。具体如下所示： 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，建设项目环境风险评价工作等级划分依据如下： 表4-17 环境风险评价工作等级分级表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简要分析a A是相对于详细评级工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施的哪方面给出定性的说明。 根据对本项目环境风险潜势进行判断，本项目涉及的危险物质为次氯酸钠和废机油，其中废机油的最大储存量为0.05t，次氯酸钠的最大储存量为0.05t。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B《重点关注的危险物质及临界量》，项目Q值的确定见表4-18。 表4-18 本项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量Qn/t 该种危险物质Q值 1 次氯酸钠 / 0.05 5 0.01 2 废机油 / 0.05 2500 0.00002 项目Q值总和 0.01002 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。对照表4-17环境风险评价工作等级分级表，确定项目区环境风险评价工作等级为简要分析。 6.4环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标详见表4-19。 表4-19 项目环境风险保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 曼杭混村 100°19'45.796" 21°56'45.845" 居民 约280户，1100人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区 东侧 202 曼列村 100°19'19.377" 21°56'49.746" 约190户，750人 西侧 500 曼扁 100°18'43.534" 21°56'35.920" 约80户，420人 西侧 944 曼勒 100°18'18.216" 21°56'32.405" 约35户，140人 西侧 2233 曼弄村 100°18'0.005" 21°56'29.218" 约45户，180人 西侧 280 景代 100°18'18.737" 21°57'30.360" 约85户，340人 西北侧 2490 曼回 100°19'3.657" 21°57'46.215" 约25户，100人 西北侧 2006 曼贺龙 100°19'29.738" 21°57'36.057" 约70户，280人 北侧 1388 曼纳玛 100°20'59.017" 21°56'29.103" 约55户，220人 东侧 2230 地表水环境 南哈河 100°19'50.469" 21°57'17.864" 地表水体 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水功能区 北侧 911 6.5环境风险识别 （1）主要危险物质及分布情况 项目主要危险物质为废机油和次氯酸钠，其中次氯酸钠暂存于仓库内，废机油暂存于危险废物暂存间内，最终委托有资质的单位清运、处置。 （2）分险类型及可能影响环境的途径 项目其风险类型及可能影响环境的途径见表4-20。 表4-20 风险类型及风险因素 序号 产生环节 原因 事故类型 可能影响环境的途径 1 废机油 泄漏及泄漏遇明火引发火灾事故 废机油泄漏、火灾 大气、地下水、土壤 2 次氯酸钠 泄漏事故 泄漏 地下水、土壤 6.6环境风险分析 6.6.1环境风险事故影响分析 （1）大气环境影响分析 项目运营期因线路短路发生火灾，其次废机油发生泄漏遇明火引发的火灾、爆炸事故。一般情况下，火灾后将产生废气，项目风险物质主要为油类物质，含油物质燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳和烟尘等有害物质，快速扩散到周边大气中并增加大气污染物浓度，在短时间内会对区域大气环境造成一定的影响。 （2）地表水环境风险分析 发生火灾、爆炸时对区域环境空气会造成影响，火灾、爆炸后产生的消防水如不及时收集，流入周围地表水体会污染地表水；次氯酸钠泄漏污染地表水。 （3）土壤、地下水环境风险分析 发生火灾、爆炸时对区域环境空气会造成影响，火灾、爆炸后产生的消防水如不及时收集，流入周围地表水体会污染土壤及地下水；次氯酸钠泄漏污染土壤和地下水。 6.6.2环境风险防范措施及应急要求 环境风险防范的核心是降低风险度，可以从两个方面采取措施，一是降低事故发生概率，二是减轻事故危害强度，此外预先制定好切实可行的事故应急计划，可以大大减轻事故来临时可能受到的损失，针对本项目具体情况提出以下环境风险防范措施。 （1）总图布置和建筑安全防范措施 ①本项目总图布置上各建、构筑物间的防火间距均按要求设置，各主要通道宽度满足消防、安全卫生、地下管线及管架布置、绿化工程等方面的要求。 ②生产车间、危险废物贮存间、一体化污水处理设施及周边均应为硬化地面，并采取相应的防渗措施。 确保发生事故时，泄漏的污染物可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 ③建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防水、防潮、防震、隔热等要求。 （2）次氯酸钠泄漏风险防范措施 ①建立严格的取用制度，取用专人负责，禁止无关人员接触。 ②储存于阴凉、干燥的仓库内，注意防潮，运输时避免受潮和雨淋。 ③储存时远离火种、热源，防止阳光直射，并与可燃物、酸类隔离储存。 ④运输按规定的路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 （3）一体化污水处理设施设施故障防范措施 一体化污水处理设施的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为： ①配备足够的备用设备和应急零部件。加强对一体化污水处理设施设备维修与保养，要求设施的管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防止突发事件发生。 ②制定一体化污水处理设施污染事故应急预案，实行污染事故应急处理分级负责制，层层落实责任人，并建立应对突发事故的机制和措施。 ③本项目应在一体化污水处理设施区域设置事故应急水池，如有事故情况，第一时间停止外排，事故池体积为51m3。 ④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ⑤加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 （4）废机油风险事故防范措施 新建一间占地面积3m2的危险废物贮存间，废机油及其收集桶须收集后统一暂存于危废贮存间。危险废物贮存间须满足以下要求： ①项目废机油贮存间设置防晒、防雨淋等装置，即使在事故状态下，废机油不会被雨水冲刷，随着雨水而进入地表水体； ②应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5； ③废机油贮存间地面须地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求； ④危废贮存间须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的危险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗； ⑤废机油贮存间须安排专人负责，每天定期巡查，对防渗地面开裂、管道开裂等情况进行巡查记录，并及时上报处理； ⑥废机油贮存间周围要建立禁区，并严格设置严禁烟火等标志；设施内要有照明设施和安全观察窗口；建立完善的消防设施。消防设备、器材及工具要齐全完整。 ⑦对各设施定期检查、检修，确保其正常运行，杜绝事故排放。 （5）风险防范日常管理措施 ①加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。加强对职工培训，掌握事故发生时相应的处理措施。 ③原料来源必须有正规的渠道，有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。 ④强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 ⑤加强和强化公司安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排除和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有账可查。 当发生安全事故时，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上环保和有关部门报告，接受调查处理。针对项目区环境风险事故制定应急预案并报相关部门备案。 6.7风险评价结论 本项目的建设，不可避免会存在一定的环境风险，对此，建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟长鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。只有这样，才能有效降低风险事故发生概率、杜绝特大事故的发生隐患。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，本项目的环境风险是可以接受的。 本项目风险分析主要内容及结论见表4-21。 表4-21 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目 建设地点 云南省贡山县普拉底乡月角村 地理位置 经度 100°19′38.573″ 纬度 21°56′47.081″ 主要危险物质及分布 项目主要危险物质为废机油和次氯酸钠，其中次氯酸钠暂存于仓库内，废机油暂存于危险废物暂存间内，最终委托有资质的单位清运、处置。 环境影响途径及危害后果 废机油、次氯酸钠泄漏事故污染区域大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤环境； 风险防范措施要求 （1）总图布置和建筑安全防范措施 ①本项目总图布置上各建、构筑物间的防火间距均按要求设置，各主要通道宽度满足消防、安全卫生、地下管线及管架布置、绿化工程等方面的要求。 ②生产车间、危险废物贮存间、一体化污水处理设施及周边均应为硬化地面，并采取相应的防渗措施。 确保发生事故时，泄漏的污染物可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。 ③建筑上遵守国家现行的技术规范和规定，结合厂区生产特点，建、构筑物的平面布置、空间处理、结构选型、构造措施及材料选用等方面满足防火、防爆、防水、防潮、防震、隔热等要求。 （2）次氯酸钠泄漏风险防范措施 ①建立严格的取用制度，取用专人负责，禁止无关人员接触。 ②储存于阴凉、干燥的仓库内，注意防潮，运输时避免受潮和雨淋。 ③储存时远离火种、热源，防止阳光直射，并与可燃物、酸类隔离储存。 ④运输按规定的路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 （3）一体化污水处理设施设施故障防范措施 一体化污水处理设施的事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差，其防治措施为： ①配备足够的备用设备和应急零部件。加强对一体化污水处理设施设备维修与保养，要求设施的管理人员规范化操作，对泵、阀门等定期检修维护，防止突发事件发生。 ②制定一体化污水处理设施污染事故应急预案，实行污染事故应急处理分级负责制，层层落实责任人，并建立应对突发事故的机制和措施。 ③本项目应在一体化污水处理设施区域设置事故应急水池，如有事故情况，第一时间停止外排，事故池体积为51m3。 ④加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ⑤加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 （4）废机油风险事故防范措施 新建一间占地面积3m2的危险废物贮存间，废机油及其收集桶须收集后统一暂存于危废贮存间。危险废物贮存间须满足以下要求： ①项目废机油贮存间设置防晒、防雨淋等装置，即使在事故状态下，废机油不会被雨水冲刷，随着雨水而进入地表水体； ②应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器最大储量或总储量的1/5； ③废机油贮存间地面须地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s的要求； ④危废贮存间须设置导流渠及收集池，在发生泄漏等情况下，将泄漏的危险废物导流至收集池中，收集池须严格按照防渗要求进行防渗； ⑤废机油贮存间须安排专人负责，每天定期巡查，对防渗地面开裂、管道开裂等情况进行巡查记录，并及时上报处理； ⑥废机油贮存间周围要建立禁区，并严格设置严禁烟火等标志；设施内要有照明设施和安全观察窗口；建立完善的消防设施。消防设备、器材及工具要齐全完整。 ⑦对各设施定期检查、检修，确保其正常运行，杜绝事故排放。 （5）风险防范日常管理措施 ①加强安全、消防和环保管理，建立健全环保、安全、消防各项制度，设置环保、安全、消防设施专职管理人员，保证设施正常运行或处于良好的待命状态。 ②加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理程序和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。加强对职工培训，掌握事故发生时相应的处理措施。 ③原料来源必须有正规的渠道，有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。 ④强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产单位都要设专人具体负责本单位的安全和环保问题，对易发事故的各生产环节必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 ⑤加强和强化公司安全检查和巡查体系的建立，定期、定点、定向的对公司所有存在安全隐患和环境风险隐患的设备设施进行安全排除和检查。对排查出的风险隐患要得到及时的处理，并作相关的记录，以便做到风险防范有账可查。 当发生安全事故时，必须立即采取措施消除或者减轻对环境的危害，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向所在地县级以上环保和有关部门报告，接受调查处理。针对项目区环境风险事故制定应急预案并报相关部门备案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目为方便食品制造项目，主要危险物质主要为废机油、次氯酸钠，环境风险单元主要为危险废物暂存间、次氯酸钠暂存仓库，环评认为本项目存在一定的环境风险隐患，但只要本项目在运营期过程加强管理，发生危害事故的概率是很小的。发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防治环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故产生的影响是可以控制的，存在的风险是可以接受的，项目建设从环境风险角度分析是可行的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气（A001） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 袋式除尘器+30m排气筒 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中燃煤锅炉排放控制要求。 |
|  | 食堂 | 油烟 | 食堂油烟经抽油烟机抽排 | 对周边环境影响小 |
|  | 生产过程及一体化污水处理设施 | 恶臭 | 加强车间通排风，大气稀释扩散、植物吸收 | 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。 |
| 地表水环境 | 生活污水、生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、磷酸盐（以P计）、动植物油 | 1个隔油池（容积0.3m³）、1个化粪池（容积2m³）、1座地上式一体化污水处理设施（处理规模150m³/d，）1个事故池（容积51m³） | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效连续 A 声级（LAeq） | 隔声、减震 | 项目区北面一侧35m±5m范围内噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准，其他区域执行2类标准。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：边角料经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门每日清运；包装固废经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终出售给废品回收公司；布袋除尘尘渣、锅炉灰渣经收集后，暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门定期清运、处置；生活垃圾、餐厨垃圾统一收集后，由环卫部门定期清运处置；污水处理设施污泥委托环卫部门定期清掏、外运处置。 危险固废：废机油统一收集后暂存于危险废物贮存间，最终委托有资质的单位定期清运、处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗措施，按一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施；重点防渗区为危险废物贮存间；一般防渗区包括：污水处理沉淀池、化粪池、隔油池、事故池、一般固废贮存间；简单防渗区包括生产车间、厂区道路、职工宿舍。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 加强环境危险物资管理，防止跑、冒、滴、漏，设置事故应急池等，做好预防工作和应急预案等。 |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理 项目运营期会对周边环境造成一定影响，因此项目运营必须做到严格、科学管理，并同时进行环境监测，以及时、准确、全面地了解项目环保措施的落实情况，掌握污染动态，发现潜在的不利影响，从而及时采取有效的环保措施以减轻和消除不利影响，使环保设施发挥最佳功效，把对环境的不利影响降低到最低限，使建设项目的社会效益和环境效益得到有机地统一。项目运行期的环境管理工作由建设单位安排专人负责，将环保工作纳入日常的管理工作中。对厂区的环境管理工作进行监督。 （1）加强污染治理设施的管理和维护，保证净化效果。 （2）按环保部门及行业主管部门要求，如实填报企业环境统计报表、污染源申报登记表。 （3）建设单位应对企业环保工作负责，自行组织环境保护竣工验收。 （4）待项目投入运营之后开展台账记录、完善排污许可证的内容，对产生的污染物进行自行监测，形成监测报告存档。 项目运营期遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，应将项目的环境管理纳入项目日常管理之中。本项目制定了环境管理计划如表5-1。 表5-1 环境管理计划一览表 阶段 环境管理工作主要内容 管理机构职能 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 生产运营期 （1）严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常运行； （2）设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行项目区内的污染源监测，对不达标的环保设施应立即进行查找原因，及时处理； （3）不断加强技术培训，组织企业内部之间进行技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； （4）重视群众监督作用，提高企业职工环保意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见来提高企业环境管理水平； （5）积极配合环保部门的检查。 2、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953—2018）、《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中相关自行监测要求，依据项目的污染源分布、污染物性质与排放规律，以及厂区周边环境特征，建议项目废气监测计划见表5-2。 表5-2 项目环境监测计划一览表 监测时段 污染源名称 监测点位 监测项目 执行标准 监测频次 运营期 有组织废气 DA001生物质锅炉排放口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、烟气黑度 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃煤锅炉排放标准限值 月/次 无组织废气 厂界（上风向设1个参照点，下风向设1个监控点，侧风向设2个监控点） 臭气浓度 执行《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1中的二级标准 年/次 地表水 DW001排污口上游500m，DW001排污口下游2500m处 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准 年/次 综合废水（DW001） 一体化污水处理设施进、出口 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、五日生化需氧量 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 季度/次 噪声 厂界东、南、西、北各设置1个点 等效连续A声级 项目区北面一侧35m±5m范围内噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准，其余执行2类标准 1次/年 3、排污许可管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目实行排污许可简化管理；因此，建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可申报。 4、排放口立标管理 ①排放口应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）与GB15562.2-1995的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； ②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 5、排放口建档管理 ①要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； ②根据排放口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向。达标情况及设施运行情况记录于档案。 6、竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订），建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。 本项目环保“三同时”验收主要内容见表5-3。 表5-3 环境保护竣工验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 验收标准 废气 锅炉废气（A001） 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 袋式除尘器+30m排气筒 执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中燃煤锅炉排放控制要求。 食堂 油烟 食堂油烟经抽油烟机抽排 生产过程及一体化污水处理设施 恶臭 加强车间通排风，大气稀释扩散、植物吸收 对周边环境影响小 废水 生活污水、生产废水 COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、磷酸盐（以P计）、动植物油 1个隔油池（容积0.3m³）、1个化粪池（容积2m³）、1座地上式一体化污水处理设施（处理规模150m³/d，）1个事故池（容积51m³） 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 噪声 设备噪声 等效连续 A 声级（LAeq） 隔声、减震 项目区北面一侧35m±5m范围内噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准，其他区域执行2类标准。 固废 危险废物 废机油 统一收集后暂存于危险废物贮存间，最终委托有资质的单位定期清运、处置。 处置率100% 一般固废 边角料 暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门每日清运 处置率处置率100%00% 包装固 暂存于一般固废贮存间，最终出售给废品回收公司。 布袋除尘尘渣、锅炉灰渣 暂存于一般固废贮存间，最终交由环卫部门定期清运、处置。 污水处理设施污泥 委托环卫部门定期清掏、外运处置。 生活垃圾、餐厨垃圾 统一收集后，由环卫部门定期清运处置。 |

# 六、结论

项目工艺过程中“三废”的产生量和排放量均不大，建设单位针对项目产生的主要污染物均采取了有效治理措施，能达到预期效果。项目建成后，只要建设单位严格执行本环评报告中提出的有效环保防治措施及建议，可以使废气实现达标排放；废水达标排放；项目产生的所有固体废物在综合利用的前提下均得到妥善处理，处置率达到100%；各种设备的噪声得到有效治理，降低了噪声对周围环境的影响；最终确保各种污染物的排放对当地大气、水、声环境质量影响较小，对评价区域内各环境要素的环境质量功能贡献影响不大。 综上所述，本评价认为在严格落实本环评报告提出的各项污控措施和对策的条件下，项目建设符合我国社会、经济、环境保护协调发展方针，符合环境评价原则，从环境保护角度看，项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万Nm3/a） | / | / | / | 34.32 | / | 34.32 | +34.32 |
|  | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.00275 | / | 0.00275 | +0.00275 |
|  | 二氧化硫（t/a） | / | / | / | 0.0187 | / | 0.0187 | +0.0187 |
|  | 氮氧化物（t/a） |  | / | / | 0.0516 | / | 0.0516 | +0.0516 |
| 废水 | 废水量（万t/a） | / | / | / | 4.86976 | / | 4.86976 | +4.86976 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 2.92 | / | 2.92 | +2.92 |
|  | BOD5（t/a） | / | / | / | 0.83 | / | 0.83 | +0.83 |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.63 | / | 0.63 | +0.63 |
|  | SS（t/a） | / | / | / | 3.17 | / | 3.17 | +3.17 |
|  | 动植物油（t/a） | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
|  | 总磷（t/a） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 一般固体废物 | 边角料（t/a） | / | / | / | 1.8 | / | 1.8 | +1.8 |
|  | 包装固废（t/a） | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 污水处理设施污泥（t/a） | / | / | / | 32.6 | / | 32.6 | +32.6 |
|  | 生物质燃料灰渣炉渣（t/a） | / | / | / | 0.01495 | / | 0.01495 | +0.01495 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目地表水环境影响专项评价

中华人民共和国生态环境部制

二零二四年五月

# 1 总则

## 1.1评价由来

根据《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展“专项评价工作”，本项为年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目，运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过管道排入南哈河。对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求中表1 专项评价设置原则表，本项目属于地表水专项评价类别中“新增废水直排的污水集中处理厂”类别，需设置地表水专项评价。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律、法规及有关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）；

（4）《国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定》修订（2017年6月21日发布，2017年10月1日施行）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日

起施行）。

### 1.2.2导则和相关标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.0-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（H2.3-2018）；

（3）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（5）《建设项目环境影响报告编制技术指南》（污染影响类）（试行）环办环评

（2020）33号；

（6）《2022年西双版纳傣族自治州环境状况公报》；

（7）《排污单位自行监测技术指南总则（HJ819-2017）》；

（8）《西双版纳州水功能区划西政发》〔2016〕59号；

（9）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 水处理》（试行）（HJ978-2018）；

（11）建设单位提供的其他资料。

## 1.3评价目的及原则

### 1.3.1评价目的

编制本地表水环境影响评价专题的目的是在地表水环境现状调查和监测的基础上，摸清项目所在区域地表水环境质量现状，确定项目主要环境保护目标；核实项目废水排污环节、排污种类和数量；针对本工程的废水污染物的排放特点，预测和分析建设项目完成后各类污染物对周围地表水环境影响程度及影响范围，结合国家有关标准和总量控制指标，提出控制污染的措施和建议，为环境管理部门的决策提供科学依据。

### 1.3.2评价原则

现状调查具有代表性；影响分析全面、可信；措施具有可行性；结论具有可信性。

## 1.4评价因子、评价等级及评价范围

### 1.4.1评价因子

评价因子筛选须能够反映环境影响的主要特征、区域环境的基本情况及建设项目特点和排污特征，根据上文计算，本项目排放的废水中，COD的产生浓度为1135.3mg/L，氨氮的产生浓度为21.31mg/L，总磷的产生浓度为0.24mg/L，本次评价选择COD、氨氮、总磷作为地表水评价预测因子。

### 1.4.2评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018），水污染影响型建设 项目评价分级判定见下表：

表1-1   水污染影响型建设项目评价分级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W小于6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业标准排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量最大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清洁下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级，建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

根据项目特点，水污染物种类主要为COD、BOD5、NH3-N、悬浮物等非持久性污染物，建成后项目水污染物当量数核算表详见表1-2。

表1-2   项目建成后水污染物当量数核算表

| 污染物种类 | 年排放量（t/a） | 污染物排放量（kg/a） | 当量值（kg） | 当量数（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 2.92 | 2920 | 1 | 2920 |
| BOD5 | 0.83 | 830 | 0.5 | 1660 |
| NH3-N | 0.63 | 630 | 0.8 | 787.5 |
| SS | 3.17 | 3170 | 4 | 792.5 |
| 最大污染物当量值2920＜6000； 项目建成后全厂废水排放量135.27m³/d，Q=135.27m³/d＜200 |

根据表2核算结果及根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018）进行判别，确定本项目地表水环境影响评价级别为三级A。

### 1.4.3评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“5.3 评价范围的确定”，本项目评价范围为本项目一体化污水处理设施排污口上游500m至排污口下游2500m。

### 1.4.4评价情景

预测评价运营期间正常排放和非正常排放两种工况对水环境的影响。

表1-3   外排废水情景设置浓度一览表

| 项目 | 流量 | 正常排污（mg/L） | 非正常排污（处理效率50%）（mg/L） | 非正常排污（处理效率0%）（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD | 氨氮 | TP | COD | 氨氮 | TP | COD | 氨氮 | TP |
| 废水排放 | 0.0016m³/s | 60 | 13 | 0.24 | 597.7 | 16.7 | 0.24 | 1135.30 | 21.31 | 0.24 |

## 1.5评价标准

### 1.5.1地表水环境质量标准

项目所在地区域的最近地表水体为北侧直线距离约911m的南哈河，南哈河属澜沧江一级支流流沙河的支流。根据《西双版纳州水功能区划西政发》〔2016〕59号，流沙河勐海－景洪开发利用区，兼有工业、农业、景观、过渡等功能，现状水质为III类，规划水平年水质目标为III类，因此南哈河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表1-4   地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 |
| 2 | DO（mg/L） | ≥5 |
| 3 | CODcr（mg/L） | ≤20 |
| 4 | BOD5（mg/L） | ≤4 |
| 5 | 氨氮（mg/L） | ≤1.0 |
| 6 | TP（mg/L） | ≤0.2 |
| 7 | 总氮（mg/L） | ≤1.0 |
| 8 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |
| 9 | 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤6 |
| 10 | 挥发酚（mg/L） | ≤0.005 |
| 11 | 硫化物（mg/L） | ≤0.2 |
| 12 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤0.2 |
| 13 | 石油类（mg/L） | ≤0.05 |

### 1.5.2污染物排放标准

项目实行雨污分流制排水，雨水经场内雨水沟收集后外排至南哈河。运营期食堂废水经隔油池隔油后与其他生活污水一起进入化粪池处理后，再和生产废水一起排入一体化污水处理设施处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过管道排入南哈河。具体的标准限值见表1-5所示。

表1-5   外排废水污染物排放限值

| 序号 | 控制项目名称 | 单位 | （GB8978-1996）表4一级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | — | 6~9 |
| 2 | SS | mg/L | 70 |
| 3 | 五日生化需氧量（BOD5） | mg/L | 20 |
| 4 | 化学需氧量（CODcr） | mg/L | 100 |
| 5 | SS | mg/L | 70 |
| 6 | 动植物油 | mg/L | 10 |
| 7 | 氨氮（以N计） | mg/L | 15 |
| 8 | 磷酸盐（以P计） | mg/L | 0.5 |
| 9 | 阴离子表面活性剂（LAS） | mg/L | 5.0 |

## 1.6水环境保护目标

本项目地表水环境保护目标详见表1-6。

表1-6   水环境保护目标一览表

| 河流名称 | 保护类别 | 与厂界相对距离 | 与排放口相对距离 | 水力联系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南哈河 | Ⅲ类 | 北面911m | 0m | 水力联系密切 |

# 2 水环境影响预测分析

## 2.1地表水环境质量现状调查与评价

1、监测方案

建设单位于2022年7月31日～2022年8月2日委托云南佳测环境检测科技有限公司对排污口（DW001）处，及排污口上游500m、下游2500m的地表水的环境质量进行补充监测，其监测时间、布点、监测因子如下所示。

监测时间：2022年7月31日～2022年8月2日（共3天）；

监测布点：HS1位于项目排污口（DW001）处，HS2位于项目排污口上游500m、HS3位于项目排污口下游2500m；

监测项目：pH、SS、水温、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、流量，共计12项。

2、监测结果评价

（1）评价方法

根据《环境影响评价技术导则  地表水》（HJ2.3-2018）所推荐的单项评价标准指数法对地表水水质现状评价。

单向水质参数i在j点的标准指数计算公式如下：

Sij----单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Cij----单项水质评价因子i在第j取样点的浓度（mg/L）；

Csi----评价因子i的评价标准（mg/L）；

溶解氧（DO）的标准指数计算公式

式中：

SDO，j---溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj---溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs---溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf---饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf=468/（31.6+T），对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；

S---实用盐度符号，量纲一；

T---水温，℃。

pH值单因子指数范按照下式计算：

式中：

pHj--－监测值；

pHsd----水质标准中规定的pH的下限；

pHsu----水质标准中规定的pH的上限；

水质参数的标准指数>1，表明该水质参数超过规定的水质标准限制，已经不能满足水质功能要求，水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（2）监测结果及达标情况

水质现状监测结果详见表2-1。

表2-1   项目受纳水体水质现状监测结果表   单位：mg/L

| 点位/时间/编号检测指标 | HS1项目排污口入河处 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 |  |  |
|  | 2022-07092-HS1-1 | 2022-07092-HS1-2 | 2022-07092-HS1-3 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.25 | 7.20 | 7.19 | 6~9 | 达标 |
| SS | 86 | 92 | 109 | / | / |
| 水温（℃） | 22.6 | 22.9 | 22.7 | / | / |
| DO | 5.5 | 5.4 | 5.2 | ≥5 | 达标 |
| COD | 16 | 18 | 15 | ≤20 | 达标 |
| BOD5 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | ≤4 | 达标 |
| 氨氮 | 0.316 | 0.380 | 0.284 | ≤1.0 | 达标 |
| 总磷 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | ≤0.2 | 达标 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | 达标 |
| 粪大肠菌群（CFU/L） | 100 | 180 | 210 | ≤10000 | 达标 |
| 流量（m3/s） | 16.1 | 12.4 | 9.8 | / | / |
| 点位/时间/编号/检测指标 | HS2排污口上游500m |  |  |
|  | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 |  |  |
|  | 2022-07092-HS2-1 | 2022-07092-HS2-2 | 2022-07092-HS2-3 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.15 | 7.18 | 7.20 | 6~9 | 达标 |
| SS | 61 | 72 | 54 | / | / |
| 水温（℃） | 22.5 | 22.7 | 22.8 | / | / |
| DO | 5.5 | 5.4 | 5.7 | ≥5 | 达标 |
| COD | 14 | 15 | 12 | ≤20 | 达标 |
| BOD5 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | ≤4 | 达标 |
| 氨氮 | 0.141 | 0.180 | 0.118 | ≤1.0 | 达标 |
| 总磷 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | ≤0.2 | 达标 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | 达标 |
| 粪大肠菌群（CFU/L） | 300 | 360 | 280 | ≤10000 | 达标 |
| 流量（m3/s） | 14.3 | 9.8 | 9.1 | / | / |
| 点位/时间/编号/检测指标 | HS3排污口下游2500m |  |  |
|  | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-02 |  |  |
|  | 2022-07092-HS3-1 | 2022-07092-HS3-2 | 2022-07092-HS3-3 |  |  |
| pH（无量纲） | 7.13 | 7.20 | 7.11 | 6~9 | 达标 |
| SS | 4L | 4L | 4L | / | / |
| 水温（℃） | 22.4 | 22.6 | 22.8 | / | / |
| DO | 5.2 | 5.0 | 5.1 | ≥5 | 达标 |
| COD | 13 | 12 | 15 | ≤20 | 达标 |
| BOD5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | ≤4 | 达标 |
| 氨氮 | 0.271 | 0.201 | 0.268 | ≤1.0 | 达标 |
| 总磷 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | ≤0.2 | 达标 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤0.2 | 达标 |
| 粪大肠菌群（CFU/L） | 500 | 460 | 580 | ≤10000 | 达标 |
| 流量（m3/s） | 23.0 | 19.9 | 13.8 | / | / |
| 备注：“数据+L”表示低于检测方法的检出限。 |

根据上表监测结果分析可知，南哈河各检测因子水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值要求。

# 3 地表水环境影响预测

## 3.1施工期地表水环境影响分析

本项目租用勐海县勐遮曼勐养农业专业合作社已建的厂房及闲置用地作为生产场地，建设期仅对内部进行简单的整修装饰及设备安装，施工期产生的废水主要是施工人员生活污水，施工设备、工具清洗废水，废水经沉淀池收集处理后，回用于项目区洒水降尘或施工用水等，不外排，对周边地表水环境影响较小。

## 3.2运营期地表水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》 （HJ2.3-2018）要求，本次评价采用纵向一维模型，模拟河流顺直、水流均匀且排污稳定，可采用解析解公式。

1、参数获取

通过勐海水文站实测径流系列分析计算出成果，用面积比拟和流域平均降水量作修正，移用到南哈河。

（1）首先用勐海水文站1961～2020（水文年共59年）的年径流系列资料由数学期望公式：

计算经验频率，以P—Ⅲ型曲线为线型，用适线法确定年径流的统计参数，得勐海水文站最枯月径流量，年径流Cv值为0.28，Cs/C v  值为2.0。

勐海站控制径流面积为1032km2，南哈河流域面积为450.4km2，根据资料情况、气候成因及下垫面情况，勐海水文站枯水期90%保证率最枯月均流量为0.96m3/s，用南哈河流域面积与勐海站面积比值和流域平均降水量比值进行修正后移用到南哈河。

公式如下:Q设= Q参××

式中：Q设——设计年径流量（m3/s）

Q参——参证站年径流量（m3/s）

F设——设计站径流面积（km2）

F设——参证站径流面积（km2）

p设——设计站流域多年平均降水量（mm）

p参——参证站流域多年平均降水量（mm）

Cv、 Cs值直接采用勐海水文站的分析值，即推得南哈河设计保证率90%实测最枯月径流量为0.42m3/s，Cv值为0.28，Cv/ Cs值为2.0。流速0.16m/s。

根据实际监测结果和水文分析计算，南哈河的水文参数如下表。

表3-1   河流水文参数

| 河流 | 河宽（m） | 平均流速（m/s） | （Ｐ＝90%）流量m³/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 南哈河 | 7 | 0.16 | 0.42 |

2、混合过程段长度估算

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）附录 E ，混合过程段长 度估算公式如下：

式中：Lm——达到充分混合断面的长度，m；

B——河流宽度，7m；

α——排放口至近岸水边的距离，0m；

u——河流平均流速，0.16m/s；

H——平均水深，0.38m；

g——重力加速度（9.8m/s2）；

J——河流底坡，1.31‰；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。采用泰勒公式计算，计算公式为：Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI）1/2其中，H为水深；

河流混合段长度计算见下表。

表3-2   项目废水混合段长度预测

| 名称 | 河流宽度 | 河岸距离 | 流速 | 流量 | 平均水深 | 底坡 | 横向扩散系数 | 混合长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南哈河 | 7m | 0m | 0.16m/s | 0.42m³/s | 0.38m | 1.31‰ | 0.005m²/s | 693.11m |

根据上述公式，结合实测等水文参数，项目排放污染物在水体中完全混合长度Lm=693.11m。

2、预测模式

项目污水排放口属于间歇不稳定排放，《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中提出，根据河流纵向一维模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor 数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。

当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型：

当α≤0.027、Pe<1时，适用对流扩散降解简化模型：

当0.027<α≤380时，适用对流扩散降解简化模型：

当α>380时，适用扩散降解模型：

式中：α——O’Connor数α，量纲为一，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

Pe—贝克来数，量纲为一，表征物质移流通量与离散通量比值；

k—污染物综合衰减系数，s-1。化学需氧量（COD）K值取0.21/d（2.1×10-6/s），氨氮K值取0.15/d（1.5×10-6/s）。

C0—河流排放口初始断面混合浓度；

x—河流沿程坐标，m，x=0指排放口处，x>0指排放口下游段，x<0指排放口上游段；

Ex—污染物纵向扩散系数，m2/s，河流污染物纵向扩散系数采用爱尔德公式计算，Ex=5.93H(gHI)1/2，求得Ex为0.157m2/s；

经计算，本项目α值、Pe值分别：

表3-3   α、Pe计算结果表

| 项目 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| α | 0.0000129 | 0.00000922 |
| Pe | 7.116 |

根据计算结果及导则要求可知，当α≤0.027、Pe≥1时，适用对流降解模型；本项目对排污口下游进行预测分析，因此预测模式如下：

式中：

C—污染物浓度，mg/L；

C0—初始断面污染物完全混合浓度，mg/L；

CP—排放废水污染物浓度，mg/L；

Qp—污水排放流量，m3 /s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量。

综上分析，项目预测模式：一般污染物COD、氨氮；预测模型为：适用对流降解模型。

3、预测参数选择与确定

（1）河流流量Qh、流速u

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010），计算河流水域纳污能力时，应采用枯水期90%保证率最枯月均流量作为河流水质评价的控制流量。本项目论证河段下游约7.8km处有勐海水文站，采用该站水文资料计算设计流量。计算水文条件选取流沙河90%保证率最枯月平均流量，经频率适线计算，勐海水文站枯水期90%保证率最枯月均流量为0.8m3/s，用面积比拟和流域平均降水量作修正，即推得南哈河设计保证率90%实测最枯月径流量为0.42m3/s，流速0.16m/s。

（2）衰减系数

根据《西双版纳州水功能区划》资料，无污染河段k值取值较小，河流污染越重k值取值越大，河流流速越小，k值越小。西双版纳州水功能区化学需氧量（COD）k值为0.1～0.3/d，氨氮K值为0.05～0.3/d；水库及流速较小的季节性河流化学需氧量及氨氮综合衰减系数取值为0.0015～0.0021/d。项目涉及河流为南哈河，根据《云南省水资源综合规划水资源调查评价专题报告》，南哈河目前河流污染一般，流速一般，项目取中间值作为项目衰减系数，即：化学需氧量（COD）K值取0.21/d（2.1×10-6/s），氨氮K值取0.15/d（1.5×10-6/s）。

（3）废水污染物浓度Cp

因该项目为新建项目，还未投入生产，目前暂无生产废水产生。根据前文分析，类比《宜良县佳亿米制品加工厂年产1800吨米线加工和年产1000吨卷粉生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》项目，废水进入废水处理系统前的平均浓度为COD：1135.30mg/L，NH3-N：21.31mg/L，经污水处理系统处理后，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值要求，氨氮（NH3-N）标准限值15mg/L，化学需氧量（CODCr）标准限值100mg/L。

正常排放：项目正常情况，废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。

非正常排放：一体化污水处理设施丧失处理能力，废水直接外排，取废水进入废水处理系统前的平均浓度进行预测。

表3-4   本项目废水污染物浓度  单位：mg/L

| 污染物 工况 | CODcr | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 正常排放 | 100 | 15 |
| 非正常排放 | 1135.30 | 21.31 |

（4）废污水排放流量Qp

废污水排放流量Qp为污水排放流量，本排污口正常情况废污水排放主要为处理后的生产废水、生活污水，非正常排放为未处理的生产废水、生活污水。根据前文分析，根据《年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目环境影响报告表》，项目日排水量为135.27m3/d（48697.6m3/a），年工作360天，每天生产8h，换算流量为0.0047m3/s。

（5）背景断面河水中污染物浓度Ch

本次背景浓度选择距离排污口上游500m处，根据云南佳测环境检测科技有限公司的《年产11000吨米线系列产品加工厂建设项目现状检测》（云佳检字〔2022〕07092号）中在排污口上游500m的水质监测结果作为本次背景浓度，具体数据见下表：

表3-5   河流水质背景值    单位：mg/L

| 河流断面 | 日期 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 南哈河勐海津津食品有限责任公司排污口上游500m处断面 | 2023年7月31日 | 14 | 0.141 |
|  | 2023年8月1日 | 15 | 0.180 |
|  | 2023年8月2日 | 12 | 0.118 |
| 均值 | 13.7 | 0.146 |

（6）污染物混合均匀浓度C0

根据河流均匀混合模型计算得完全混合断面浓度如下表所示：

表3-6   初始断面混合浓度    单位：mg/L

| 工况 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 正常排放 | 14.66 | 0.31 |
| 非工况排放 | 26.11 | 0.38 |
| 地表水III类标准 | 20 | 1.0 |

不同工况下混合浓度与Ⅲ类标准限值对比得到：正常工况下CODcr、氨氮完全混合后能够满足Ⅲ类标准限值，非正常工况下氨氮完全混合后能够满足Ⅲ类标准限值，非正常工况下CODcr完全混合后超过Ⅲ类标准限值。

3、污染物浓度预测结果分析

表3-7   正常排放情况各关心断面预测结果一览表   单位：mg/L

| 项目 | COD | 达标评价 | 氨氮 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 20 | / | 1.0 | / |
| 汇入口上游500m（对照断面） | 13.7 | 达标 | 0.146 | 达标 |
| 汇入口下游693.11m（完全混合控制） | 14.527 | 达标 | 0.308 | 达标 |
| 汇入口下游1500m（控制断面） | 14.374 | 达标 | 0.306 | 达标 |
| 汇入口下游2500m（控制断面） | 14.187 | 达标 | 0.303 | 达标 |

表3-8   非正常排放情况各关心断面预测结果一览表   单位：mg/L

| 项目 | COD | 达标评价 | 氨氮 | 达标评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 20 | / | 1.0 | / |
| 汇入口上游500m（对照断面） | 13.7 | 达标 | 0.146 | 达标 |
| 汇入口下游693.11m（完全混合控制） | 25.874 | 超标 | 0.378 | 达标 |
| 汇入口下游1500m（控制断面） | 25.601 | 超标 | 0.375 | 达标 |
| 汇入口下游2500m（控制断面） | 25.267 | 超标 | 0.371 | 达标 |

根据预测结果，废水正常排放情况下，废水排入南哈河，完全混合断面、控制断面处COD、氨氮浓度均可以满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求，不会造成地表水环境质量超标，对地表水环境影响可接受。

废水非正常排放情况下，废水排入南哈河，完全混合断面、控制断面处氨氮浓度可以满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求，COD浓度不能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准限值要求，因此，为了减少污水对南哈河的影响，一体化污水处理设施应尽量避免发生非正常工况。

环评要求建设方应在污水处理系统的供配电设计中采用双回路电源（市电+备用柴油发电机组），可在一定程度上降低停电造成的系统停止运行的风险，确保一体化污水处理设施可以正常运行。另外，日常运行中应加强一体化污水处理设施管理、维护，以降低故障概率；而一旦出现故障应停止生产，暂停污水进入。

项目拟建设一个容积为51m³的事故池，用于暂存一体化污水处理设施设备故障时暂存废水，项目废水量为135.27m3/d，事故池的容积能够容纳3h的废水（项目一天运行8h），设备故障时一般2h内能维修完成，若2h内故障未能维修完成将进行停产，待设备能正常运行时再恢复生产，因此，事故池的容积能够满足事故状态下废水的暂存要求，杜绝不达标废水外排

落实以上措施后，可降低项目运营期污水非正常排放的环境风险。

# 4 环境管理

（1）加强运行期生产管理，严格实行废水处理岗位责任制，根据工况变化，及时调整运行条件，出现问题立即解决。保存完整的原始记录和各项资料，建立技术档案。加强废水处理运行设备的保养、维护和处理设施正常运行，杜绝事故性排放的发生。

（2）加强排污口管理，设立专职工作岗位、独立管理，制定完善的岗位制度和规范的操作规程。须加强管理，定期巡检，确保废水处理工艺的正常运行。

（3）组织有关人员进行污染源日常监测和环境管理，建立监测数据档案。

# 5 地表水环境影响评价结论

综上分析，项目废水排入南哈河初始混合浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值，建设单位通过加强污水处理设备管理，加强污水处理设置维护、保养等措施后，项目废水排放对南哈河水质影响较小。

## 5.1地表水环境影响评价自查

地表水环境影响评价自查详见表5-1。

表5-1   地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型口 |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区口；饮用水取水口；涉水的自然保护区口；重要湿地口；重点保护与珍稀水生生物的栖息地口；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体口；涉水的风景名胜区口；其他√ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型√ | 水文要素紊影响型 |
|  |  | 直接排放√；间接排放口；其他口 | 水温口；径流口；水域面积口 |
|  | 影响因子 | 持久性污染物口；有毒有害污染物口；非持久性污染物√；pH值口；热污染口；富营养化口；其他口 | 水温口；水位口；水深口；流速口；流速口；其他口 |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级口；二级口；三级 A √；三级B口 | 一级口；二级口；三级口 |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建口；在建口；拟建√；其他口 | 拟替代的污染源口 | 排污许可证口；环评口；环保验收口；既有实现测口；现场监测√；入河排放口数据口；其他口 |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期口；平水期口；枯水期√；冰封期口春季口；夏口；秋季口；冬季 | 生态环境保护主管部门√；补充监测；其他口 |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发口；开发量40%以下；开发量40%以上口 |
|  | 水文情势调查 | 丰水期口平水期口枯水期口冰封期口春季口夏季口秋季口冬季口 | 水行政主管部门口；补充监测口；其他口 |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期口；平水期口；枯水期口；冰封期口春季口；夏季口；秋季口；冬季口 | pH、SS、水温、DO、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、流量，共计12项 | HS1位于项目排污口（DW001）处，HS2位于项目排污口上游500m、HS3位于项目排污口下游2500m |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流长度（3）km；湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |
|  | 评价因子 | pH、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮 |
|  | 评价标准 | 河流、湖库河口 I类口； Ⅱ类口；Ⅲ类√；Ⅳ类口 ；V类口 |
|  |  | 近岸海域第一类口；第二类口；第一类口；第四类口 |
|  |  | 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期口；平水期口 ；枯水期√；冰封期口春季口；夏季口；秋季；冬季 |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况口：达标√；不达标口； 水环境控制单元或断面水质达标状况口：达标√；不达标口 水环境保护目标质量状况口：达标√；不达标口 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况口：达标√；不达标口 底泥污染评价口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环境质量回顾评价口 流域〈区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况口 | 达标区√ 不达标区口 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流长度（）km；湖明库、河口及近岸海域面积（）km² |
|  | 预测因子 | COD、NH3-N、TP |
|  | 预测时期 | 丰水期口；平水期口；枯水期√；冰封期口春季口；夏季口；秋季口；冬季口设计水文条件口 |
|  | 预测情景 | 建设期√；生产运行期；服务期满后口 正常工况；非正常工况； 污染控制和减缓措施方案口 区（流）域环境质量改善目标要求情景口 |
|  | 预测方法 | 数值解口；解析解口；其他口 导则推荐模式口；其他口 |
| 环境影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标口；替代削减源口 |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求√ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 √ 水环境控制单元或断面水质达标 √ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主变污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求口 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价口 对于新建设或调整入河〈湖库、近岸海域〉始放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 √ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a ） | 排放浓度/ （mg/L） |
|  |  | （COD、NH3-N、） | COD 2.92t/a NH3-N 0.63t/a | NH3-N：15 COD：100 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a ） | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量，一般水期（ ） m³/s；鱼类繁殖期（）一般水期（ ） m³/s；其他（）m³/s |
|  |  | 生态水衍，一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m； |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 √；水文减缓设施口；生态流量保障设施口；区域削减口；依托其他工程措施口；其他口 |
|  | 监测计划 | / | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方案 | 手动 √口；自动口；无监测口 | 手动 √；自动 √口；无监测口 |
|  |  | 监测点位 | （） | （排水口） |
|  |  | 监测因子 | （） | 流量、pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、五日生化需氧量 |
|  | 污染物排放清单 | √ |
| 评价结论 | 可以接受 √，不可以接受口。 |
| 注，"口"为勾选项；可√； " （ ） "为内容填写项，"备注" 为其他补充内容。 |