勐海县教育局

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿☆＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〔2019〕—3

关于义务教育网络整改问题的通知

全县义务教育阶段各学校：

义务教育网络经校级、县级、州级验收后，在验收过程中发现较多问题，故责令勐海电信公司对施工中出现的各种问题进行整改。

一、现要求相关校、园电教员，予以对整改工作进行配合。配合重点：

（一）学校先将教室内杂乱无效的布线、不合安全规定的引电线路进行整理、清除，保障教室完成施工后整洁有序。

（二）注意审核网络监管平台上的班级、设备信息。

（三）规模在300人以上的学校采用 N+1 模式建设，接入一条义务教育网络宽带链路(下行 200M、上行 50M)，具体安装位置由学校确定，推荐安装于学校原有网络总出口处。

（四）规模在300人以下或10个班以下学校（见附件），采用N-1模式建设。从最靠近学校指定的安装点（办公区或功能室）的班级，引一条线至指定位置，两点距离不得超过50m。

N-1范围学校请扫码填写网线安装位置情况表。

二、施工完成后对相关整改内容进行复验，当场指出未到位部分，要求再次整改。验收以验收标准一文为准，重点关注：

（一）强弱电务必分离，布放的网线不能与任何老交流电源线同管走线。

（二）光猫用电要求不断电，接电要接入空开进线处，没空开的学校教室就取消插头，将电源线线头接入插座里面。

（三）外线，皮线光缆和外围光缆要做好滴水弯处理，目的是未防止水顺管子流向教室或者是墙面积水。

（四）布线穿管，管子颜色要一致要求一整间教室里面管子颜色要相同，不能采用颜色不一致的管子布线。

（五）楼道内安装分光箱，底部距地面高度宜为 2.0m—2.5m，具体结合现场情况。户外安装分光箱，底部距地面高度宜为 2.8m—3.2m，具体结合现场情况。

（六）网线水晶头要检查线序，要求线序正确，不影响网速。

（七）学校墙面布线穿管的孔洞要求封堵。

该项工作请各校务毕高度重视，尽快配合勐海电信公司完成相关整改。整改完成将再次进行县级、州级抽验。

教育局联系人及电话：姜  立

电信联系人及电话：  王凤弦

附  件：1.勐海县N-1建设学校清单

2.云南省义务教育网络验收规范

勐海县教育局

2019年1月14日