海水务许〔2020〕2号

勐海县水务局关于准予勐海县曼扫花岗岩石场升级改造项目水土保持方案的行政许可决定书

勐海县曼扫花岗岩石场：

你单位于2020年1月6日向本机关提出勐海县曼扫花岗岩石场升级改造项目水土保持方案审批的申请，本机关于2020年1月6日依法受理。本机关组织专家对该方案进行了技术审查，评审时间不计算在行政许可期限内。经审查，该方案符合法定条件、标准，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定，本机关决定准予你单位勐海县曼扫花岗岩石场升级改造项目水土保持方案的行政许可。

建设项目在本行政许可自发布之日起二年内未开工建设的，建设单位应在二年期满30日前向本机关申请延期，二年期满未开工建设也未申请延期或提出延期申请但未获得批准的，本行政许可自动失效。

本机关将按有关规定向你单位送达《勐海县水务局关于勐海县曼扫花岗岩石场升级改造项目水土保持方案的批复》。

勐海县水务局

2020年1月15日

勐海县水务局办公室                        2020年1月15日印发

勐海县水务局关于勐海县曼扫花岗岩石场

升级改造项目水土保持方案的批复

勐海县曼扫花岗岩石场升级改造项目水土保持方案《行政许可申请书》已收悉，经研究，现批复如下：

一、勐海县曼扫花岗岩石场属小型矿山，位于勐海县城315°方向，直距约20km处，中心地理坐标：东经100°13′17″，北纬22°03′27″。矿区位于214国道东侧，有约类扩建项目，矿区面积0.0443km2，开采标高1410～1260m，设6km乡村道路与214国道相连，交通较为便利。项目为建设生产计采出矿石量67.77万m3（196.56万t）。矿山生产规模为3.5万m3/a，矿山服务年限为19.0年。生产运行期末，项目总占地面积为8.53hm2。按项目组成划分，露天采区4.26hm2、排土场区2.01hm2、运输道路区1.55hm2、办公生活区0.15hm2、工业场地区0.56hm2。按现状占地类型划分，项目占用草地0.07hm2，林地2.57hm2，交通运输用地0.54hm2，建设用地0.25hm2、其它土地5.10hm2（工矿用地4.72hm2，裸岩0.38hm2）。项目生产建设共产生土石方开挖总量为75.80万m3（其中表土剥离1.12万m3，矿石66.54万m3，土石方8.19万m3），回填利用2.90万m3（其中场地回填1.83万m3，绿化覆土1.12万m3），66.54万m3矿石运至工业场地进行加工后外售，剥离表土全部用于项目区绿化覆土，产生永久弃方0.20万m3运至排土场堆存，6.11万m3废土、废石外售用于修路、填房屋地基等。基建时间0.5年，即2019年12月~2020年5月。

项目所在地属于省级“重点预防保护区”，同意本工程水土流失防治标准执行建设类一级防治标准。同意施工期防治目标：渣土防护率90%，表土保护率95%。生产运行期防治目标：水土流失治理度97%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率92%，表土保护率95%，林草植被恢复率达到96%，林草覆盖率21%。

二、方案的编制符合水土保持有关法律法规和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）等技术规范、规程及标准的要求，基本达到可行性研究深度要求。

三、同意项目水土流失防治责任范围面积为8.53hm2，包括露天采区、运输道路区、排土场区、办公生活区和工业场地区五部分的占地范围。

四、同意对工程选址、占地、土石方平衡、施工工艺与方法的水土保持分析与评价，同意主体工程中具有水土保持功能措施的评价。主体工程设计中具有水土保持功能且计入水保投资的措施有：露天采区平台排水沟360m；运输道路区排水沟840m；办公生活区排水沟60m；工业场地区排水沟75m；排土场区挡墙42m，截水沟460m。同意水土流失预测内容及方法。经预测，项目扰动原地貌、损坏土地及植被面积为8.53hm2；项目建设可能产生的水土流失总量为10720.82t，新增水土流失量为8313.82t。露天采区、运输道路区和排土场是水土流失重点防治区域。

五、同意方案拟定的水土流失防治措施体系及防治措施布设。方案新增水土保持措施有：（1）基建期；工程措施：露天采区跌水坎20m、沉砂池2座；工业场地区沉砂池1座；排土场区平台排水沟96m，跌水坎20m、沉砂池2座；运输道路区表土剥离0.10万m3、跌水坎10m，沉砂池1座。植物措施：工业场地区边坡绿化0.13hm2；运输道路区边坡绿化0.34hm2。（2）运行期；植物措施：露天采区绿化1.33hm2；工业场地区绿化0.43hm2；办公生活区绿化0.15hm2；运输道路区绿化0.52hm2；排土场区绿化0.92hm2。

六、同意水土保持监测时段、内容和方法，项目基建期布设5个监测点，生产运行期沿用施工期监测点位。监测时段为2.5年，其中基建期0.5年，运行期2年。同意将项目水土流失防治分区划分为露天采区、运输道路区、排土场区、办公生活区和工业场地区5个分区。

七、同意水土保持投资估算的编制依据、方法和成果。

八、同意水土保持效益分析内容，水土保持措施实施后，施工期渣土防护率达到98.28%；表土保护率达到99%。设计水平年水土流失治理度达到99.67%；土壤流失控制比达1.02；渣土防护率达到98%以上；表土保护率达到97%以上，林草植被恢复率达到99.36%；林草覆盖率为32.70%。生产运行期末项目区内水土流失治理度达到99.63%；土壤流失控制比达1.09；渣土防护率达到98.14%；表土保护率达到95.33%，林草植被恢复率达到99.79%；林草覆盖率为57.56%。各时段指标均达到防治目标要求。可有效控制新增水土流失量。

九、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作：

（一）按照水土保持方案加强项目建设过程中各项水土保持设施实施及管理，落实水土保持“三同时”制度。

（二）项目建设中各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被；施工过程中产生的充土（渣）要及时清运至水土保持方案中确定的专门存放地并进行防护，禁止随意倾倒。切实做好项目水土保持工作。

（三）工程建设中占用和损坏的水土保持设施，须依法按批复的水土保持方案足额交纳水土保持补偿费。

（四）项目建设地点、规模及水土保持措施发生重大变化时，建设单位应及时补充或修改水土保持方案并报我局审批。

（五）项目建设结束后建设单位必须按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，开展水土保持设施自主验收，并报我局备案，水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。