勐 海 县 水 务 局 工 作

简    报

第18期

勐海县水务局办公室                2020年5月27日

突破长距离高压瓶颈 布朗山乡自然能提水工程实现通水

边境民族乡镇，缺水逐年加剧。勐海县布朗山乡位于勐海县东南部，全乡地处山区，境内山峦起伏连绵，沟谷纵横交错，平均海拔达1216米，水资源相对丰富，但地形复杂，山洪灾害频发，山高谷深、田高水低，工程性缺水、局部资源性缺水问题突出。随着人口增加、现代化脚步加快，旱季缺水问题逐年加剧，2019年、2020年进入枯水年，全乡饮水水源点来水量巨减，加之集镇原供水系统设计和管网线路建设标准过低，管网老化，水量不稳定，旱季每天仅能保障两小时的间歇性供水，严重影响到布朗山乡人民群众日常的生产生活。

引进最新技术，创造全新记录。2019年，上海松江区政府同勐海县委、县政府组织实施了松江援滇重要民生工程项目——布朗山乡自然能提水工程。项目采用的自然能提升是水利最新技术，利用水位落差产生的能量，实现远距离高压输水。布朗山乡自然能提水工程水源地距离集镇供水水池13公里，高差相距308米，最大水压达3.08MPa，工程突破了技术难关，解决全国唯一的布朗族乡饮水安全问题，在技术、压差等方面创造了勐海饮水供水保障的多个新记录。

尊重自然规律，突破技术瓶颈。项目设计施工过程中，县级部门秉承人与自然和谐共生的理念，按照最大限度降低对现有自然景观改变的原则，选择了从势能更低的瀑布下游位置取水，完整保存了瀑布现有的自然景观，但由于势能更低，也加大了工程施工难度。2020年5月中旬，工程主体基本完工，水池及水处理设备安装到位，但因水压过高，管道焊接处承压能力不足，多次出现渗漏问题，县水务局将解决布朗山人民饮水问题的担子紧紧压在肩头，工作人员以绝对的责任心坚守在岗位上，同施工单位同吃同住在现场，日复一日的加压供水、减压焊接，5天13公里反复奔波，最终保障了布朗山自然能提水工程695个焊接点每一个都在最佳工作状态，实现日供水量达到720立方米，解决了布朗山乡集镇、学校、医院、边防部队以及勐昂村委会共4500余人570头牲畜饮水困难问题。（撰稿人：赵雁）