# 勐海县城供水改扩建工程专题报告

勐海县城供水改扩建工程是勐海县重大民生项目之一，关系到县城及周边村寨人民群众的生活、生产用水问题，是勐海县县域经济发展的重要基础性工程。在县委、县政府的正确领导下，在各有关单位的大力支持下，勐海县城供水改扩建工程得以顺利推进，工程基本按照预期计划开展完成，结合实际，现将县城供水改扩建工程作如下报告。

（新建二水厂）

勐海县城供水该扩建工程于2014年6月完成老水厂（以下称一水厂）水处理设备扩容改造，日处理能力由原5000立方米增加到10000立方米；8月份，完成新源水管线的铺设，管线全长21.645千米，管材直径为600毫米钢管，水位最大落差220米，管材最大承受压力为3.5兆帕，最大日输水量5万立方米。

2016年10月，新水厂（以下称二水厂）日处理能力20000立方米水处理设备完成安装调试运行，同期完成二水厂至工业园区清水管线铺设，管线全长约15千米，管材直径分别为600毫米、500毫米、350毫米球墨铸铁管，管材最大承受压力为1.5兆帕。至今，勐海县自来水厂的日处理规模现已达30000立方米。一水厂扩容改造后水处理设备以及新建源水输水管线、二水厂水处理设备、清水输水管线至今运行正常。

2016年10、11月，经过县疾病预防控制中心对县城一、二水厂的出厂水、末梢水水质检测，水质均达到合格标准。

（水质检测报告）

（水质检测报告）

自来水厂投入使用至今，完成了一、二水厂新老管线并网供水。并利用老源水管扩展西向至勐遮镇曼恩村委会沿途片区的供水。下一阶段计划围绕县城城区和周边农村群众生活生产用水需求，逐步推进县城供水覆盖范围：北向勐海镇曼短、曼真、曼稿村委会片区，南向曼贺村委会片区，东向曼沃村委会片区。

同时抓紧完成备用水源引水工程，工程于2016年8月开工建设，现主体工程已完成，在进行抽水泵的安装和调试工作，计划于年底前全面投入使用。

新建勐海县供水信息化及自动化系统工程。供水信息化系统调度集中控制中心地点设在二水厂，计划在2017年初完成并投入使用。该系统建成投入使用后，将对县城和各乡镇集中供水工程形成信息化统一管理，对勐海县一水厂、二水厂、勐混水厂、勐满水厂、勐宋水厂的生产运行、管网压力、水质等情况进行实时监测。还可以根据日后需求，将其他乡镇水厂相关数据接入至供水信息化系统调度集中控中心，在供水系统调度集控中心实现对管辖范围内所有水厂数据进行监控及管理，为合理分析和决策提供保障。

（信息化建设）

谨此向关心和支持勐海水务工作的各级领导、战斗在一线的全体水利系统人员、参与我县水利建设和管理的人员和广大人民群众报告！感谢关心、支持、帮助和理解！特此报告！